Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания (СПИ)

Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)

Чл. 12, ал. 3 от Наредба №6/26.03.1999г. /ДВ, бр.31 от 1999г./ за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, издадена на основание §5 във връзка с чл.18, т.1 и чл.25, ал.4 от ЗЧАВ (Наредбата).

Характеристика

Собственикът или ползвателят на обекта с неподвижни източници на емисии, оборудва обекта с точки за вземане на проби/извадки и средства за измерване, осигуряващи извършване на регламентираните измервания в съответствие с изискванията на действащите стандартиза-ционни документи.

Измерванията на емисиите на вредни вещества в производствени и вентилационни газове се извършват след последния технологичен агрегат или пречиствателно съоръжение преди изпускащото устройство.

В рамките на избраните сечения на газоходите собственикът или ползвателят на обекта осигурява електрозахранване и оборудва съответния брой точки за вземане на проби/извадки, отговарящи на следните условия:

1. размерите и достъпността им осигуряват безпрепятствено провеждане на регламентираните контролни и собствени измервания;

2. броят и разположението им осигуряват правилното измерване, определяне и регистриране на емисиите на всички нормирани вредни вещества, изпускани от обекта (включително отделните неподвижни източници или подобекти), а също така - достоверността, представителността и съпоставимостта на получените резултати;

3. процедурите по обслужването и наблюдението им отговарят на правилата за техника на безопасност;

4. не е налице влияние на външни фактори, като високи температури и влажност, вибрации и удари, силни електрически и магнитни полета, агресивни газове и течности, и други природни, и технологични фактори;

5. разположението им ограничава в максимално възможна степен възможностите за посегателство и умишлена повреда.

Точките за вземане на проби/извадки, използвани при собствени периодични и контролни измервания, се оборудват и оразмеряват, както следва:

1. за съществуващи неподвижни източници:

а) вътрешен диаметър (d) на щуцера – от 60 mm до 80 mm;

б) дължина (l) на щуцера – от 30 mm до 40 mm;

2. за нови неподвижни източници (въведени в експлоатация след 01.01.2018 г.):

а) за прахови измервания и за едновременни прахови и газови измервания:

– вътрешен диаметър (d) на щуцера – от 125 mm до 130 mm;

– дължина (l) на щуцера – 30 mm;

б) за газови измервания:

– вътрешен диаметър (d) на щуцера – 60 mm;

– дължина (l) на щуцера – 10 mm.

Когато техническите характеристики на използваните средства за измерване изискват изключения от задължителните размери и с цел правилна експлоатация и поддържане в техническа изправност на точките за вземане на проби/извадки, Директорът на РИОСВ допуска изключения от задължителните размери по чл.12, ал.2 от Наредбата.

Необходими документи

Заявителят подава искане до Директора на РИОСВ за допускане на изключения от задължи-телните размери на точките за вземане на проби/извадки. Искането може да е отделно или част от искането за утвърждаване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки при измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.

Такси: не се дължат

Срок: в 14 дневен срок от подаване на документите