Д О К Л А Д

ЗА

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  НА

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„ИЗГРАЖДАНЕ НА 20 ВИЛНИ СГРАДИ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №126031, МЕСТНОСТ „АЙВА ДЕРЕ”, ЗЕМЛИЩЕ С. РОСЕН, ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС”

Гр. Бургас, 2016г.

СЪДЪРЖАНИЕ

| СЪДЪРЖАНИЕ | Страница № |
| --- | --- |
| Съдържание | 1 |
| ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС | 3 |
| ЦЕЛ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС | 7 |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: | 8 |
| 1. Анотация на инвестиционното предложение за строителството, дейностите и технологиите; | 8 |
| 1.1.Местоположение на територията – карта на района, граници, разстояния до най-близко населените места, снимков материал на района | 10 |
| 1.2.Съществуващо състояние на територията – скици на поземления имот, настоящо ползване | 12 |
| 1.3Обща необходима площ (вид, категория и площ на земята, заложени експлоатационни параметри) | 14 |
| 1.4.Подробно описание на инвестиционното намерение – капацитет, разположение на отделните елементи | 15 |
| 1.5.Описание на инфраструктурата – водоснабдяване, електроснабдяване, канализация, пътища и др. | 16 |
| 1.5.1. Водоснабдяване | 16 |
| 1.5.2.Електроснабдяване | 17 |
| 1.5.3. Канализация | 17 |
| 1.5.4.Продължителност на строителството | 20 |
| 1.6.Основни суровини и материали, природни източници и енергийни ресурси, необходими и използвани при строителството и при експлоатация на обекта (вид, количество) | 21 |
| 1.7.Обвързаност с инфраструктурата на района | 23 |
| 2. Проучените от възложителя алтернативи за местоположение (със скици и координати на характерните точки в утвърдената координатна система за страната) и/или алтернативи на технологии и мотивите за направения избор за проучването, имайки предвид въздействието върху околната среда, включително "нулева алтернатива" | 24 |
| 2.1. „Нулева” алтернатива | 25 |
| 2.2.Алтернатива за местоположението на инвестиционното намерение | 25 |
| 2.3. Алтернативи на технологии и мотивите за направения избор за проучването, имайки предвид въздействието върху околната среда, включително "нулева алтернатива" | 31 |
| 2.4. Алтернативи по отношение въздействието върху околната среда | 31 |
| 3. Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда по чл. 4 и 5 на Закана за опазване на околната среда и на материалното и културното наследство, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както и взаимодействието между тях | 32 |
| 3.1.Състояние на атмосферния въздух и атмосферата | 33 |
| 3.1.1.Кратка характеристика и анализ на климатичните и метеорологичните фактори, имащи отношение към конкретното въздействие и качеството на атмосферния въздух | 34 |
| 3.1.2.Съществуващо замърсяване на атмосферата в района на Община Созопол: | 37 |
| 3.2.Води, повърхностни, подземни, питейни води, отпадъчни води 3.2.1.Количествена и качествена характеристика на водните ресурси на територията на общината и категория на водоприемниците. | 40 |
| 3.2.2.Повърхностни води | 45 |
| 3.2. 3.Категория на повърхностните води | 46 |
| 3.2.4.Мониторинг на повърхностните води | 48 |
| 3.2.4.Изкуствени водни обеми. Води за напояване на територията на Община Созопол са: | 50 |
| 3.2.5.Подземни води | 50 |
| 3.2.6.Морските води | 51 |
| 3.2.7.Вода за питейни нужди: | 51 |
| 3.2.8. Отпадъчни води | 52 |
| 3.3.Земни недра и минерално разнообразие | 54 |
| 3.4. Тектонска характеристика на района | 57 |
| 3.5.Земи и почви | 58 |
| 3.5.1.Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди | 61 |
| 3.5.2.Замърсяване на почвите с продукти за растителна защита (пестициди) | 62 |
| 3.6.Ландшафт | 63 |
| 3.6.1.Типология на ландшафта | 66 |
| 3.7.Биологично разнообразие и неговите елементи | 67 |
| 3.7.1.Местоположение на инвестиционното предложение спрямо защитените територии и защитените зони | 70 |
| 3.8.Елементи на националната екологична мрежа | 72 |
| 3.8.1.Защитени територии | 73 |
| 3.8.2.ЗМ„Мурватска река“, | 75 |
| 3.8.3.Защитена местност „Бакърлъка” | 75 |
| 3.9.Единични и групови паметници на културата | 78 |
| 3.10. Фактори на околната среда 3.10.1.Отпадъци | 81 |
| 3.10.1.1.Регионално депо за неопасни отпадъци | 81 |
| 3.10.1.2.Норми на натрупване на отпадъци | 88 |
| 3.10.2.Рискови енергийни източници –шум, вибрации, йонизиращи лъчения, нейонизиращи лъчения, елктромагнитни лъчения | 90 |
| 3.10.2.1.Шум | 90 |
| 3.10.2.2. Йонизиращи лъчения (ЙЛ) | 93 |
| 3.10.2.3. Нейнизиращи лъчения | 95 |
| 3.10.2.4.Електромагнитни излъчвания | 96 |
| 3.10.2.5. Вибрации | 97 |
| 3.11. Вещества и процеси, които замърсяват или увреждат околната среда | 100 |
| 3.11.1. Естествени вещества и процеси | 100 |
| 3.11.2. Антропогенни вещества и процеси | 101 |
| 3.12. Здравно-хигиенни аспекти | 101 |
| 3.12.1.Демографска характеристика и тенденции | 101 |
| 3.12.2.Здравеопазване | 103 |
| 3.12.3. Обхват на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната и работната среда и риска за човешкото здраве към инвестиционното предложение | 104 |
| 3.12.3.3.Рискови фактори и рискови зони, влияещи върху населението | 113 |
| 4. Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху населението и околната среда в резултат на: а) реализацията на инвестиционното предложение; б) ползването на природните ресурси; в) емисиите на вредни вещества при нормална експлоатация и при извънредни ситуации, генерирането на отпадъци и създаването на дискомфорт; | 117 |
| 4.1.Климат и атмосферен въздух Нормативни изисквания за качеството на атмосферния въздух: | 117 |
| 4.1.1.Източници на емисии: | 118 |
| 4.1.1.1.По време на строителството: | 118 |
| 4.1.1.2. Източници на емисии по време на експлоатацията | 123 |
| 4.2. Оценка значимостта на въздействието на инвестиционното предложение върху компонент Повърхностни и подземни води | 125 |
| 4.3. Оценка значимостта на въздействието на инвестиционното предложение върху компонент земни недра и минерално разнообразие | 127 |
| 4.4. Оценка значимостта на въздействието на инвестиционното предложение върху компонент земи и почви | 128 |
| 4.5. Оценка значимостта на въздействието на инвестиционното предложение върху ландшафта | 130 |
| 4.6. Оценка значимостта на въздействието на инвестиционното предложение върху биологичното разнообразие | 132 |
| 4.7. Оценка значимостта на въздействието на инвестиционното предложение върху защитените територии и местности | 134 |
| 4.8. Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху защитените зони | 136 |
| 4.9. Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху паметниците на културата | 143 |
| 4.10. Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху факторите на околната среда | 143 |
| 4.11. Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху отпадъците | 145 |
| 4.12. Ползването на природните ресурси | 152 |
| 4.13.Емисиите на вредни вещества при нормална експлоатация и при извънредни ситуации, генерирането на отпадъци и създаването на дискомфорт | 154 |
| 4.13.1. Емисиите на вредни вещества при нормална експлоатация | 154 |
| 4.13.2.Генерирането на отпадъци | 158 |
| 4.13. 3.Емисиите на вредни вещества при извънредни ситуации, генерирането на отпадъци | 160 |
| 5. Информация за използваните методики за прогноза и оценка на въздействието върху околната среда: | 162 |
| 5.1. Законодателна рамка | 162 |
| 5.2.Национално законодателство | 163 |
| 5.3.Ръководства регистри и методики научни публикации | 171 |
| 6. Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки | 173 |
| 6.1. Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда | 173 |
| 6.1.1.За фазата на проектиране | 173 |
| 6.1.2.За фазата на строителство | 174 |
| 6.1.3.По време на експлоатацията на обекта | 174 |
| План за изпълнението на мерките | 176 |
| 7. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за вземане на решение по ОВОС или оправомощени от тях длъжностни лица и други специализирани ведомства и заинтересувани държави в трансграничен контекст, в резултат от проведените консултации | 191 |
| 7.1.Консултации по Заданието за обхвата, съдържанието и формата на ДОВОС. | 192 |
| 8. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., бр. 103 от 2009 г.) Заключение в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5 от ЗООС | 201 |
| 9. Нетехническо резюме-приложениеотделно | 204 |
| 10. Описание на трудностите (технически причини, недостиг или липса на данни) при събирането на информация за изработване на доклада за ОВОС; | 205 |
| 11. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) друга информация по преценка на компетентния орган или оправомощено от него длъжностно лице. | 205 |
| 12. Състав на експертите от Колектива | 205 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | 205 |

СПИСЪК  НА  СЪКРАЩЕНИЯТА

ВТ		Водно тяло

ДНО		Депа за неопасни отпадъци

ЗБР                 Закон за биологичното разнообразие

ЗООС		Закон за опазване на околната среда

ЗПКМ		Закон за паметниците на културата и музеите

ИАОС		Изпълнителна агенция по околна среда

КАВ		Качество на атмосферния въздух

МЗ                  Министерство на здравеопазването

МОСВ		Министерство на околната среда и водите

МРРБ              Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НИНКН	Национален институт за недвижимото културно наследство

НСИ		Национален статистически институт

ООС		Опазване на околната среда

ОС		Оценка за съвместимост

ПБВ		Питейно-битово водоснабдяване

ПВ		Повърхностни води

ПВТ		Повърхностно водно тяло

ПДК		Пределно допустими концентрации

ПП                  Парцеларен план

ПП                  Природен парк

ПРЗ		План за регулация и застрояване

ПСОВ		Пречиствателни станции за отпадъчни води

ПСПВ		Пречиствателна станция за питейни води

ПУП		Подробен устройствен план

ПУРБ		План за управление на речните басейни

РИОСВ	Регионална инспекция по околната среда и водите

СОЗ		Санитарно охранителни зони

ФПЧ		Фини прахови частици

ХЗЗ		Хигиенно защитни зони

ХМС		Хидро-метрични станции

ЧЗ		Чувствителни зони

ЧР БУ		Черноморски район за басейново управление

ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС

С писмо с изх. № 4333(2009г.)/15.07.2013г. (Приложение №1) Директорът на РИОСВ –Бургас уведомява възложителя: Милка Георгиева Атанасова , че инвестиционното предложение: ”Изграждане на 20 вилни сгради в поземлен имот №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен, община Созопол, обл. Бургас”, попада в обхвата на т.35, буква „а” от Приложение №1 към чл.92 от Закона за опазване на околната среда и е предмет на задължителна оценка на въздействието върху околната среда.

С писмо с изх. № 4333/10.06.2015г. (Приложение №2) Директорът на РИОСВ –Бургас след внесено уведомление по чл.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредбата за ОС) и приемане на информацията,  уведомява възложителя: Милка Георгиева Атанасова , че за  инвестиционното предложение: ”Изграждане на 20 вилни сгради в поземлен имот №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен, община Созопол, обл. Бургас” да не се извършва Оценка за степента на въздействие върху защитените зони.

С писмо с изх. № 4333/10.06.2015г.(Приложение №3) Директорът на РИОСВ –Бургас уведомява възложителя: Милка Георгиева Атанасова за по-нататъшните действия , които следва да се предприемат, а именно:

-След осигуряване изработване на задание за обхват и съдържание на ОВОС за инвестиционното предложение , което да бъде съобразено с изискванията по чл.10, ал.3 от НУРИОВОС,

-След провеждане на консултации по заданието с компетентния орган –РИОСВ-Бургас, със специализирани ведомства и обществеността,

-Да възложи изработване на доклад за ОВОС на колектив от експерти, съгласно чл. 83, ал.4 от ЗООС, като изискването е Докладът да бъде изготвен въз основа на съдържащите се в заданието констатации.

ЦЕЛ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС

Целта на Доклада за ОВОС за  инвестиционното предложение: ”Изграждане на 20 вилни сгради в поземлен имот №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен, община Созопол, обл. Бургас” е да отчете екологичните проблеми на ранен етап на вземане на решение и да направи процеса на оценяване на екологичните последствия от предложеното инвестиционно предложение по - прозрачен посредством консултации и участие на широката общественост и заинтересовани трети лица и институции.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Милка Георгиева Атанасова, гр. Бургас-физическо лице

/име на възложителя – физическо/юридическо лице, орган или упълномощено по закон трето лице /

Пълен пощенски адрес:

Гр. Бургас

К-с „Зорница”, Бл.37,Вх.А, Ет.6

Милка Георгиева Атанасова

Адрес за кореспонденция:

Гр. Бургас

К-с „Зорница”, Бл.37,Вх.А, Ет.6

Милка Георгиева Атанасова

Телефон, факс и адрес по електронна поща:0888885942;

Лице за връзка:

Тел.: 0888885942

1. Анотация на инвестиционното предложение за строителството, дейностите и технологиите;

Инвестиционното предложение е свързано с намерението на възложителя  за изграждане на 20 броя вилни сгради за 80 обитатели в поземлен имот №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен, община Созопол”.

Съгласно издадената виза скица № Ф02220/14.07.2009г., М 1:2000 (Приложение №4) на имота с номер 126031 по плана на местност „Айва дере”, землище с. Росен, проекта ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделската земя и за изграждане на вилни сгради трябва да се изготви при следните показатели: Пзастр. 20%, Кинт.=0,8, Озел.=50%, като ½ да  определена за дървесна и храстова растителност, Н макс.=7м.

Общата площ на ПИ с номер 126031 по плана на местност „Айва дере”, землище с. Росен е 23.461 дка. Начин на трайно ползване: Нива. Вид на собствеността:Частна. Категория на земята при неполивни условия:Пета.

Становището на ЕВН България-КЕЦ Приморско(Приложение №5)  до Възложителя относно разработване на ПУП/ПЗ/изх. 0112086407/2010г.е:

Присъединяването на обекта към електроразпределителната мрежа е възможно да се осъществи чрез изграждане на:

-проектиране и изграждане на нов ТП в имота на Потребителя;

-захранването на новия ТП, може да се осъществи чрез КЛ СрН 20кV от РУ 20кV на „ТП5” с. Росен;

-да се проектира трасето на кабелната линия 20кV, до новия ТП в имота на Потребителя.

Имотът граничи от две страни с полски пътища:№000091 и №000095, които се запазват и ще се ползват от обитателите и в бъдеще.

Имотът се намира в непосредствена близост до регулацията на село Росен.Предвижда се захранването на имота с питейна вода (Приложение №6) да се осъществи чрез нов водопровод от тръби РЕ100 РN10 с водовземане от съществуващ уличен водопровод чугун ф80 в О.Т.14 с тетка и спирателен кран. Трасето на новия водопровод ще премине по обособената улица и ще завърши до началото на вътрешна елица за обслужване на всички парцели в имота.

Тъй като районът не е канализиран, се предвижда за формираните битови води от всяка вилна сграда  в количество „4ЕЖ х 150л/ж.ден=0,6м3/ден да се приложат решения при действащите условия. Общо 12 м3/ден  е потреблението на питейна вода при положение, че ще бъдат натоварени всички вилни сгради едновременно.

Паркирането ще се осъществи съгласно изискванията , че за нови сгради необходимите места за паркиране и/или гариране в един УПИ са по едно място за всяко жилище; това е изискване на чл. 24, ал. 1, Таблица № 2, т. 2 от Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортни системи на урбанизираните територии (ДВ, бр. 86 от 2004 г., доп. бр. 93 от 2004 г.)

Строителството на всяка вилна сграда на Инвестиционното предложение включва:

-издаване на разрешение за строеж;

-даване на строителна линия;

-обезопасяване на строителната площадка и ограждане;

-изграждане на грубия строеж, който включва кофражиране, армиране, изливане на основите, изграждане на надосновните стени, плочи, стоманобетонни подове и носещи стени (противоземетръсни шайби), колони, греди, зидарии, стълби, комини, шахти, асансьорни шахти, общите клонове на вътрешните инсталации и др., като накрая се изгражда покривната конструкция;

-извършване на довършителни работи по всяка сграда;

-благоустрояване на терена: вътрешно алейни пътища, тротоари, озеленяване.

Преди започване на строителството първо ще се изградят подземните комуникации.

Елементите на ПУП-ПРЗ включват:

-Разделяне имота на 26 УПИ

-Водоснабдяване –вътрешноплощадкова канализация и довеждащ водопровод

-Ел. захранване

-Един ТП

-Канализационна система за всяко УПИ за отпадни битови води

-ЛПСОВ към всяко УПИ

- План за застрояване в който е указанов графично изображение:

-ограничителните линии на застрояване;

-Рекреационно устройствена зона за вилен отдих Ов1,ОУП на община Созопол;

-обслужваща улица;

-пешеходни площи.

-Озеленяване- Озел.=50%, като ½ да  определена за дървесна и храстова растителност

1.1.Местоположение на територията – карта на района, граници, разстояния до най-близко	населените места, снимков материал на района

Дирекция „Устройство на територията, строителството, кадастър, екология” при община Созопол  е издала Становище изх. №94-11-220/05.08.2009г. (Приложение №7)  в обхват местонахождение по предвижданията на ОУП/ТУП/ на общината на поземления имот №126031 по КВС, местност „Айва дере”, землище с. Росен :

» По действащия ОУП/ТУП/ на община Созопол- поземления имот №126031 по КВС, местност „Айва дере”, землище с. Росен, попада в територия на селскостопански фонд, с начин на трайно ползване-„нива”.

» По проекта за изменение на ОУП на Община Созопол- поземления имот №126031 по КВС, местност „Айва дере”, землище с. Росен, попада в устройствена зона ОВ1-„рекреационна устройствена зона за вилен отдих”.

» Съгласно глава трета от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие-(обн.ДВ бр.48/2007г., в сила от 01.01.2008г.), - поземления имот №126031 по КВС, местност „Айва дере”, землище с. Росен, попада извън охранитерна зона „Б”.

Поземленият имот №126031 по КВС, местност „Айва дере”, землище с. Росен,  се намира непосредствено до регулационната граница на село Росен, Община Созопол.

Основни факти за Село Росен:
Регион: Югоизточен планов регион на България
Област: област Бургас
Община: община Созопол
Геогр. ширина: 42.4329987
Геогр. дължина: 27.4169998
Надморска височина: от 50 до 99 
Разстояние по въздух до столицата София: 336.911km
Площ землище: 38.386km2
Население: 1470 човека (31.12.2013).

1.2.	Съществуващо състояние на територията – скици на поземления имот, настоящо ползване

По действащия ОУП/ТУП/ на Община Созопол- поземлен имот №126031 по КВС, местност „Айва дере”, землище с. Росен попада в територия на селскостопански фонд, с начин на трайно ползване „нива”, пета категория.

По надолу е приложена скица.

Приложена е скица, виза на поземления имот-посевна нива с идентификатор №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен, Община Созопол.

Приложена е гугъл карта с изглед на територията и снимка, направена при обход на територията и имота.

По време на обхода се установи, че имота не се ползва от собственика  за селскостопански нужди и за производство на селскостопанска продукция.

Съгласно глава трета от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие-(обн. ДВ бр.48/2007г., в сила от 01.01.2008г.), поземлен имот №126031 по КВС, местност „Айва дере”, землище с. Росен, общ. Созопол, попада извън охранителна зона „Б”.

Състояние на имота в момента

Инвестиционното предложение, което се предвижда да се осъществи в имота  не засяга защитени със закон територии и местообитания, планински и гористи местности, влажни зони, както и съществуващи паметници на културата и територии със специфичен санитарен статут, не представлява горска територия.

При реализиране на инвестиционното намерение в имота няма да се засягат други природни ресурси освен земята.

Инвестиционното предложение попада в район който се характеризира с високо качество и регенеративна способност на природните ресурси в района.

След реализацията на инвестиционното предложение качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района няма да се променят-инвестиционното предложение има локален характер, само н границите на имота, където ще засегне земята под основите на всяка вилна сграда.

1.3	Обща необходима площ (вид, категория и площ на земята, заложени експлоатационни параметри)

Имотът с идентификационен номер 126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен  е с начин на трайно ползване: Нива. Вид на собствеността:Частна. Категория на земята при неполивни условия:Пета.   Общата площ на имота е 23.461 дка.

Заложените експлоатационни параметри за изработване на проекта ПУП-ПРЗ съгласно издадената виза от гл. арх. на Община Созопол  и ЗАПОВЕД № Z-457/18.03.2009г. на Кмета на Община Созопол(Приложение № 8) са:

Пзастр. 20%, Кинт.=0,8, Озел.=50%, като ½ да  определена за дървесна и храстова растителност, Н макс.=7м.

Предвижда се от имота да се отнемат 1776.25м2 за вътрешна обслужваща улица от о.т.223а до о.т.299а.

Предвижда се имота да се обособят 26 броя УПИ. Осигурена е необходимата площ за изграждане на собствен ТП.

1.4.Подробно описание на инвестиционното намерение – капацитет, разположение на отделните	елементи

Инвестиционното предложение е свързано с намерението на възложителя  за изграждане  в имота от 23.461 дка на 20 броя вилни сгради за общо  80 обитатели в поземлен имот №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен, община Созопол” след като се проведе процедура за промяна предназначението на замята от земеделски за неземеделски нужди.

Проектът ПУП-ПРЗ предвижда имотът да се раздели на 26 УПИ за изграждане на 20-те броя вилни ниско етажни сгради.

В приложение е даден План за застрояване в който е указанов графично изображение:

-ограничителните линии на застрояване;

-„Рекреационно устройствена зона за вилен отдих Ов1,ОУП на община Созопол;

-обслужваща улица;

-пешеходни площи.

1.5.Описание на инфраструктурата – водоснабдяване, електроснабдяване, канализация, пътища и др.

1.5.1. Водоснабдяване

Имотът се намира в непосредствена близост до регулацията на село Росен. На най-ранен етап е изготвена Част:ВиК(приложение). Съгласно нея, захранването на имота с питейна вода се предвижда да се осъществи чрез нов водопровод от тръби РЕ100 РN10 с водовземане от съществуващ уличен водопровод чугун ф80 в О.Т.14 с тетка и спирателен кран. Трасето на новия водопровод ще премине по обособената улица и ще завърши до началото на вътрешна улица за обслужване на всички парцели в имота(приложение ВиК схема, Част:ВиК).

Село Росен се водоснабдява с питейна вода с необходимите питейни качества отводоснабдителна система „Веселие”, а така също и от В.С.”Камчия” чрез ПС”Росенец” до напорен водоем и стоманен водопровод ф159 за водоснабдяване и на с. Равна гора. Схемата е съгласувана с оператора „ВиК” ЕАД, гр. Бургас на 05.06.2013г.

По време на експлоатацията на обекта захранването му с вода с необходимите питейни качества съгласно изискванията на Наредба №9 ще се осъществяват на база изготвени и приети от експлоатационните дружества ел.схема и “ВиК” схема.

За противопожарни нужди ще се използва вода от външен хидрант, разположен на улицата.

1.5.2.Електроснабдяване

Приложено е Становището на ЕВН България-КЕЦ Приморско до Възложителя относно разработване на ПУП/ПЗ/изх. 0112086407/2010г. с което се предвижда:

Присъединяването на обекта към електроразпределителната мрежа е възможно да се осъществи чрез изграждане на:

-проектиране и изграждане на нов ТП в имота на Потребителя;

-захранването на новия ТП, може да се осъществи чрез КЛ СрН 20кV от РУ 20кV на „ТП5” с. Росен;

-да се проектира трасето на кабелната линия 20кV, до новия ТП в имота на Потребителя.

1.5.3. Канализация

Поземленият имот се намира извън регулационните граници на населеното място-с. Росен и в района няма изградена канализационна система.Проектантът е предвидил съобразно с чл.87/1/ от ЗУТ за населени места и селищни образованиясъс зони за ниско застрояване без канализация , битовите отпадни води да се заустят в индивидуално съоръжение към всеки УПИ за отвеждане и пречистване-водоплътен безотточен резервоар-12м3, изработен от антикорозионен материал-полипропилен, подходящ за подземен монтаж.

Колективът от експерти приема препоръката на Басейнова дирекция „Черноморски район” -Варна  с изх. №94-00-833(2)823-12-2915г.(приложение). С него не се приема предвиденото проектно решение формираните битови отпадъчни води да се събират в самостоятелни водоплътни черпателни резервоари като неприемлив вариант. И поради това се препоръчва ,  за всеки УПИ да се предвиди изграждане на локални пречиствателни съоръжения с осигурено най-малко първично пречистване на отпадъчните води, спазвайки изискванията по чл.46, ал.4, т.1 от ЗВ. Формираните битови води от всяка вилна сграда  в количество „ЕЖ х 150л/ж.ден=0.6м3/ден. Общо за 20 вилни сгради 12 м3/ден.

Количеството замърсяващ товар на формираните отпадъчни води се определя на базата на нормата за замърсеност от един еквивалентен жител, приета по стандарта на Европейската общност:

- БПК5 - 60гр./ж.дн;

- Азот общ - 11гр./ж.дн;

- НВ    - 70гр./ж.дн;

- ХПК - 120гр./ж.дн

- Фосфор    - 1,8гр./ж.дн.

Въз основа на горното ще се проектира само вътрешно площадкона канализационна система.

Изискването на Басейнова дирекция „Черноморски район с изх. №94-00-833(2)823-12-2915г.(приложение)  е след изграждане на канализационна мрежа в района, отделните УПИ следва да бъдат включени към нея, след сключване на писмен договор между възложителя и ВиК оператор.

Предложение за локално пречиствателно съоръжение от типа:

Пречиствателните станции Boralit:

Белгийската марка Boralit e позната на българския пазар от 2006 г. 
Принципът на работа на пречиствателните станции е следният:

Стандартната конфигурация на системата се състои от три резервоара: резервоар за първично утаяване, резервоар за аерация и резервоар за вторична утайка.

Всички резервоари биват доставяни със стандартните сонди, а помпата консумира електроенергия в размер, съответстващ на броят на еквивалентните потребители

Всичките мръсни води от къщата /черни и сиви, освен дъждовната вода/ биват отведени в първичния резервоар /за първично утаяване/.

Ако разстоянието е изключително дълго или пък количеството отделяни мазнини е твърде много, близо до къщата трябва да се монтира маслен сепаратор.

За ресторанти и други обществени заведения от този тип, монтирането на маслен  сепаратор е почти задължително.

В резервоара за първично утаяване твърдите частици се спират и постепенно се втечняват. Случайното попадане на малки количества неразтворими отпадъци е винаги възможно и именно в този резервоар става тяхното отделяне.

Течностите и утаените твърди частици преминават във втория резервоар, наречен “резервоар за аерация”.

В резервоара за аерация с помощта на един или няколко аератора в течността се подава кислород за нормалното смесване и консумация на биологичните отпадъци. Аераторите лесно могат да бъдат демонтирани и монтирани отново /за оглед и почистване/ без необходимост от изпразване на резервоара.

Третият резервоар е вторият утаечен резервоар /вторично утаяване/. Тук утайката пада на дъното и именно от този резервоар пречистената вода се отделя за по-нататъшна употреба.

Изборът на конкретна индивидуална водопречиствателна система зависи от броя на жителите на дадено домакинство.

Пречиствателните станции Boralit се предлагат в следните разновидности:
От 2 до 10 еквивалент жители, от 12 до 100 еквивалент жители и от 100 до 5000 еквивалент жители.

Монтажът се извършва от специалисти, но може да се направи от и от клиентите след дадени технически препоръки. 
Монтирането на пречиствателна система Boralit може да се извърши във всеки един етап от строителството на съответната къща или вила.

ПСОВ ще осигуряват първично, вторично и третично третиране на отпадъчните води с цел бързо обеззаразяване на отпадъчни води до качествени показатели:

БПК5  ≤ 10 мг О2 /л

ХПК ≤100 мг О2 /л

НВ ≤ 10 мг/л

Амоняк ≤ 10 мг/л.

Системата е проектирана да функционира без отделяне на миризма и да произвежда пречистен изходящ поток годен за напояване.Елиминират се съединенията, предизвикващи миризми при източника и така се предотвратява изпускането на токсични вещества-водородни сулфидни газови емисии, които според Световната здравна организация представляват опасност за човешкото здраве.

1.5.4.Продължителност на строителството

Строителството на 20 вилни сгради за отдих и курорт ще се осъществи в рамките на срока на издаденото разрешение от РИОСВ, след получаване на Разрешително за строеж.

Строителството ще се извърши през периода от 15 май до 1 октомври, както извън периодите на пролетната и есенната миграция на дивите птици и съгласно ежегодно приемана Заповед на Кмета на община Созопол , по решение на Общински съвет Созопол на основание чл.15, ал.1 от Закон за черноморското крайбрежие/обн. ДВ, бр.40 от 13 май 2014г./, и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, и с оглед започване и протичене на туристическия сезон. Заповедта не се отнася конкретно за село Росен което попада извън зана „Б”, но тъй като част от операциите са зависими от преминаване през териториите за забрана, колективът на Доклада по ОВОС препоръчва този срок да се спазва при строителството на вилните сгради.

Строителството ще продължи до 9 месеца, като през това време ще се -извършват следните операции:

-изкопни дейности за основите на вилните сгради

-груби строителни дейности

-външни и вътрешни довършителни дейности

-свързване със съществуващата инженерна инфраструктура в района с имота

-въвеждане в експлоатация на вилните сгради

Строителството не е непрекъснат процес- зависи от строителните операции. Също така то ще се извършва на пет дневна работна седмица на една смяна.

По време на строителството ще се осигури площадка в едно от УПИ, където ще бъде разположени фургоните за строителните работници, места за строителни материали и строителни отпадъци, химическа тоалетна.

1.6.Основни суровини и материали, природни източници и енергийни ресурси, необходими и използвани	при строителството и при експлоатация на обекта (вид, количество)

Строителството на обект: ”Изграждане на 20 вилни сгради в поземлен имот №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен, община Созопол, обл. Бургас” ще се осъществи в имот от 23.461 дка,след промяна статута на земеделската земя.

Необходимите суровини и материали , които ще се вложат в строителството ще се осигуряват от лицензирани фирми с необходимите сертификати.

Изборът на строителни материали с оглед на влиянието им върху околната среда изисква:

-Избягване употребата на вредни за околната среда материали като: средства за предпазване на дървесина, ниско-разрядни материали (газо-бетон) за изолиране на земята, азбест, миниум, продукти съдържащи вещества които са вредни за озоновия слой (като хлорофлуоровъглероди), талашит с високи емисии от формалдехид, стоманени продукти използвани в сухи помещения, външна употреба на галванизирана стомана, и др.

-Да се предпочитат материали със слабо вредно въздействие върху околната среда като: устойчиво произведена дървесина за: сгради с дървена конструкция, подове, покриви, дограма, кухни и довършителни материали; глина, минерална мазилка, вар, гипс, тухли, керемиди за довършителни работи, подове и стени; минерална вата, пеностъкло, сламена глина за изолационни материал; керамика, полиетилен, полипропилен за отводнителни системи; стоманени тръби за газ; бои на основата на ленени семена, маслени, водни, блажни и минерални, естествен камък; и др.

-Да не се използват строителни отпадъци за обратен насип.

-Изборът на строителните материали да се съобразява с нормативните актове и изискванията на Европейските директиви-Наредба за съществуващите изисквания към строителните продукти, директиви на ЕС, Закон за опазване на околната среда, Наредба за безопасност и здраве при СМР, ЗУТ.

Строителният процес обикновено е свързан с използване на  инертни материали: пясък, филц, чакъл и др. Ще се използва вода за строителните разтвори.

В следващата фаза на проектиране към част:Архитектура ще бъде приложена подробна количествена сметка, която обикновено включва строителни материали от вида: тухли, циментови замазки, варов разтвор, латекс, фаянс, бетонконтакт, гипскартон, настилки, ламинат, теракот, гранитогрес, керамика, дограми хидроизолация, топлоизолация и др.

В практиката :

1.Всички количества на вложените материали са изчислени съгласно конструктивните чертежи и спецификации.

2.Всички СМР и вложени материали се доказват по време на строителството.

3.Допълнителни СМР се договарят по време на строителството

По време на строителството, при подбора на вида и количеството на използваните суровини и материали, и по време на експлоатацията на вилните сгради, Законодателството в Р България   изисква да се постигне защита на живущите от въздействието на неблагоприятните фактори на околната среда и на работната среда. То е транспонирано към следните европейски директиви:

-Директива 99/30/ЕС свързана и определя пределно допустимите стойности за защита на човешкото здраве;

- Директива 96/62/ЕО Рамкова директива за качеството на околния въздух;

- Директива 2002/49/ЕО- в областта на шума;

-Рамковата директива по водите-2000/60/ЕС;

-Дъщерна директива 1999/30/ЕО за специфични разпоредби, свързани с ФПЧ10 ;

При довършителните работи ще се доставят необходимите материали за монтаж на ел. и ВиК инсталациите.

Предвижда се да се монтират и слънчеви батерии за подгряване на вода.

При определяне начините на отопление и осигуряване на топла вода ще се предпочете възможността за използване на слънчева енергия и/или климатични инсталации с енергийна ефективност от клас В и по-висок, съгласно Наредба за изискванията за етикетиране на битовите уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси/приета с ПМС №224/2003г./.

Оборудването в кухните ще изключва озоно-разрушаващи хладо агенти.

Не се предвижда внедряване на оборудване, емитиращо високи нива на шума.

При експлоатацията на вилните  сгради ще се използват естествени природни ресурси: слънчева енергия, вода, природните и енергийните източници на района за рекреация.

Необходимата вода с питейни качества е в количество 12 м3/ден при пълно натоварване на вилните сгради с 80 обитатели. Предвижда се да бъдат монтирани в санитарните помещения водоспестяващи прибори с цел икономия и пестене на водния ресурс.

Необходимата ел. енергия ще се изчисли на база общият комунално-битов товар към мрежа НН:

Р кбнн = Рб + Ркi (kW) – квт (киловат)

където:

Рб – битов товар (kW)

Ркi – комунален товар (kW)

Битовият товар за имота е:

Рб = n х Ринд. х Кедн (kW)

където:

n – общ брой апартаменти/жилища

Ринд – специфичен товар на домакинство (кW)

Кедн – коефицент на едновременност

Върховият товар изчисляваме на база специфични върхови товари., съгласно: БСА кн.9/I988 г. Наредба №3/2004 г. за устройство на ел. уредби и ел. проводи /чл.243, 244/ табл. 2.3 „Ел. разпределителни мрежи“ Спиров.

При изчисленията ще се  ползват изискванията на чл.243, 244, 245 на Наредба №3/2004 г, за устройство на ел. уредби и ел. проводи.

Източник на електроенергия за Общината където попада село Росен и бъдещия обект  е националната електроенергийна система посредством подстанция “Созопол”, включена двустранно в системата 110 kV. Подстанцията е с трансформация на напрежението 110/20 kV и инсталирана трансформаторна мощност 41 kVа. Електропроводите 110 kV, свързващи подстанция “Созопол” към подстанция “Бургас” и подстанция “Приморско”, дават възможност за резервиране при аварии. Електропроводът 110 kV, свързващ подстанция “Меден рудник” с районната подстанция “Босна”, също минава през територията на общината, като от подстанция “Босна ” се захранват основно селата от планинската част на общината. Отделните населени места се захранват от електроразпределителната мрежа на средно напрежение основно посредством изводи 20 kV от подстанция “Созопол”

1.7.Обвързаност с инфраструктурата на района

Инвестиционното предложение ще се осъществи в имот поземлен имот №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен, община Созопол, обл. Бургас, който граничи от две страни с полски пътища: имот №000091 и №000095 на кметство с. Росен.

Инвестиционното предложение е в непосредствена близост до регулационните граници на село Росен, което  се намира само на 5 км от Черно море, на 15 км от Бургас и на 15 км от древния град Созопол, на 26 км от град Приморско и на 20 км от курорта Китен. Високоскоростната магистрала, която свързва село Росен с Бургас и Созопол, позволява да се стигне с автомобил за 10 минути до тези градове, освен това, има редовен автобусен транспорт. Това прави местоположението на инвестиционното предложение притегателно място за отдих и курорт.

Село Росен и цялата община Созопол се обслужват с автобусен, таксиметров и морски транспорт. Освен с автобуси (предимно бургаски фирми), транспортното обслужване се допълва и от много превозвачи с микробуси. Общински обществен транспорт покрива всички селища.

На приложения План за застрояване, част :Градоустройство са дадени местоположението на обслужващите улици и пешеходните площи. Осигурено е паркиране в границите на новообразуваните УПИ съгласно чл.43, ал.1 от ЗУТ.

2. Проучените от възложителя алтернативи за местоположение (със скици и координати на характерните точки в утвърдената координатна система за страната) и/или алтернативи на технологии и мотивите за направения избор за проучването, имайки предвид въздействието върху околната среда, включително "нулева алтернатива"

Нормативните разпоредби за оценката на въздействие върху околната среда (ОВОС) изискват преглед на  основните  алтернативи, проучени от възложителя на инвестиционното предложение и обяснение на обосновката за  избор на  предложената алтернатива. В България това е  заложено в член 96(1), т.2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) от 2002 г. (ДВ бр. 91/2002 г., последно изменен и допълнен през  м. март 2015г.) и член 14 (1) , т.3 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (ДВ бр. 25/2003г., последно изменена и допълнена през ноември 2012 г.) (Наредба за ОВОС).

2.1. „Нулева” алтернатива

„Нулевата” алтернатива включва евентуалното развитие на аспектите на околната среда без прилагането на инвестиционното предложение.

Нулевите алтернативи винаги са свързани с настоящото и заварено състояние на имота.

На този етап имота е без наличие на дървесна и храстова растителност, поради което нулевият вариант няма да доведе и в бъдеще до определени защитни и задържащи ефекти върху почвената покривка .

Имотът не се обработва. Категорията му е сравнително ниска-пета .

Следователно при нулев вариант в бъдеще ще настъпват промени свързани с ерозионни процеси, осушаване и настъпване на нежелана плевелна и храстова растителност. Съвременното състояние на растителността и на местообитания на територията на разглеждания поземлен имот, който е извън територии на защитена зона не е защитено от естествено протичащите сукцесии в екосистемите и при различни форми на антропогенно въздействие при “нулева алтернатива“, без прилагането на Инвестиционното намерение за изграждане на ново вилно селище протичат вторични сукцесии, при които чрез паралелно изменение на растителните съобщества се формират тревни екосистеми от плевелно рудерален тип.

Ако остане в този вид имота, близостта му до населеното място, винаги е предпоставка и за нерегламентирано вмешателство от различно естество в него от страна на недобросъвестни хора.

При „нулевата” алтернатива без реализиране на инвестиционното предложение ще се запази сегашното екологично състояние на аспектите на околната среда в района.

2.2.Алтернатива за местоположението на инвестиционното намерение

Инвестиционното предложение ще се осъществи в имот поземлен имот №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен, община Созопол, обл. Бургас, който граничи от две страни с полски пътища: имот №000091 и №000095 на кметство с. Росен.

Имотът с номер 126031 е с начин на трайно ползване: Нива. Вид на собствеността:Частна. Категория на земята при неполивни условия:Пета. Общата му площ е 23.461 дка.

Инвестиционното предложение на възложителя-собственик на имота е единствена алтернатива по местоположение, подкрепена и от издаденото Становище от община Созопол.

В приложение към Доклада са дадени координатите на подробните точки на УПИ от т.1 до т.226(Част: Геодезия).

По местоположение алтернативата на инвестиционното предложение е съобразена спрямо действащия ОУП/ТУП/ на Община Созопол, по проекта за изменение на ОУП на Община Созопол и съгласно ЗУЧК.

ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване или за добив на минерални води, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения.

Не се налага да се търси също така нова алтернатива и по отношение на повърхностно водно тяло BG2IU200R004, определено в умерено състояние и по отношение на подземно водно тяло BG2G0000К2035, определено в добро състояние.

Алтернативата на възложителя по местоположение е проучена чрез:

-Процедура в РИОСВ-Бургас:Теренът предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е „Бакърлъка” BG0002077 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите/ДВ бр.49/2010г./, изм. Заповед №РД-563/22.07.14год.ДВ, бр.67/12.08.2014г. на Министъра на околната среда и водите.

ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване на най-близко разположената защитена зона „Бакърлъка” предвид характера и местоположението(писмо изх. №4333/10.06.2015г., приложение).

-Скица виза №Ф02220/14.07.2009г.(приложение);

-Координати на подробните точки на УПИ(приложение);

-Заповед №Z-457/18.03.2009г. на Кмета на община Созопол за допуск за изработване на ПУП-ПР и ПРЗ в обхват на поземлен имот №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен(приложение);

-Становище на БД”Черноморски район”-Варна(изх. №94-00-633(2)23-12-2015);

По отношение местоположението на имота в който ще се осъществи инвестиционното предложение спрямо други инвестиционни предложения, проверката в регистъра на РИОСВ-Бургас показа , че  за периода 2010-2015г. са постъпили следните инвестиционни предложения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда които да се осъществят  в землището на село Росен:

-РЕШЕНИЕ № БС-54-ПР/10.07.2012г. за "Изграждане на сгради за туристически чифлик в поземлен имот № 129107, местност "Бабино Нанино дърво", землище с.Росен, Община Созопол" с възложител - "КРУМ ИНТЕРНЕШИНЪЛ"ЕООД.

-РЕШЕНИЕ № БС-12-ПР/05.06.2012 г. за прекратяване на процедура за „ПУП-ПРЗ за изграждане на жилищни сгради в имот №020165, местност “Край село” землище с. Росен, община Созопол”

-РЕШЕНИЕ No БС-20-ПР/07.03.2011г. за: "Изграждане на магазин за промишлени стоки в ПИ No 100021, местност "Караисмаилица", землище с.Росен община Созопол", с възложител: "АЙ ТИ БИКОМПАНИ" ЕООД .

-РЕШЕНИЕ No БС-89-ПР/13.07.2010г.за "Изграждане на вилни сгради за собствени нужди в поземлен имот No 119010, в местност "Къдънката", в землището на с. Росен, община Созопол, област Бургас .

-РЕШЕНИЕ No БС-88-ПР/08.07.2010г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилни сгради за собствени нужди в поземлен имот No 122074, местност "Казаково лозе", землище с.Росен, Община Созопол.

- РЕШЕНИЕ No БС-73-ПР/11.06.2010 г.за инвестиционно предложение:" Изграждане на вилни сгради в имот No 108003, местност "Ашламите", землище с.Росен, Община Созопол .

-РЕШЕНИЕ No БС-72-ПР/12.06.2010 г.за инвестиционно предложение:"Изграждане на вилни  сгради в поземлен имот No 108008, местност "Тиглите", землище с. Росен, Община Созопол"

-РЕШЕНИЕ No БС-69-ПР/12.05.201 г.за инвестиционно предложение: "Изграждане на четири вилни сгради за отдих и курортно дело в поземлен имот No 108006, местност "Ашламите", землище с. Росен, Община Созопол

По местоположение всички те са в други местности на землището и не са в близост до имот 126031, местност „Айва дере”.

2.3. Алтернативи на технологии и мотивите за направения избор за проучването, имайки предвид въздействието върху околната среда, включително "нулева алтернатива"

Инвестиционното предложение е свързано с промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди и бъдещо вилни строителство. Вилното строителство ще се осъществи след проучване от страна на възложителя на алтернативи по отношение прилагане на най-модерни строителни технологии, свързани с минимални въздействия върху компонентите и факторите на околната среда. Влагане в строителството на стандартизирани материали със знак С€ и енергоспестяващи прибори.

При проектирането, строителството и вътрешния дизайн, винаги има допълнителни алтернативи от страна на обитателите, но те не се отразяват негативно и не променят единствената алтернатива, защото винаги се спазват градоустройствените показатели.

2.4. Алтернативи по отношение въздействието върху околната среда

Изпълнението на нулевата алтернатива няма да доведе до подобряване на компонентите на околната среда. Докато с новата алтернатива за реализиране на инвестиционното предложение ще се създадат условия за увеличаване на площите, заети с дървесна и храстова растителност с 10.00 дка. Мястото постепенно ще стане притегателно за птиците обитаващи района.

Не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите  и факторите на околната среда и за здравето на живущите във вилните сгради и в с. Росен, тъй като инвестиционното предложение предвижда:

-нискоетажно застрояване, съобразно градоустройствените показатели, което  визуално ще бъде изгубено в създадената растителност;

-осигуряване на вода за битови нужди с питейни качества;

-пречистване на формираните отпадъчни битови води в модулни вкопани ЛПСОВ към всяко УПИ до изграждане на ПСОВ-с. Росен;

-не се предвиждат горивни инсталации, ПКЦ, монтиране на ветрогенератори;

-не се предвиждат производствени дейности;

-ще се осъществи организирано сметосъбиране и сметоизвозване и разделно събиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло;

-отоплението ще се осъществява от индивидуални за всяко УПИ климатични устройства и слънчеви батерии;

3. Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда по чл. 4 и 5 на Закана за опазване на околната среда и на материалното и културното наследство, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както и взаимодействието между тях

Съгласно Чл. 4. на ЗООС, Компонентите на околната среда са: атмосферният въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафтът, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи.

Съгласно Чл. 5.на ЗООС, Факторите, които замърсяват или увреждат околната среда, могат да бъдат: естествени и антропогенни вещества и процеси; различни видове отпадъци и техните местонахождения; рискови енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Описанието и характеристиката на околната среда се отнасят за територията на Община Созопол и за ПИ №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен, община Созопол, обл. Бургас, като част от тази територия. Освен това обитателите ще се ползват от природните дадености на черноморското крайбрежие, което е  само на 5км за отдих и рекреация.

В съответствие с чл.96, ал.1 на ЗООС  МОСВ е определил „Указания за ОВОС на инвестиционни предложения” на МОСВ от 2002 г.

Предмет на описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда по чл. 4 и 5 на Закана за опазване на околната среда и на материалното и културното наследство, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както и взаимодействието между тях  е територията, която ще бъде засегната от инвестиционното предписание-ПИ №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен във времето, пространството, честота на въздействие, продължителност на въздействие.

С описанието на компонентите и факторите на околната среда, характерни за Община Созопол като цяло и района на село Росен се цели да се оценят базисните им условия до извършваната ОВОС, при които ще се осъществи инвестиционното предложение .

3.1.Състояние на атмосферния въздух и атмосферата

Данните за климатичните и метеорологични условия за всеки район – температура и влажност на въздуха, разпределение на валежите по месеци и сезони, ветровата характеристика и др., винаги се имат предвид във връзка със разпространението на въздушните замърсявания в атмосферата и въздействието им върху останалите компоненти на околната среда.

За оценяване на климатичните условия като фактор за замърсяването на въздушния басейн най-често се прилага методиката за балово оценяване (три-, пет- или седемстепенна скала), която се основава на две групи показатели – благоприятни климатични фактори, които способстват за самопречистването на атмосферния въздух и неблагоприятни климатични фактори, които са пречка за очистване на атмосферата. Основните климатични фактори, от които зависи замърсяването на въздуха са ветровият режим, режимът на въздушната влага и валежите, както и вертикалната стратификация на атмосферата, определяща температурните инверсии. По литературни данни:

Нивото на замърсяване на атмосферата с вредни вещества се определя както от емисиите на замърсителите във въздуха и химичния им състав, така и от характера на разсейването им в атмосферата и от условията за самопречистването й.

Основните неблагоприятни климатични условия, които създават благоприятни условия за натрупване на атмосферните замърсители в приземния въздушен слой и намаляват самопречистващата способност на атмосферата са:

- ниски средноденонощни и средногодишни скорости на вятъра (под 1,5 m/s) или тихо време;

- образуването на  мъгли;

- определени местни топографски условия (например котловидни форми на релефа );

- ниска средногодишна сума на валежите;

- неблагоприятно сезонно разпределение на   количеството   на   валежите   през студеното и топлото полугодие (отношение на сумата на валежите през студеното полугодие към тази през топлото по-малко от 1,0);

- вертикално смесване на въздушните маси;

- противостоене на въздушни маси с океански произход с такива с континентален произход.

За оценяваните територии е характерно, че са под влияние на Черно море. Влиянието се проявява в тясна ивица с ширина 40-60 км. навътре в сушата. Това се обуславя от малката му водна площ и разположението му на изток от територията на страната. По този начин формираните или трансформирани над него въздушни маси се отнасят предимно на изток. Неговото влияние е по-чувствително през летния сезон, когато добре изразена е денонощната смяна на бризовата циркулация.

На територията на Община Созопол и село Росен няма големи източници на замърсители и такива, които да бъдат източници на имисионно химическо замърсяване.

3.1.1.Кратка характеристика и анализ на климатичните и метеорологичните фактори, имащи отношение към конкретното въздействие и качеството на атмосферния въздух

Созополският климат е умереноконтинентален, със сравнително топли, но ветровити зими (средно-януарска температура +6оС) и дълги, топли лета (средно-юлска температура +27оС). Черно море и въздушните преноси от Средиземно море са основните му формиращи фактори. Преобладават зимните северозападни и югозападни ветрове и то с почти двойно по-голяма скорост от средната за страната. Това превръща района в неизползваем за рекреационни дейности през студеното полугодие. През топлото полугодие (април-септември) преобладават източните ветрове, свързани с дневния морски бриз. Влиянието му се усеща в ивица до 40 км суша, т.е. в почти цялата територия на общината. Макар и с по-слабо климатично влияние, нощният бриз (от сушата към морето) е сред характерните климатични фактори. Средната му скорост (1-2 м/сек) е значително под тази на дневния бриз (3-6 м/сек).  Прилежащият морски басейн обуславя целогодишна висока влажност на въздуха. Районът е характерен с малко валежи и продължителни засушавания (17-28 дни през лятото и есента, 14-15 дни през зимата и пролетта).

Комбинацията облачност – слънчево греене корелира с тази на температурата и ветровете. Максимумът на облачността е в периода ноември-февруари (средно 70%). През пролетта количеството й плавно намалява и през лятото достига минималните стойности от 26% до 28%. Средният годишен брой на ясните дни е 82, с максимум през лятото (15 дни месечно) и минимум през зимата (февруари - 2.7 дни). Слънчевото греене “отваря сезона” още през април (около 60% от часовете преди и след обяд са слънчеви) и го “затваря” в края на септември, т.е. осигурява оптимални възможности за хелиотерапия в продължение на 6 месеца годишно.

Влиянието на Черно море се изразява в по-ниски летни температури и по-висока относителна влажност на въздуха и в характерната бризова циркулация, особено добре изразена през лятото.Валежите са предимно от дъжд. Тези от сняг са малко, а снежната покривка се задържа 10 - 15 денонощия за цялата зима. Средната многогодишна валежна сума е 494 mm за град Созопол, а за останалата част от общината - малко по-висока. По самото крайбрежие най-много валежи падат през ноември, а навътре вобщината - през юни. По сезони максимумът е през есента и зимата (140 - 150 mm), а навътре - през пролетта 160 - 170 mm. През валежните периоди са регистрирани проливни, но краткотрайни валежи, а през летните - сурова засуха. Нормата на месечните валежни суми в разглеждания район за юли, август и септември е около 30 - 60 mm. През тези месеци в последното десетилетие все по-често няма валежи или месечната им  сума е под 10 mm.

| Станция | зима | пролет | лято | есен | годишна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Созопол | 140 | 115 | 89 | 150 | 494 |
| Бургас | 147 | 127 | 125 | 144 | 543 |

Средна сезонна и годишна сума на валежите (mm)

Средната годишна температура за Созопол е 13.3(, а навътре в общината - по-ниска. През зимата крайбрежната част е по-топла от вътрешната част, където с няколко дни по-рано се утвърждава температура над 10(, отколкото в крайбрежна част. За целия район това става към края на първото и началото на второто десетдневие на април. Въпреки по-бавното си затопляне, крайбрежната част се освобождава по-бързо от опасността от късни пролетни мразове. Последен мраз се наблюдава не по-късно от 5 април. Средният брой дни с мраз през годината е 90.

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IХ | Х | ХI | ХII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Созопол | 0 | 1 | 2,9 | 7 | 12,3 | 16,8 | 19,3 | 20,1 | 16,7 | 12,1 | 7,7 | 3,1 | 9,9 |

Средна месечна минимална температура на въздуха

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IХ | Х | ХI | ХII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Созопол | -6,7 | -6 | -2,5 | 2,6 | 7,8 | 12,5 | 15,8 | 15,9 | 11,8 | 7,4 | 1,3- | 3,5 |

Средна абсолютна минимална температура

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IХ | Х | ХI | ХII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Созопол | 6 | 7,2 | 9,3 | 13,9 | 19,3 | 24,3 | 27 | 27,2 | 23,8 | 18,7 | 13,9 | 9 | 16,6 |

Средна месечна температура на въздуха

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IХ | Х | ХI | ХII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Созопол | 18 | 21.5 | 25.8 | 28.8 | 32.9 | 34.2 | 36.8 | 39.2 | 33.5 | 29.9 | 26.1 | 24.4 | 39.2 |

Месечна и годишна абсолютна максимална температура

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IХ | Х | ХI | ХII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Созопол | 3 | 3.8 | 6 | 10.6 | 15.9 | 20.7 | 23.7 | 23.5 | 20.3 | 15.8 | 11 | 5.8 | 13.3 |

Месечна и годишна абсолютна максимална температура

| Месец | V | VI | VII | VIII | IХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ср.бр.дни | 0,1 | 1 | 6 | 5,9 | 0,7 |

Среден брой на дните с температура на въздуха над 20( по месеци

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IХ | Х | ХI | ХII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Созопол | 58 | 79 | 120 | 166 | 231 | 274 | 327 | 310 | 233 | 157 | 78 | 49 | 2082 |

Сумарна продължителност на слънчевото греене (часове)

Преобладаващите ветрове са с посока сз-юз и си-юи. Влиянието на морската бриза се чувства на 30-40 km от брега.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IХ | Х | ХI | ХII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 1 | 4,3 | 8,6 | 10,7 | 13,8 | 18,6 | 17,7 | 15,7 | 7 | 0,9 | 0,5 | 99 |

Среден брой на дните с морска бриза в Созопол

| Януари | Февруари | Март | Април | Май |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7h | 14h | 21h | 7h | 14h | 21h | 7h | 14h | 21h | 7h | 14h | 21h | 7h | 14h | 21h |
| 1,7 | 1 | 1 | 1,9 | 1 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,2 |  |  |

Близостта на морето е причина и за локална циркулация на приземния слой въздух - т.н. бризова циркулация. През деня в приземните слоеве духа вятър от морето към сушата (разпространява се на дълбочина 30-40 km в сушата), а през нощта обратно - от сушата към морето.

Вятърът е метеорологичен фактор с най-силно значение за разпространението на прахо-и газообразните замърсители, изхвърляни в атмосферния въздух. От гледна точка на възможностите за задържане и натрупване на замърсители във въздуха важно значение имат случаите на тихо време (скорост на вятъра от 0 до 1,5 m/s).

Общата оценка е, че : климатът на общината е особено благоприятен за развитие на приоритетните направления в икономиката - туризъм и земеделие. Той е ценен ресурс както по крайбрежието поради големия брой на дните със слънчево греене, минималния брой с мъгли, топлата и продължителна есен, прохладната морска бриза, но също и във вътрешността на общината, която може да се развива като климатичен курорт.

3.1.2.Съществуващо замърсяване на атмосферата в района на Община Созопол:

Базисната оценка до процедурата по ОВОС е:

Въздухът в общината е със сравнително запазена чистота поради липсата на големи източници на атмосферно замърсяване. Негативно влияние оказва засиленото строителство в активната брегова зона и многократно увеличаващият се автомобилен трафик през летния сезон. Тези източници на замърсяване са основни «виновници» за повишеното съдържание на фини прахови частици (ФПЧ10), въглероден оксид, бензо(а)пирен, азотни оксиди. Други основни източници на замърсяване са горивните инсталации с битов характер и емисиите от незапръстени и необработени депа за ТБО. На територията на общината действат:

- Предприятия, занимаващи се с риболов и производство на различни видове рибни продукти;

- Кариера за добив на гранит, цех за производство на изделия от него, кариера за добив на инертни материали;

- Бензиностанции – 6 бр.

-Регионално депо за неопасни битови отпадъци-м. +Чуплака”, землище с. Равадиново-1 бр.

Значителна част от домакинствата използват за отопление и задоволяване на битовите нужди дървесина, въглища и нафта, което през зимния сезон предизвиква влошаване чистотата на въздуха с дим и прах в населените места, но с много ниски нива, които са допустими.

В долната таблица са дадени концентрации на емисии на въглеводороди в атмосферата от индустриални горивни и производствени процеси през 2008 г. за Община Созопол, в тонове с Източник: Община Бургас, 2012 г.:

| Територия | SO | NO | Неметанови летливи органични вещества | CH4 | CO | CO2 | N2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Община Созопол | 1,1 | 0,4 | 7,4 | 21,4 | 0,1 | 614,5 | 0,0 |

Емисиите на вредни вещества в атмосферата от индустриални горивни и производствени процеси общо за област Бургас и за община Созопол са дадени в долната таблица :

Вредни Емисии в област Бургас и община Созопол (тонове)

| Общини | Серни оксиди | Азотни оксиди | Немета-нови летливи органич-ни съеди-нения | Метан | Въглеро-ден оксид | Въглероден диоксид | Двуазо-тен оксид | Амо-няк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 год. |
| Общо обл. | 5 815,1 | 750,7 | 5 157,3 | 7 903,4 | 272,2 | 424 773,2 | 15,0 | 0,0 |
| Бургас | 5 722,1 | 724,5 | 5 052,9 | 7 405,3 | 266,7 | 387 796,4 | 14,3 | 0,0 |
| Созопол | 1,6 | 0,5 | 5,8 | 14,0 | 0,0 | 773,1 | 0,0 | 0,0 |

Таблицата показва, че делът на въглеродните емисии (СО2) спрямо общото количество за гр. Бургас е 0,2%. Останалите видове емисии са незначителни или нулеви(Източник План за устойчиво енергийно развитие на община Созопол 2014-2020г.).

Основен източник на замърсяване на атмосферния въздух е транспорта и е в пряка зависимост от количеството изразходвано течно гориво. Последното  за автомобилния транспорт в общината може да се определи приблизително като се използват статистически данни за средното потребление на един еквивалентен автомобил, което е 750 литра през 2010 г.

За същата година отношението на броя на автомобилите към броя жители е 350/1000, а жителите на общината са 12610 (2011г).

Следователно, общото количество използвано гориво за автомобилния транспорт в община Созопол ще бъде:

750.( 350/1000). 12 610 =  3 310 125 литра.

Енергосъдържанието на това количество гориво (бензин и дизел) е около 29 693 МВтч.

Еквивалентните въглеродни емисии (при 0,27 т /МВтч) ще бъдат:

Емисии = 0,27 т х 29693 МВтч = 8017 т СО2/год.

Емисии СО2  по енергоносители в община Созопол

| Енергоносител | мярка | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | Тона, СО2 | 51976 | 50956 | 54684 | 56488 |
| Течно гориво, община | Тона, СО2 | 197 | 207 | 292 | 192 |
| Биомаса | Тона, СО2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Транспорт | Тона, СО2 | 9909 | 9342 | 8017 | 8013 |
| ОБЩО | Тона, СО2 | 62085 | 60507 | 62996 | 64695 |

Емисии на въглероден диоксид през базовата година – 62188,2 тСО2

Оценката и анализът за средногодишните икономии на енергия, емисии СО2 и дял на ВЕИ на територията на Община Созопол е направена по експертен път(Източник План за устойчиво енергийно развитие на община Созопол 2014-2020г.).

В Приложение №10 е дадено емисионното натоварване на атмосферния въздух в района на РДНБО-м. „Чуплака”

Въздухът в разглеждания район на село Росен е сравнително чист. Дейността, предвидена в инвестиционното предложение не предвижда значителни емисии на вредни вещества във въздуха.

Минималните емисиите, които се отделят от жизнената дейност по време на експлоатацията на вилните сгради са неизбежни и няма да доведат до промени в качеството на атмосферният въздух, тъй като бързо дифузират в пространството.

Евентуалното разпрашаване по време на строителните работи ще бъде ограничено във времето. Околната среда има добър потенциал да поеме това краткотрайно натоварване. Посоката на преноса на въздушни маси и преобладаващите ветрове благоприятстват бързото пречистване на въздушния басейн от замърсители.

В района на инвестиционното предложение липсват точкови източници: промишлени предприятия или производства замърсяващи въздуха.

За село Росен, автомобилният трафик като линеен източник е основен замърсител за линейния обект-пътя Созопол-Росен и с. Росен за М. Търново, но той не тангира с границите на имота.

Характерни за село Росен са площните източници-домовете на твърдо битово гориво. То се явява на първо място в района като замърсител на въздуха, особено през зимните месеци на годината.

За Община Созопол и района на село Росен до момента няма правени системни измервания, които да дадат достатъчно данни за статистическа обработка.Това се дължи на факта, че районът не е включен в Националната система за мониторинг на околната среда чрез която се извършва оценка на качеството на атмосферния въздух(КАВ) върху територията на страната, разделена на 6 района(РОУКАВ), утвърдени със Заповед №1046/03.12.2010г. на Министъра на околната среда и водите.Чрез нея ежедневно се контролират концентрациите на основните показатели, съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух)ЗЧАВ):фини прахови частици(ФПЧ10, ФПЧ2,5) ,серен диоксид, азотен диоксид/азотни оксиди, въглероден оксид, озон, бензен, олово,кадмий, никел, арсен, полициклични ароматни въглеводороди(ПАВ). Контролират се и специфични показатели: амоняк, аерозоли на сярната киселина, толуен, ксилен, стирен, сероводород, серовъглерод, метан и неметанови въглеводороди, и други специфични замърсители.

Разпределение на дела на емисиите на вредни вещества по основните групи източници през 2014г., % за страната (Източник: НСИ и ИАОС)са:

- Топлоелектрическите централи са най-големият източник на серен диоксид – 74% от общото емитирано в страната количество. През 2014г. емисиите на серен диоксид от всички големи горивни инсталации намаляват с 5 хил. тона в сравнение 2013 г. - от 117 хил. тона до 113 хил. тона;

- Основните източници на азотни оксиди са топлоелектрическите централи (30%) и пътният транспорт (29%);

- Селското стопанство емитира 87% от общото количество амоняк. Друг основен източник са индустриалните процеси - 10% (емисии от химическа промишленост и производство и употреба на калцинирана сода);

- Основен източник на NMVOC е природата - 66% от общото емитирано количество за страната. Делът на селското стопанство е 8%, а на битовото отопление 11%;

- Битовото отопление е основен източник на фини прахови частици, емитирайки 52% от общото количество ФПЧ10 и 83% от ФПЧ2.5, изхвърляно в атмосферата.

Въздействието на инвестиционното предложение върху състоянието му ще се изрази в незначително въздействие проявяващо се периодично без кумулативно въздействие чрездвижението на МПС за обслужване на обитателите, положително със предвиденото озеленяване на 10 дка площ.

3.2.Води, повърхностни, подземни, питейни води, отпадъчни води

3.2.1.Количествена и качествена характеристика на водните  ресурси на територията на общината и категория на водоприемниците.

валежи - Водните ресурси се формират предимно от валежите, които са под въздействието на средиземноморското влияние, с максимум през ноември и декември и минимум през август.

районът получава най-големите си валежи по време на зимното активиране на циклоничната дейност в Средиземноморски басейн. Зимните валежи са едни от най-големите в ниските части на страната. Голямата част от тях пада във вид на дъжд, но все пак в близо една трета от случаите валежите са от сняг. Снежната покривка е краткотрайна. През пролетта в района падат 120 - 180 мм валеж, като сравнително по-валежна е първата, отколкото втората половина на сезона. Лятото в района е слънчево, сухо и много топло, валежите са в границите на 100- 120 мм и се очертава засушаване от юни докъм средата на септември. Засушаването е най-добре изразено в края на лятото, като месечния валеж за август е около 30 мм. На фона на високата годишна температура и дългия вегетационен период, падащите валежи трябват да се считат като недостатъчни за гарантиране на едно добро овлажняване на района.

Речен отток - Отточният режим се характеризира със сравнително голяма променливост. Режимът на оттока е типично средиземноморски с преобладаващо участие на зимния отток с максимум през месец февруари около 19 – 20 % от годишния отток. По отношение вътрешногодишното разпределение на оттока се наблюдават следните четири периода:

-  Период на пълноводие, който е характерен с променлив режим на оттока, с ясно изразен максимум през м. Февруари. Времетраенето му е от началото на м. януари докъм края на месец април.

-  Период на пролетно понижаване на стойностите на оттока, който обхваща месеците май и юни.

-  Период на маловодие с почти постоянни и при това ниски оттоци. Той обхваща времето от началото на м. юли и продължава докъм края на м. октомври.

-  Период на есенно завишаване на оттоците. Той започва от началото на м.ноември и свършва към края на годината.

Причината за високия отток през есента и зимата е свързаната с разпределението на валежите района.Много рядко и за много кратко време, подхранването на високите води става от снеготопенето.

Във водосборите на реките в района началото на пролетното понижаване на оттоците (април-май) и преминаването в маловодие от юли до октомври съвпада с периода на активна вегетация на основните селскостопанските култури. Високите температури и ниски валежи водят до засушаване на района и създаване на неблагоприятни условия за развитие на растенията и за регулирането на оттока за напоителни цели.

Изпарение – свързано е с климатичните условия в района и зависи от температурата на въздуха, вида на почвите и водните обекти.

Реки и ручеи – характерното за тях е, че във водите им се развиват екосистеми, присъщи за пресни течащи води.

Езера и язовири -  На територията на общината са изградени 22 броя язовира, които се използват за риборазвъждане. В района в близост на ПИ –на 1,5км и 2 км има два язовира-“Крива круша1” и “Крива круша2”.

Блата – Блатата в района са “Алепу” и “Стамополу”. Първото се подхранва от множество сладки извори, второто има постоянна връзка с морето чрез естествен канал.

Подземни води – съставът на подземните води в района е в тясна връзка от единиците, в които те са формирани.Територията се включва в обсега на Бургаския хидрогеоложки район, който е вместен в пределите на едноименната синклинореална структура, изградена предимно от горнокредни вулканоседиментни и плутонични скали. Централно място в района заема наложената горноеоценска депресия, представляваща самостоятелна хидрогеоложка структура от втори порядък.

В района най-голямо площно разпространение имат пукнатинните подземни води, формирани в горнокредния вулканогенен комплекс. На сравнително по-малка площ са формирани порови води в палеогенските и кватернерните отложения. Независимо от това цялото количество на експлоатационните ресурси на подземните води се пада на тях.

Основното подхранване на водоносните хоризонти става от валежите и частично от други формации с които имат хидравлична връзка.

Съвременните морски отложения са с малки размери и некондиционни качества на водите в тях. Поради това се приемат за слабо водоносни, с локално значение. Независимо от това, чрез сондажи на редица места са открити значителни водни количества, свързан горнокредния хоризонт.

Карта на повърхностните водни тела-БДЧР, Сектор Бургас

Хидрографски районът на ПИ се намира в Черноморската водосборна зона, с директен отток на реките към Черно море. Теренът се намира на между възвишенията “Голям Росен баир” и „Ала тепе”. Този терен се дренира от Отманлийска река и няколко дола, които се вливат в нея.

Районът на обекта е изучен щателно в хидрогеоложко отношение при съставяне на доклада “Хидрогеоложки и температурни изследвания на рудниците в мините “Росен” и “Върли бряг”. Взети са и анализирани десетки водни проби, както от естествени водоизточници така и от минните изработки.

Формирането и натрупването на подземните води зависи от редица естествени и изкуствени фактори. От естествените фактори по-важни са: климатът на района, релефа на местността, геоложкия строеж и литоложкия състав на скалите, тектониката

на района, повърхностните водоеми и др. В случая тези фактори се явяват неблагоприятни за натрупването на подземна вода в района.

Районът няма ясно очертани водосборни басейни на грунтовите води. Водните източници са малко и с непостоянен дебит. Подхранването на пукнатинно-грунтовите води е от атмосферните валежи.

Естествената циркулация на подземните води тук е нарушена при подземния добив на медни руди, провеждан тук в продължение на повече от петдесет години. Нарушаването на циркулацията е предизвикано от изпомпването на рудничните води от последния минен хоризонт на рудник “Росен” на около 900m от земната повърхност. По този начин движението на подземните води е насочено надолу, към водосбора на последния минен хоризонт. През 1998г добивът и водочерпенето са спрени и постепенно се нормализира естествената циркулация на водите независимо от празните минни изработки и обрушените подземни пространства.

Районът се характеризира със слаба оводненост. В тектонските зони и пукнатини се формират пукнатинно-жилни води. Неравномерната напуканост създава условия за за циркулация на водите по единични пукнатини и зони на раздробяване. Не се наблюдават, а и не съществуват геоложки предпоставки за образуване на водоносни хоризонти. Движението на пукнатинно-жилните води в разломите е различно. Тъй като по разломите се наблюдава частично глинясване на места движението е турбулентно, а на други ламинарно. Посоката на движение съвпада с посоката на тектонските разломи и пукнатини. Преобладава посоката СИ – ЮЗ. Пукнатинно-жилната вода има малък дебит 1 – 5l/s.

Подземните води на територията на обекта са пукнатинно грунтови и води формирани в зоната на локалната напуканост.

Пукнатинно-грунтовите води, формирани в регионалната напуканост и залягащи близко до повърхността се дренират във вид на извори и минни изработки излизащи на повърхността (щолня “Стаханов”). Тези води по химически състав са предимно хидрокарбонатно-хлоридно-калциево-магнезиеви и по-рядко хлоридно-хидрокарбонатно-магнезиево-калциеви. Това са води от инфилтрационния генетичен цикъл.

Водите формирани в локалната напуканост, всъщност водите на дълбоката циркулация се движат предимно по рудните разломи. Дебитът на тези води замерен в отделните минни изработки при пресичането на различни рудни жили на различни минни хоризонти е от 0,1 до 1,0 l/s. Температурата на водата е 180С. По състав тези води са сулфатно-хидрокарбонатно-магнезиево-калциеви.

На база на наличните данни, подземните води в района, формирани в кватернера, неогена и в горнокредния водоносен хоризонт, са определени в добро химическо състояние. Наблюдават се единични превишавания на допустимите норми по желязо и манган.

3.2.2.Повърхностни води

Предвидените дейности на инвестиционното предложение попадат в обхвата на повърхностно водно тяло BG2IU200R004, определено в умерено състояние

Повърхностните води на територията, контролирана от Басейнова Дирекция за управление на водите за Черноморски район - Варна,  се отнасят към Южночерноморските реки, включващи:

-Южнобургаски реки. Южнобургаски реки-основните реки са Ропотамо, Дяволска, Караагач и Лисово дере.

Река Ропотамо извира от североизточното подножие на странджанския рид Босна под името Церовска река, наречена така на село Церово, преселено през 1878 г. в с. Ново Паничарево. Най-големия приток на р. Ропотамо е Росенската река (Мехмеченската река или Цера), извираща от Медни рид над с. Росен. Общата дължина на р. Ропотамо е 48.500 km, водосборната площ възлиза на 249 km², при среден наклон на реката -1.84 ‰. Река Дяволска зауства южно от гр. Приморско, има дължина 37 km и водосборна площ 133 km². Река Караагач протича южно от гр. Китен и образува дълбок естуар при вливането си в Черно море, който на места достига до 11-14 m дълбочина. Реката е дълга 15 km.

В землището на село Росен протича река Росенска.

Река Росенска (Мехмеченската река или Цера)(L-11,8km, F-92,4 km2), ляв приток на р. Ропотамо, извира от Медни рид, западно от с. Росен.Тече на юг-югоизток. Влива се в главната река при село Веселие. Приема по течението си няколко първоразрядни притока и образува речна мрежа с гъстота 0.71 km/ km2.

Като  цяло  районът  страда  от  недостиг  на  вода  поради засушаванията  през  последните  15  години.  Поради ниския воден дебит на реките няма изградени водни електрически централи. Липсват и геотермални извори, които може да се използват като източници на възобновяема енергия.

Повърхностните води са като цяло с ограничен дебит и подчертана сезонност.

Подробна информация за водите и водните тела в района се съдържа в Плана за управление на речните басейни и е използвана за описанието и анализа на компонент „Води”.

3.2. 3.Категория на повърхностните води

Съгласно ЗАПОВЕД №РД-272/03.05.2001г. за категоризация на повърхностните води във водните обекти или в части от тях, на основание чл.118, ал.2, т.1, във връзка с чл.119, ал.1 и §29 от Закона за водите и приложението към чл.1,ал.1 от Наредба №7 за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води са утвърдени проектните категории на поречие река Ропотамо:

Със  ЗАПОВЕД РД-970/28.07.2003г.на Министъра на околната среда и водите за определяне на чувствителните зони във водните обекти на осномвание чл.12 от Наредба №6/09.11.2000г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти(ДВр бр.97/2000г.) за района са определени следните чувствителни зони, които обхващат и района на Община Созопол и село Росен:

-Черно море от границата при с. Дуранкулак до Черно море дограницата при с. Резово и Всички водни обекти във водосбора на Черно море на територията на Р България.

Понятието "чувствителни зони" е термин от Директива 91/271/ЕЕС и характеризира водоприемник, който се намира или има риск да достигне състояние на еутрофикация - обогатяване с биогенните елементи азот и фосфор. Това състояние е свързано с ускорен растеж на водорасли и по-висши растителни видове, в резултат на което настъпва нежелано нарушаване в баланса на присъстващите във водите организми и влошаване на качеството на водите.Терминът е транспониран в Наредба 6, като съгласно Наредбата Министърът на околната среда и водите със Заповед определя водоприемниците, които са определени за чувствителни зони.

Със Заповед № РД-415/28.04.2004 г. на Министъра на околната среда и водите на основание Наредба №12/18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване е определена проектната категория на язовирите за питейно – битово водоснабдяване. Териториите за извличане на вода за човешка консумация от повърхностни води трябва да отговарят на определени стандарти, осигуряващи питейна вода със съответното качество. За Черноморския район за басейново управление това са четирите язовира за питейно-битово водоснабдяване: “Камчия”, “Ясна поляна”, “Тича” и “Цонево”

Съгласно изискванията на Наредба № 4/20.10.2000 г. на МОСВ, МЗГ и МЗ за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми, са определени водите във водните обекти или части от тях, осигуряващи условия за обитаване от рибни видове и възпроизводство на черупкови организми. Определянето е извършено съгласно

Заповед №168/19.12.2007г. на Директора на Басейнова дирекция за Черноморски район, актуализирана със Заповед № 100/17.11.2009 г., и е извършено за всички категории води съгласно „Инструкция за идентифициране на водите във водните обекти или части от тях за обитаване от риби и районите с крайбрежни води за развъждане на черупкови организми” и в съответствие с Наредба 4/20.10.2000 г.

За района всичките водни обекти са категоризирани като шаранови води

Проектните категории, съгласно Приложения към ПУРБ са:

-Шаранови води:

| Река | Участък | Дължина на участъка | Показатели които не постигат изискванията за качество на водите |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Ропотамо | От извор до вливане на р. Мехмеджкьойска | 25.000 | NO2 |
| Река Мехмеджкьойска | От извор до вливане в р. Ропотамо | 12.200 | Без отклонения |

Съгласно ЗАПОВЕД №РД-272/03.05.2001г. за категоризация на повърхностните води във водните обекти или в части от тях,за повърхностно стоящи води-язовири:

| Язовир | Воден обект/река | Огледална повърхност | Показатели които не постигат изискванията за качество на водите |
| --- | --- | --- | --- |
| Язовир Синя вода/ Равадиново-2 | Р. Ропотамо | 0,038 | Няма установени |
| Ядовир Студена вода | Р. Ропотамо | 0.007 | Няма установени |

Съгласно Заповед № РД-415/28.04.2004 г. за категоризация на питейни води:

-Язовир „Ясна поляна”-А2

3.2.4.Мониторинг на повърхностните води

Повърхностни водни тела - реки - състояние 2014 г. (обобщени данни ) Черноморски басейнов район

№81-Южнобургаски реки: Код на водното тяло:BG 2IU200R004; Водно тяло: р. Мехмедженска-от извор до вливане в р. Ропотамо; Тип: R11; Б ПУРН;((умерено) ФХ ПУРН;(много лошо) ХМ ПУРН;(добро) Екологично ПУРН; (умерено) Химично ПУРН;(няма данни) Б 2014-МЗБ ФБ;(лошо) ФХ 2014-N-NO2, PO4-P,Ptot; (умерено) ХМ 2014 Екологично 2014(лошо) Химично (ХС)2014(няма данни)

В Приложение №10 е дадено емисионното натоварване на повърхностните и подземните води в района на РДНБО-м. „Чуплака”

По данни на БДЧР-Варна: През периода 2011 -2013 г. е проведено 3-годишно проучване на тема: „Изследване на биологичните елементи за качество /БЕК/ и подкрепящите ги физико-химични елементи за  качество в избрани потенциално референтни пунктове от типовете реки и езера на територията на Черноморски район за басейново управление, с цел верифициране на определените референтни условия”, с цел осигуряване на изискваното от Рамковата  директива за водите (Приложение ІІ, 1.3. iv) достатъчно ниво на достоверност на референтните условия.

В резултат на обобщен анализ на данните от извършените обследвания е  обоснована необходимостта от актуализация на референтните условия, и съответно на класификационните системи за оценка на екологичното състояние, за 3 от типовете реки и езера:

•БЕК макрофити –за типовете R10, R11 и L 5;

•БЕК фитопланктон –за езерата от тип L 5.

Съответните изменения са включени в измененията на Наредба No Н-4 за характеризиране на повърхностните води, в сила от 23. 09. 2014 г.

Референтните условия и разработените класификационни системи за оценка на екологичното състояние на повърхностните води са въведени в българското законодателство с горе цитираната наредба за характеризиране на повърхностните води.

Мястото с установени референтни условия в района на инвестиционното намерение е:

| № | Код на пункта | Име на пункта | Речен басейн | Тип | Код на водното тяло |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | BG2IU200R005RP14 | р.Ропотамо в ПР "Вельов вир" | Южнобургас ки реки | R11 Малки и средни черноморски реки в ЕР 12 | BG2IU200R005 |

3.2.5.Изкуствени водни обеми. Води за напояване на територията на Община Созопол са:

| № по ред | Язовир | Землище | Водни обеми | Напоявана площ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общ | Мъртъв | Полезен | Обща | Грав. | Помпено |
|  |  |  | м3.103 | м3.103 | м3.103 | дка | дка | дка |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Община Созопол |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Юрта | Зидарово | 250 | 15 | 235 | 150 | 150 | - |
| 2 | р. Селска | Габър | 130 | 30 | 100 | 200 | 200 | - |
| 3 | Кайлъ дере | Извор | 284 | 28 | 256 | 350 | 350 | - |
| 4 | Хур дере | Извор | 170 | 19 | 151 | 500 | 500 | - |
| 5 | Крива круша 1 | Черноморец | 150 | 10 | 140 | 500 | - | 500 |
| 6 | Крива круша 2 | Черноморец | 121 | 10 | 111 | 500 | - | 500 |
| 7 | Синя вода | Равадиново | 28 | 5 | 23 | 150 | 150 | - |
| 8 | Габера | Равадиново | 130 | 19 | 111 | 350 | 350 | - |
| 9 | Факуда | Равадиново | 121 | 11 | 110 | 578 | 430 | 58 |
| 10 | До гробищата | Равна гора | 250 | 10 | 240 | 750 | - | 750 |
| 11 | Студена вода | Росен | 222 | 22 | 200 | 750 | - | 750 |
| 12 | Крушевец | Крушевец | 300 |  |  |  |  |  |

Източник: Стратегия за устойчиво развитие на земеделието в област Бургас 2013 г.

3.2.6.Подземни  води

Предвидените дейности на инвестиционното предложение попадат в обхвата на подземно водно тяло BG2G0000К2035, определено в добро състояние.

Подземните води в общината са малко и се използват главно чрез  каптиране  на  извори  с  неголям  дебит  -  от  0.1  до  5  л/сек. Ивицата  на  североизток  от  селата  Росен  и  Равадиново,  както  и  на запад от с. Вършило и на северозапад от с. Присад е напълно лишена от подпочвени води. Най-богати в това отношение са терасите на р. Ропотамо, районът на юг от гр. Черноморец и на север от мина Росен, както и около езерото Алепу.

3.2.7.Морските води, с които граничи община Созопол имат решаващи рекреационни функции и по-ограничена стопанска роля (риболов, аквакултури, воден транспорт). Ключов проблем е опазването на чистотата им, особено в прибрежната зона.

3.2.8.Вода за питейни нужди:

Водоснабдяването в община Созопол в частност на село Росен е осигурено от повърхностен водоизточник “Ясна поляна” с Разрешително № 309 /17.05.2001 г. и продължение № 309/20.05.2004 г. за водоснабдяване на гр. Бургас, курорти и други населени места с изградена пречиствателна станция за питейни води.

Язовир “Ясна поляна”, с общ обем 35,30 млн. м3, е изграден на р. Дяволска с местоположение на 3 км югозападно от с. Ясна поляна. Водата в него постъпва от: собствен водосбор, яз. “Н. Паничарево” и от р. Зелениковска, посредством водохващане и безнапорен тръбопровод. Яз. “Ясна поляна” е езерен по тип L12 -средни и малки полупланински язовири големи дълбоки язовири.

Водата на яз. “Ясна поляна” се използва за питейно-битово водоснабдяване на гр. Бургас и населени места в общините: Средец, Приморско, Царево и Созопол.

Разрешеното водно количество, съгласно Разрешително № 309 / 17. 05. 2001 г., продължено № 309 / 20. 05. 2004 г. е 1,47 м3/сек при режим на водоползване 24 часа в денонощие.

Воснабдяването е неравномерно разпределено в годината поради увеличаването на консумацията на вода през летните месеци и във връзка с курортния сезон по Черноморското крайбрежие.

В Годишният доклад за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в Черноморски басейнов район за 2014г. изготвен на основание чл. 16, ал. 2 от Наредба №12/18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване по данни за 2014г.съгласно чл. 16 ал. 2 от Наредба № 12 от 18.2002 г. за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно–битово водоснабдяване по данни на БДЧР-Бургас при проектна категория-А2 е направено заключението:

Определената през 2004 г. проектна категория А2 е потвърдена при проведения мониторинг за периода 2014 г., като от физикохимичните показатели над нормата е установено съдържание на амониев йон и от микробиологичните показатели - колиформи.

Резултатите от обработените данни за 2014 г. са дадени в Приложение №3.

По Наредба №12/2002 г.

Анализът на данните от мониторинга по физико-химични и микробиологични показатели през 2014 г. е извършен по задължителни и препоръчителни стойности, съгласно Приложение №1 на Наредба №12/2002 г. :

-По задължителни стойности от изпитаните показатели има 100% съответствие с изискванията за категория А1.

-Резултатите от микробиологичните изследвания на водата от язовир Ясна поляна съответстват със стойностите, определени в Приложение № 1 от Наредба № 12 / 2002 г. за категория А2.

По Наредба №Н-4/2012г.

Екологичното състояние на повърхностните водни тела през 2014г. е оценено съобразно утвърдената класификационна система и стандарти за качество (СКОС) за специфични замърсители, включени в Наредба № Н-4 / 14. 09. 2012 г. за характеризиране на повърхностните води, в сила от 05. 03. 2013 г.

Водно тяло с код BG2IU400L011 - яз. „Ясна Поляна“ е определено в умерено екологично състояние през 2014г.

-Хидробиологичен мониторинг: добро състояние

-Физикохимичен мониторинг: умерено състояние по показател общ азот.

По Наредба №9

-Стойностите на изследваните показатели: калций и магнезий, са в границите на допустимите норми за питейно-битово водоснабдяване съгаласно Наредба № 9 / 2001 г. за качеството на водата, предназначена за ПБВ.

По Директива 2008/105/ЕО и Наредба за СКОС на приоритетните вещества и някой други замърсители приета с ПМС № 256/ 2011 г

Резултатите за приоритетните вещества и специфичните замърсители са сравнявани със средногодишните стойности на стандартите за качество (СГС-СКОС) установени съответно в:

-Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители, приета с ПМС № 256 от 01.11.2010 г.

-Наредба № Н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на повърхностните води.

Не са установени несъответствия със стандартите за качество със СГС-СКОС на данни за приоритетни вещества и специфични замърсители на водите в яз. „Ясна Поляна.

ПСПВ “Я. Поляна “-намира се на 4,5 км. югозападно от с. Я. Поляна. Въведена в експлоатация през 1974 година Q -1300 л/с. Пречиства водите от  язовир ―Ясна поляна‖ за водоснабдяване на Южната част на Бургаска област.

Заключение: Потвърждава се категорията А2 на яз. “Ясна поляна”, съгласно направения анализ на данните за 2014 г. съобразно изискванията за повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Това предполага предварителна обработка на ползваните води - механична, химична и дезинфекция.

3.2.9. Отпадъчни води

Консумацията и потреблението на вода от населението и във всички сектори на стопанския живот водят до образуването на отпадъчни води с различен състав и количества. Нерегулираното изпускане на формираните  непречистени отпадъчни води застрашава общественото здраве и води до замърсяване на компонентите на околната среда.

Правилното третиране на отпадъчните води и санитарията са основните предизвикателства пред постигане на здравословна среда на населението  в градските и селските  райони.

Допустимите концентрации на вредни вещества в отпадните води са определени в Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти и Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените местана МОСВ, МЗ, МРРБ.

От друга страна с Плана за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление са приети мерки, изразяващи се в решаване проблемите с водоснабдяването и канализацията в обособената територия.

На територията на Община Созопол е осъществен Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I ЕТАП” Изградена е  устойчива система за отпадъчните води в гр. Созопол и гр. Черноморец., Повишено е качеството на съществуващите услуги и намаляване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води в унисон с практиките и политиките на ЕС и в контекста на Приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда”.     Постигнати са следните конкретни цели в областта на третиране на отпадъчните води:

-Увеличаване броя на домакинствата, свързани към канализационни и пречиствателни системи;

-Намаляне на течовете и инфилтрацията в канализационните системи;

Извършена е рехабилитация на части от съществуващата канализационна система;

-Пречистване на отпадъчната вода в пречиствателни станции.

Изпълнено е строителството на КПС “Хармани”, КПС “Пристанище”, Колектор “Крайбрежен”, Колектор “Провлака”, Напорни тръбопроводи, Проектиране и изграждане на ПСОВ “Созопол”, Дълбокоморско заустване, ВиК на кв. “Мисаря” и кв. “Провлака”, три броя КПС и колектори за гр. Черноморец.

Поетапното решаване на проблемите с пречистване на формираните отпадъчни води от малките населени места  е обект на приетия Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "В и К" ЕАД – Бургас, където е предвидено конкретно решение за изграждане на ПСОВ за разглежданата територия-село Росен. При разработването на тази конкретна инициативе са взети под внимание посочените мерки в раздел 7 в ПУРБ на Черноморски район.

Село Росен е без изградена ПСОВ. Инвестиционното предложение  предвижда изграждане на ЛПС, най-малко с първично пречистване по препоръка на БДЧР-Варна към всеки УПИ след премината процедура по чл.46 от Закона за водите и при канализиране на района и изграждане на ПСОВ-Росен ще бъдат превключени отпадъчните води в селищна ПСОВ-с. Росен за соято има изготвен проект.

Количеството на отпадъчните води, формирано по време на експлоатацията на вилните сгради  следва да е 85-90 % от водоснабдителната норма 150л/ден на човек. При брой на обитателите 80 човека количеството на отпадните води следва да бъде 11м³/ден.

3.3.Земни недра и минерално разнообразие

В геоложко отношение районът в който попада имота, определен за строителство, е част от Росенската вулкано-плутонична структура. В строежа на тази структура участвуват ефузивни, субвулкански и интрузивни скали, които изграждат различни по време на образуване, особености и структурно положение скални комплекси.

Ефузивните скали се отнасят към скалите на Росенската  свита. Към тях се включват и скалите от гърловия фациес. По петрографски състав се отнасят към три основни групи: тефрити, латити и трахити.

ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА СКАЛИ ОТ РОСЕНСКата вулкано-плутонична структура

| Място на вземане Петрографска разновидност | 800m ЮЗ от с. Черноморец монцонит | Сърн. кладенче С-1462, 57m Габродиоритов порфирит | Сърн. кладенче С-1468, 17m Андезитобазалт | Сърн. кладенче С-1474, 114m Габропорфирит | Сърн. кладенче С-1479, 39m Базалт | Сърн. кладенче С-12, 41m Габро | Бакърлъка, Габро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | 53,69 | 49,23 | 46,96 | 49,76 | 47,58 | 49,85 | 49,12 |
| TiO2 | 0,73 | 0,92 | 0,73 | 0,91 | 0,86 | 0,95 | 0,92 |
| Al2O3 | 18,23 | 17,39 | 17,62 | 17,60 | 16,05 | 17,96 | 17,47 |
| Fe2O3 | 5,22 | 10,13 | 10,65 | 9,88 | 11,37 | 9,85 | 9,72 |
| CaO | 6,78 | 10,22 | 9,93 | 10,15 | 12,44 | 9,85 | 9,92 |
| MaO | 2,16 | 4,65 | 6,88 | 4,82 | 6,42 | 4,39 | 4,41 |
| MnO | 0,11 | 0,27 | 0,19 | 0,23 | 0,37 | 0,23 | 0,24 |
| K2O | 4,83 | 2,96 | 1,64 | 2,22 | 1,18 | 2,83 | 2,43 |
| Na2O | 3,96 | 2,78 | 3,10 | 2,92 | 2,24 | 2,88 | 2,78 |
| ЗГН |  | 1,44 | 2,30 | 1,50 | 1,50 | 1,20 | 2,99 |
| ( |  | 99,99 | 100,00 | 99,99 | 100,01 | 99,99 | 100,00 |

Субвулканските скали се образуват през един втори етап на магмената дейност. Представени са съответно от нефелинови фонотефрити до нефелинови трахиандезити (монцодиоритови до есекситови порфирити); трахиандезити до кварцови трахиандезити; латити    (монцонит-порфири);    трахити (сиенитпорфири).

Интрузивните   скали   изграждащи Росенския плутон, са представени главно от левкосиенити и в подчинено количество - от монцонити, като прехода между тях е постепенен.

В инженер-геоложко отношение по литературни данни както и от многобройните геологопроучвателни сондажи прокарани за търсене на рудни жили, тук са установени четири геолого-литоложки пласта.

Пласт 1 – Разкрива се непосредствено под почвения слой. Представен е от глина, канелено-кафява на цвят с червеникав оттенък. Дебелина от 0,00 до 2,00 метра.

Пласт 2 – Разкрива се под пласт 1 в югозападния фланг на площта. Представен е от жълто-кафява глина с варовити включения. Мощност от 0,40 до 0,90 метра.

Пласт  3 – Представен от силно изветряли, грусирани и разложени ефузиви с примеси от глина. Мощност от 0,20 до 1,00 метър.

Пласт 4 – Основна скала, представена тук от монцонити.

При строителството и в резултат на експлоатацията на обекта не се очакват изменения в геоложката основа. Сравнително малкия наклон на терена, здравите интрузивни скали изграждащи основата и тънката почвена покривка не предполагат образуването свлачищни процеси на терена определен за строителство и в прилежащия му район.

Основен екологичен  проблем, който следва да се отчита при оценката на инвестиционното предложение  е дали има  опасност от проява на свлачища, срутища, ерозия на  речните брегове, при несъобразено с условията на устойчивост изпълнение на изкопи и  насипи, подкопаване на естествени склонове, речни брегове и др.

В района около ПИ и в неговата територия няма нарушени земи , почвите и земите не са застрашени от ерозионни процеси.

На картата на “Геоложката опасност в България” в района на обекта не са отбелязани свлачищни и срутищни процеси. В близост не са отбелязани и земетръсни епицентрове.

Поземлен имот №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен, община Созопол не попада в проучвана зона за добив на полезни изкопаеми.

Поземлен имот №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен, община Созопол представлява равнинна местност без опасност от проява на свлачища, срутища, ерозия на  речните брегове.

Не се предвиждат дълбоки изкопи, които да доведат до срутища на земни маси.

Инвестиционното предложение не предвижда въздействия върху земните недра-не се предвиждат подземни гаражи и подземни етажни площи, както и тунелни проходи.

3.4. Тектонска характеристика на района

Република България попада в сеизмичен район . Рискът от земетресение не е еднакъв за всички в цялата страна. Той трябва да се познава от населението в отделните райони.

Земетресението е природно бедствие, което не може да бъде предсказано. Неговата продължителност не е голяма, но последствията са тежки. На територията на нашата страна най-опасните сеизмични зони са Кресненската, Пловдивската, Софийската, Горнооряховската и Шабленската. Земетресенията са природни бедствия, които не могат да бъдат предотвратени.

Съгласно сеизмичното райониране на РБългария /ДВ,бр.102/2005г./ района в който попада инвестиционното предложение е със VІІ-ма степен на сеизмична активност, със сеизмичен коефициент 0,10- един от най-ниските за страната.

3.5.Земи и почви

Съгласно стандарт БДС 17.5.1.02-88 земята представлява основна част на природната среда, която се характеризира с пространство, релеф, климат, почвена покривка, растителност, земни недра, води, и е главно средство за производство в селското и горското стопанство, а също така е пространствен базис за разполагане на предприятията и организациите от всички отрасли на народното стопанство.

Опазване на земята е съвкупност от мероприятия за предотвратяване

и отстраняване на процеси, влошаващи състоянието на земята, а така също и случаи на нарушаване реда на ползване на земята.

Почвата представлява сложна природна система изградена от минерални частици, органични вещества, вода, газове, макро- и микроорганизми.

Почвената покривка е особено важен компонент на природната среда. Образувана в продължение на милиони години, тя се явява огледало за състоянието на ландшафтите и в нея се отразяват и пречупват взаимовръзките между останалите компоненти на природната среда /скали, води, климат, растителност, дейност на човека/.

Легенда:
I – Черноземни почви; 
II – Сиво кафяви горски почви;
III – Горски почви; 
IV – Смолници и канелени горски почви;
V – Канелени горски почви; 
VI – Кафяви горски почви; 
VII – Алувиални почви

Почвените видове/по данни от Общината/ на община Созопол са разнородни и покриват почти цялата класификация за България. Канелени горски и излужени канелени горски почви са разпространени около гр. Созопол и в землищата на с.с. Равна гора, Зидарово, Габър и Вършило (върху хълмист и полу-хълмист релеф). Псевдо-подзолисти горски почви има около с. Росен, Индже войвода и  Крушевец (върху терени с равнинен и полегат релеф). Смолниците са представени най-вече в ниските подножия в землището на с. Присад. Ливадни почви са характерни за речните долини в землищата на с.с. Равадиново, Извор и Зидарово. Ливадно-блатни и блатни почви са най-широко разпространени в речните устия. Черноземи има само в землището на с. Индже войвода. Разнообразието на почвените комплекси предлага и широк диапазон на аграрни дейности – от пасищно животновъдство, до слети култури, трайни насаждения и зеленчукопроизводство. Като цяло, естественото плодородие на почвите е средно до високо.

Опазването на почвата в имота ще бъде максимално чрез оползотворяване на повърхностния хумусен слой, макар и средно плодороден за бъдещото озеленяване на терените около вилните сгради.

Нарасналата опасност от замърсяване и други деграционни процеси на почвената покривка формира активна държавна позиция по почвения мониторинг и от 1998г. насам ИАОС към МОСВ провежда системен мониторинг на районите с регистрирани от Института по почвите Н. Пушкаров  замърсявания (горещи точки). Анализите на почвата включват съдържание на тежки метали и пестициди, вкисляване, засолявани и уплътняване.

От 2004 година МОСВ утвърди и се внедрява Национална система за почвен мониторинг.

За оценка състоянието на почвите на територията на община Созопол и землището на село Росен са използвани данните от годишния доклад за 2015г.на РИОСВ-Бургас, публикуван за обществен достъп на сайта на РИОСВ-Бургас.

3.5.1.Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди

През 2015 г. мониторинг на почвите за съдържание на тежки метали и металоиди от мрежата на I ниво  по данни на РИОСВ-Бургас е извършен на единадесет пункта, попадащи на територията на осем общини. От всеки пункт е извършено пробонабиране за пълен набор от показатели.

Почвеното изпитване е извършено  от Регионална изпитателна лаборатория Бургас в две дълбочини: 0-10 см. и 0-40 см. за необработваемите и 0-20 см. и 20-40 см. за обработваемите почви в три повторения.

Една от общините е Община Созопол-пункта е разположен в с. Крушевец и е под №419. При проведения мониторинг се наблюдават и контролират индикатори Cu (мед), Pb (олово), Zn (цинк) Cd (кадмий), Cr (хром), Ni (никел), As (арсен), Co (кобалт) и Hg (живак), като Сr и Ni са включени към мониторинга на почвите от 2005 г., Hg от 2007 г. а Co от 2010 г.

За да се проследи динамиката на показателите за тежки метали и металоиди спрямо МДК (максимално допустима концентрация), съгласно Наредба № 3 за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвата (обн. в ДВ бр.71/2008 г.). те са  сравнени  с  резултатите от проведения през 2011 г. мониторинг на пункта в с. Крушевец  през 2012 г. Съдържанието на тежките метали и металоидите спрямо МДК за  пункта от мониторинговата мрежа, анализиран през 2011/2012 г. и 2015 г. показва:

Измерените стойности за pH в пункт с. Крушевец са 6.26 (2015 г.) и 5.24 (2011 г.). Те показват тенденцията за промяна на реакция на почвата от слабо кисела към неутрална.

Получените стойностите за тежки метали за 2011 г. и 2015 г. се сравняват спрямо различни стойности на МДК в зависимост от измереното pH. Процентното изражение на измерените стойност на тежките метали са както следва: Zn – 31.19% през 2015 г. и 27.82% през 2011 г.; Cu – 43.28% през 2015 г. и 85.10% през 2011 г.; Pb – 28.58% през 2015 г. и 24.81% през 2011 г.; Cd – 11.2% през 2015 г. и 15.5% през 2011 г.; Ni – 55.78% през 2015 г. и 64.71% през 2011 г. Измерените стойности през 2015 г. са по-ниски от тези през 2011 г. с изключение на Pb, при което се наблюдава задържане на нивото. Същото се наблюдава при Cr, As, Hg и Co. Като цяло измерените стойности през 2015 г. много по-ниски от МДК.

Ежегодно се извършва мониторинг на хвостохранилища „Росен” и „Върли бряг”, които от 2012 г. преминаха към „Еко Медет” ЕООД, гр. Панагюрище. През 2013 г. е  съгласуван работния проект за мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Росен”. Отчетено е, че като цяло състоянието и на хвостохранилището е добро, не са установени деформации, движения и разкъсване на земни маси по основните стени и не застрашават екологичното равновесие в района.

При огледа на терена на хвостохранище „Росен” също не са констатирани

нарушения. Скатният канал, отвеждаш дренажните води е почистен и разрушените участъци са възстановени. В южната си част хвостохранилището граничи с водоотливен канал, с обраснало и затлачено дъно, което от своя страна е предпоставка за евентуално навлизане на дъждовни води върху рекултивирания терен. Този канал, заедно с друг скатен канал, минаващ в непосредствена близост до тази част от хвостохранилището, която е предмет на мониторинга и отвеждащ водите от цялата площ са включени в работен проект за мониторинг и поддръжка на хвостохранилището, който предстои да бъде утвърден от министерството на икономиката.

3.5.2.Замърсяване на почвите с продукти за растителна защита (пестициди)

През 2015 г. в определените единадесет пункта за мониторинг на тежки метали и металоиди се проведе и изпитване по отношение на остатъчни количества органохлорни  пестициди.

Анализирайки получените стойности на наблюдаваните устойчиви органични замърсители (органохлорни пестициди) през 2015г. по данни на РИОСВ-Бургас се установява, че те са в граници много под МДК. В повечето анализирани проби измерената стойност е по-малка от границата на количествено определяне на метода.

На територията на РИОСВ – Бургас е решен проблемът със залежалите пестициди в по-голямата си част, с което е ликвидирана потенциалната опасност от евентуално замърсяване и увреждане на околната среда и човешкото здраве. Контейнерите тип „Б-Б кубове”, в които са съхраняват пестицидите са разположени на единадесет площадки.  Една от площадките се намира в община Созопол – с. Атия, където са съхранени 24 броя Б-Б кубове с количество от  96000 кг.

В Приложение №10  са дадени резултатите от мониторинг на почвата в района на РДНБО-м. „Чуплака”

От направен оглед на място не са установени замърсявания в имота. В района около него няма пунктове за мониторинг на почвата.

Категорията на почвата на ПИ №126031, местност „Айва дере”, землище село Росен е : пета съгласно Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (ДВ, бр.90 от 1996 г.). Категориите от първа до десета (зависи от почвата, климата и възможността за отглеждане на определен набор от селскостопански култури) се определят по средния бонитетен бал, който за пета категория е от 51 до 60. Колкото расте цифрата на категорията, толкова намалява плодородността на земята.

Промяната на предназначението на земеделската земя на ПИ за неземеделски нужди се разрешава в зависимост от продуктивните качества на земята и целите на промяната.

Съгласно Закона за опазване на земеделските земи  (ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2001 г.) при процедурите за промяна на предназначението на земеделската земя(категоризирана: пета в обхват на 10 категории според продуктивните възможности на почвените и климатичните условия, релефните и технологичните качества на земята, пригодността й за производство на различните видове растителна продукция и наложените ограничения на земеползване при условия и по ред, определени с наредба, приета от Министерския съвет) ПИ може да се прекатегоризира в неземеделска земя.

При нарушаване на почвената покривка по време на строителството в процеса на изкопни дейности за основи на сградите плодородният слой ще бъде изземан, съхранен временно на площадка вътре в ПИ и ще се използва за благоустрояване отново в имота.

3.6.Ландшафт

Ландшафт (от немското - Landschaft) е специфична географска територия представляваща система от всички природни компоненти (скали, почва, въздух, вода, растителност и животни), която се променя във времето под влиянието на природните фактори и човешката дейност.

Съгласно Европейската конвенция за ландшафта (ЕКЛ) (Спр. 14.1), по която Република България е страна, и във връзка с това, оценката на въздействието върху ландшафта и визуалните дадености е изискване на всяка процедура по ОВОС. ЕКЛ цели да насърчи защитата, управлението и планирането на ландшафта на всички нива и съдържа както общи, така и конкретни мерки, насочени към признаване на важността на ландшафтите, чрез класифициране и оценка на ландшафтите.

Съгласно българското законодателство (Закон за опазване на околната среда, ДВ, бр. 91/2002 г.) оценката на въздействието върху характера на ландшафта и визуалните дадености е също изискване на всяка процедура по ОВОС .

Съгласно Чл. 30. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г. на Закона за биологичното разнообразие ,Устройствените планове, областните планове за развитие на горските територии, горскостопанските планове и програми, националните и регионалните програми, разработвани по реда на други закони, задължително се съобразяват със заповедта по чл. 12, ал. 6, чл. 16, ал. 4 и с мерките по чл. 29.

(2) За осигуряване на връзките между защитените зони в плановете и проектите по ал. 1 се включват мерки и дейности за опазване на елементите на ландшафта, които въз основа на своята линейна и непрекъсната структура или свързваща функция са значими за миграцията, географското разпространение и генетичния обмен в растителните и животинските популации и видове.

(3) Основни елементи на ландшафта за които се изисква разработването на мерки за опазване по ал. 2 са:

1. реки и техните брегове и оводнени стари речни корита;

2. естествени блата, езера, преовлажнени ливади и други влажни зони;

3. пещери, скални венци и стени и дюни;

4. седловини и други естествени територии, свързващи отделни планински масиви;

5. полски синори, полезащитни пояси, ливади и пасища;

6. заливни речни тераси и крайречна растителност;

7. гори, разположени до 500 м надморска височина.

Освен това, в Р България има два утвърдени Български Държавни Стандарта по отношение на ландшафта, зададени като част от българската национална процедура. Първият е БДС 17.8.1.02-89 Защита на природата: Класификация на Ландшафта. Този стандарт класифицира типовете ландшафт, съгласно тяхното опазване и рационално използване. Вторият е БДС 17.8.1.01-88 Защита на природата: Определения и дефиниции на ландшафта, който дава определения като „ландшафт", "природни ландшафти", "ландшафтна структура", "вертикални и хоризонтални връзки в ландшафтите", "устойчивост на ландшафта", "антропогенни ландшафти", "антропогенно въздействие върху ландшафта", "режим на използване на ландшафта", "замърсяване на ландшафта", "управление на ландшафта", "защита на ландшафта", "възстановяване на ландшафта" и"опазване на ландшафти"

Типът на антропогенните ландшафти е възникнал вследствие на коренното преобразуване на природната среда в резултат на стопанското усвояване (жилищно строителство и градоустройство, промишлено производство и търговия, транспортно строителство и хидротехническо строителство). Този тип ландшафти се характеризират с почти напълно изчерпан потенциал за самовъзстановяване в случай на нови антропогенни въздействия, а емкостта им се оценява като силно ограничена.

Типът на деградираните ландшафти се характеризира с напълно и необратимо нарушена естествена структура в резултат на антропогенното въздействие върху тях (чрез изземване на природни вещества или чрез внасяне на промишлени и битови отпадъци).

Елементите на ландшафта, въз основа на своята линейна и непрекъсната структура или свързваща функция могат да бъдат значими за миграцията, географското разпространение и генетичния обмен в растителните, животинските популации и видове.

На територията на град Созопол негативните процеси, влияещи върху бреговата ивица, се дължат главно на антропогенна намеса от страна на човека.

Анализът на ландшафта в района на село Росен и около имота показва, че районът е богат на наличие на непроменени природни пейзажи , но в същото време много от земите са изоставени, необработваеми, обрасли в бурени, а външния вид на някои от строежите , формиращи антропогенния ландшафт е непривлекателен.

Земеползването в района на инвестиционното предложение основно е комбинация на земеделски площи и гори, представени от местни насаждения.

Имотът представлява нива –пета категориа в близост до горски насаждения. Граничи с два полски пътя-имот 000091 и 000095, които ще се ползват и в бъдеще, т.е. няма да има промяна в ландшафта по отношение  прокарване на нови пътища.

3.6.1.Типология на  ландшафта

Съгласно типологията на ландшафтите, Инвестиционното намерение попада в предвиден за рекреация ландшафт и в бъдеще местността ще принадлежи към антропогенните ландшафти.

Като се има предвид, че местността не е застроена, че предвижданата в бъдеще застройка е нискоетажна и с много нисък Кинт, че не се унищожава растителност/такава липсва/, че се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на околната среда от една страна и от друга страна-конфигурацията на терена, близостта до водния обем-Черно море, ветровия режим създават  добри възможности щото лаандшафта да има потенциал за самопречистване и самовъзстановяване.

В резултат на реализирането на проекта няма да се стигне до критично състояние на ландшафта, въпреки че ще има смяна на инвариантната структура на територията на самия обект, но за съседните територии ще има запазване на устойчивостта на ландшафтите при тяхното функциониране.

3.7.Биологично разнообразие и неговите елементи

Биологичното разнообразие е многообразието на всички живи организми във всички форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и местообитания, на екосистемите и процесите, които протичат в тях.

Биологичното разнообразие е неразделна част от националното богатство и опазването му е приоритет и задължение за държавните и общинските органи и гражданите.

Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие (НСОБР) е дългосрочна програма, разработена в съответствие с изискването за национално планиране на природозащитните дeйности, залегнало в Конвенцията за биологичното разнообразие от 1992 г., която България е подписала.

Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие е първият стратегически план на национално ниво за опазване на биологичното разнообразие, изготвян в страна от Централна и Източна Европа.

Законът за биологичното разнообразие, Обн., ДВ, бр. 77 от 9.08.2002 г.,посл. изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г. урежда отношенията между държавата, общините, юридическите и физическите лица по опазването и устойчивото ползване на биологичното разнообразие в Република България.

Той цели:

1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) опазването на представителни за Република България и за Европа типове природни местообитания и местообитания на застрашени, редки и ендемични растителни, животински и гъбни видове в рамките на Национална екологична мрежа;

От друга страна, Министерството на околната среда и водите разработи нов Закон за защитените територии, приет от Народното събрание през 1998 г. Законът за защитените територии отговаря на неотложната необходимост от законово утвърждаване на обществено-политическите и икономически промени в нашата страна в областта на опазване на околната среда и на биологичното разнообразие.

Общата площ на територията на община Созопол  е 526  958 дка,което представлява  6,8% от територията на област Бургас.
            Земеделските територии заемат общо 251 982 дка (около 48% от площта на общината при средно за страната 58,7%). Обработваемата земя  е с обща площ 177  904 дка (83,6% ниви, 14,1% ливади и пасища, 2,3% трайни насаждения).

Основна култура е пшеницата, следвана от слънчоглед и ечемик. Първите три култури заемат 89.2 % от нивите (общо 25708 дка). Фуражните култури са с незначителни площи. Добивите са около средните за съответните култури, стабилни и с добро качество. Преобладаващото производство е върху окрупнени площи, с добра агро-култура, но сравнително стар машинен парк. Пшеницата от района е утвърден търговски продукт с добра реализация, но както навсякъде, доходността на тази култура е ниска.

Трайните насаждения (общо 5731 дка) са представени предимно от лозя (5601 дка, в т.ч. 732 дка млади насаждения) и малко овощни градини. Лозовите насаждения са концентрирани  в землищата на селата Габър, Зидарово, Крушевец, Присад, Равадиново и Черноморец. Овощни градини са останали само в землището на с. Зидарово (130 дка), и то предимно амортизирани. Разширяването на площите с трайни насаждения е възможно и необходимо.

Зеленчукопроизводството е представено от скромните 590 дка – предимно  дини (50.8%) и пъпеши (25.4%). Разположено е основно в землищата на селата Зидарово, Извор и Росен.  Производството от трайни насаждения и зеленчуци остава далеч под местния потенциал и  потребности, особено в туристическия сезон. Съхранената природна среда в района и гарантираният пазар (от туристическото присъствие) са чудесни предпоставки за развитие и на биологично земеделие (при възстановени възможности за напояване).

Горските територии  включват площта на Държавния горски фонд, и заемат 247  987 дка (48,5% при средно за страната 33,6%).

Горите на Общината се намират в източната част на Бургаска област и попадат в землищата на гр. Созопол, гр. Черноморец, с. Равадиново, с. Росен, с. Равна гора, с. Крушевец и с. Индже войвода.

Растителността в общинските горски територии попада в подпоясите на равнинно-хълмистите дъбови гори. Основните дървесни видове в района са благун, цер, космат дъб, келяв габър, мъждрян, сребролистна липа, полски ясен, червен дъб, и черен бор. Срещат се зимен дъб, габър, клен, акация и други.

Най-голям процент от дървесината попада в клас на възраст от 40-60 год. Висок е процента на главните сечи.

От естествено растящите, най-широко разпространение имат широколистните издънкови гори. Чрез залесяване са създадени насаждения от иглолистни и широколистни видове. В крайречните и лонгозни гори растителността е главно от тополови и ясенови насаждения и култури.

В границите на природните забележителности “Пясъчни дюни Алепу” и “Пясъчни дюни Каваците” обхващащи района на плажната ивица и по дюните са установени представители на псамофитната растителност: песъчарка, класник, острица, миска, пясъчна лилия др.
           Целта на защитата на двете природни забележителности е е да се съхрани характерната псамофитна растителност, с която са обрасли дюните.

На територията на Община Созопол се намират следните морски защитени местности и защитени зони, обявени за опазване на местообитания по Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна:

-ЗМ”Плаж Градина-Златна рибка” с код BG 0000146;

- ЗМ "Мурватска река"

-ЗЗ”Мандра-Пода” с код BG0000271;

-ЗЗ „Комплекс Ропотамо” с код BG0002041.

Животински свят в ЗЗ”Бакърлъка”:

На територията на ЗЗ”Бакърлъка” са установени 172 вида птици, от които 43 са включени в Червената книга на България, според данни на Българско дружество за защита на птиците. Тук се среща в естествената му среда и така нареченото тракийско лале или хагерово лале, което е сред защитените растителни видове в България. Често срещан обитател на местността е и шипобедрената костенурка или още „гръцка костенурка”.Предмет на опазване в защитена зона „Бакърлъка“ с код BG0002077 са следните видове птици:

Червеногуш гмуркач (Gavia stellata), Черногуш гмуркач (Gavia arctica), Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Червена чапла (Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Поен лебед (Cygnus cygnus), Малък нирец (Mergus albellus), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Червена каня (Milvus milvus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Горска чучулига (Lullula arborea), Черночела сврачка (Lanius minor), Градинска овесарка (Emberiza hortulana), Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Червеногуша гъска (Branta ruficollis), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Обикновен буревестник (Puffinus yelkouan) и други.

В ПЗ „Блато Алепу” се срещат защитени и редки водоплаващи птици, както и единственото находище на дяволски орех по Черноморското крайбрежие.

3.7.1.Местоположение на инвестиционното предложение спрямо защитените територии и защитените зони

Село Росен се намира на 23 км от градовете Созопол и Бургас и на около 5 км от брега на Черно море. Разположено е в подножието на Росен баир, на Росенска река, която е най-големият приток на Ропотамо.
На няколко километра от Росен се извисява връх Бакърлъка. На връх Бакарлъка се намират и руините на древна тракийска крепост, както и множество долмени. На 5-6 км от селото се намира парк Росенец .

Съгласно писмо изх. № 4333/10.06.2015г. на РИОСВ-Бургас във връзка с внесеното уведомление по чл.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредбата за ОС), теренът предвиден за реализация на инвестиционното предложение НЕ попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най –близко разположената защитена зона е „Бакърлъка” BG0002077 за опазване на дивите птици обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр.49/2010г./, изм. Заповед №РД-563/22.07.2014г.,ДВ, бр.67/12.08.2014г. на Министъра на околната среда и водите.

Предвиденият за застрояване терен представлява малък участък сред обработваеми земеделски земи с преминаващи в съседство комуникационни съоръжения полски пътища.

Ще се реализира нискоетажно строителсво, в съседство с урбанизиран район –село Росен поради което очакванията са за незначителни въздействия върху общото състояние на флората и фауната в района.

Строителството няма да засегне естествени находища на защитени и редки растителни видове поради факта, че бъдещето строителство ще се осъществи върху земеделска земя, която до скоро е била обработвана..

След депониране и повторно използване на хумусния пласт, района ще бъде озеленен с местни храстови и дървесни овощни и декоративни видове, които ще се превърнат в ново местообитание за насекомоядните и дендрофилни видове птици.

Реализирането на инвестиционното предложение няма да засегне местообитания на защитените в ЗЗ „Бакърлъка“ животински видове поради отдалечеността на местообитанията им.

Поради разположението на имота в близост до урбанизирана територия,  инвестиционното предложение няма да доведе до негативни изменения и фрагментация на популации на животинските видове предмет на опазване в ЗЗ „Бакърлъка“.

Преки въздействия от реализацията на инвестиционното предложение по време на строителството и на експлоатацията на обекта върху растителността ще има само в границите на имота и на местата, където ще бъдат ситуирани вилните сгради, вътрешния път и трафопоста. Въздействие в съседните имоти не се очаква.

Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона.

Инвестиционното предложение попада извън охранителна зона „Б” по Закона за устройство на черноморското крайбрежие.

3.8.Елементи на националната екологична мрежа

Изградената  Национална екологична мрежа в Р България , включва:

1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) защитени зони, като част от Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000", в които могат да участват защитени територии;

2. защитени територии, които не попадат в защитените зони;

3. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.).

(2) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм., бр. 94 от 2007 г.) В Националната екологична мрежа приоритетно се включват КОРИНЕ места, Рамсарски места, важни места за растенията и орнитологични важни места.

Националната екологична мрежа цели:

1. дългосрочното опазване на биологичното, геологичното и ландшафтното разнообразие;

2. осигуряването на достатъчни по площ и качество места за размножаване, хранене и почивка, включително при миграция, линеене и зимуване на дивите животни;

3. създаването на условия за генетичен обмен между разделени популации и видове;

4. участието на Република България в европейските и световните екологични мрежи

5. ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитени територии.

На територията на Община Созопол попадат изцяло или частично следните защитени зони по Натура 2000, по смисъла на ЗБР:

За опазване на дивите птици :

BG0000271”Мандра –Пода”, обявена със Заповед РД-131/2012г.(ДВ ,бр.23/2012г.);

BG0002077„Бакърлъка”, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр.49/2010г./, изм. Заповед №РД-563/22.07.2014г.,ДВ, бр.67/12.08.2014г. на Министъра на околната среда и водите.

За опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

BG0001001”Ропотамо”,приета с Решение №122/2007г. на МС(ДВ, бр.21/2007г.) и изм. с РМС №660/2013г(ДВ, бр.97/2013г.;

BG0000230”Факийска река”, приета с Решение №122/2007г. на МС(ДВ, бр.21/2007г.);

BG0000208 „Босна”приета с Решение №661/2007г. на МС(ДВ,бр.85/2007г.);

BG0000271”Мандра-Пода”, приета с Решение №802/2007г.на МС)ДВ, бр.107/2007г.);

BG0000146”Плаж Градина-Златна рибка”, приета с Решение №122/2007г. на МС(ДВ, бр.21/2007г.) и изм. с РМС №660/2013г(ДВ, бр.97/2013г.;

BG0000110”Острови Свети Иван и Св.Петър, приета от МС с Решение №122/2007г., заличена с РМС №660/2013г., като нейната територия е присъединена към защитена зона BG0000146”Плаж Градина-Златна рибка”.

Инвестиционното предложение НЕ попада в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най –близко разположената защитена зона е „Бакърлъка” BG0002077 за опазване на дивите птици обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр.49/2010г./, изм. Заповед №РД-563/22.07.2014г.,ДВ, бр.67/12.08.2014г. на Министъра на околната среда и водите.

3.8.1.Защитени територии

В основата на усилията на България за опазване на биологичното разнообразие е мрежата от защитени територии

Защитените територии представляват национална и общочовешка ценност, те са особена форма на опазване на природата. Международният съюз за защита на природата (IUCN) дефинира защитената територия като сухоземна и/или морска площ, специално определена за защита на биологичното разнообразие, на природните и свързаните с тях културни ресурси, и управлявана съгласно законодателството или други ефективни средства.

Чрез Закона за защитените територии се въвеждат нови категории защитени територии в съответствие с международната класификация. Определя се тяхното предназначение, режима на опазването и ползването им. Регламентират се процедурите за обявяване и промените в защитените територии като прекатегоризиране, заличаване, увеличение на площта, изменение в режима и др.

На територията на Община Созопол са разположени следните защитени територии съгласно Закона за защитените територии:

От категорията Защитени местности в границите на Община Созопол попадат:

ЗМ „Бакърлъка” - разположена до с. Равадиново. Тя е обявена за опазване на естественото местообитание на хагеровото лале (Tulipa hageri Heldr., T. thracica) и съобщества на други защитени и редки растителни видове, забележителен ландшафт и скали;

ЗМ „Блатото” - разположена до гр. Созопол, Община Созопол, Област Бургас. Площ: 29.00 хектара. Документи на обявяване: Заповед No.1938 от 03.07.1970г. Цели на обявяване: за опазване на естествено находище на блатно кокиче (Leucojum aestivum L);

ЗМ „Казаков вир” - разположена до с. Индже войвода. Тя е обявена за опазване на характерен ландшафт, скални образувания, карстов извор и естествени местообитания на редки растителни и животински видове;

ЗМ „Колокита/Коренята” - разположена до гр. Созопол, Община Созопол, Област Бургас. Площ: 65.00 хектара. Документи на обявяване: Заповед No.1754 от 16.06.1970г. Цели на обявяване: Опазване на фиорди и скални образувания;

ЗМ „Острови Св. Иван и Св. Петър”- разположена до гр. Созопол, Община Созопол, Област: Бургас. Площ: 20.00 хектара. Документи на обявяване: Заповед No.1065 от 24.11.1993г. Цели на обявяване: Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици;

ЗМ „Раков дол” - разположена до с. Габър. Тя е обявена с цел опазване на естествените местообитания на редки и защитени видове птици;

ЗМ „Стария соват” - разположена до с. Присад. Тя е обявена за опазване на естествените местообитания на защитени и редки видове птици и растения, включени в Червената книга на НР България и в списъка на застрашените видове в Европа;

ЗМ „Тясната река” - разположена до с. Вършилово и с. Индже войвода. Тя е обявена с цел запазване на естествените местообитания на защитени и редки видове птици.

3.8.2.ЗМ„Мурватска река“,

Местоположение: защитената територия попада в землището на село Росен, Община Созопол и село Веселие, Община Приморско и е с площ от 72.87 ha. Защитената местност е обявена със Заповед № РД-927 от 28.12.2007 г., бр. 8/2008 на Държавен вестник. Целта за обявяването и е Опазване на находище на хагерово лале (Tulipa hagerii L.), както и други защитени растителни и животински видове, като: червена съсънка, шипобедрена костенурка, шипоопашата костенурка, жаба – дървесница.    Защитената територия отстои на достатъчно разстояние по въздушна линия  от ПИ 126031 и не се очаква реализацията на инвестиционното предложение за въздейства отрицателно върху нея.

Защитената местност “Мурватска река” включва имоти с номера, както следва:

-имот с номер 000210 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Росен, ЕКАТТЕ 63029, община Созопол, област Бургас, с площ 38,337 дка;

-имоти с номера 157001, 157002 - част (отдел 356 “з”, “л”), 157003 - част (отдел 356 “з”, “л”, “м”), и имот 157005 - част (отдел 356 “н”), съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Веселие, ЕКАТТЕ 10731, община Приморско, област Бургас, с обща площ 690,371 дка.

В границите на защитената местност се забранява:

1. късането на цветове и листа, ваденето на луковици на хагеровото лале (Tulipa hagerii L);

2. паша на полудиви прасета от източнобалканска порода - мангалица;

3. паша на домашни животни в периода от 1 април до 15 юни;

4. косене на трева в периода от 1 април до 15 юни;

5. смяна на предназначението на земята;

6. други дейности, които могат да доведат до унищожаване на вида.

3.8.3.Защитена местност „БАКЪРЛЪКА”

Землището на село Росен граничи със Защитена местност „БАКЪРЛЪКА” с площ едва 7.2 хектара, Координати: 42°23’53.28” С и 27°36’32.32” И, 355 м н.в. и  попада в община Созопол, с. Равадиново.

За да се стигне до защитената местност се минава през село Росен.
Документи за обявяване: Заповед №РД-1096 от 15.10.2004
Цели на обявяване: Опазване на естествено местообитание на хагерово лале и съобщества на други защитени и редки растителни видове, забележителен ландшафт и скали;
Режим на дейности:
               1. Забранява се строителство, разкриване на кариери и други дейности, които водят до промяна и унищожаване на ландшафта или водния режим на местността;
              2. Забранява се бране на диви цветя, събиране на билки, кастрене, чупене на клони и увреждане на дърветата;
              3. Забранява се извеждане на сечи, освен санитарни и огледни;
              4. Забранява се провеждане на горскостопански мероприятия през периода 1 февруари - 30 юли;
              5. Забранява се внасяне на нехарактерни за района растителни и животински видове;
           6. Забранява се паша на домашни животни;
Припокриване: ЗЗ по директивата за птиците: Бакърлъка. На територията на Бакърлъка са установени 172 вида птици, от които 43 са включени в Червената книга на България, според данни на Българско дружество за защита на птиците. Тук се среща в естествената му среда и така нареченото тракийско лале или хагерово лале, което е сред защитените растителни видове в България. Често срещан обитател на местността е и шипобедрената костенурка или още „гръцка костенурка”.

ЗМ”Бакърлъка” всъщност официално се нарича Медни рид, но въпреки че промяната на името е направена преди повече от 70 години и до днес продължава да е по-популярно със старото си име. Както показва и името – мястото е богато на медни руди и дори определено количество сребро. Извличането на рудата от земята е започнало през второто хилядолетие преди новата ера и е продължило до края на 20 век, когато добиването е станало прекалено скъпо и мините са били затворени. Мина „Росен” е функционирала тук от 1945 до 1995 г. 
            Меден рид представлява отдалечен планински хълм, който обгражда като арка по-ниските хълмове и равнини около гр.Созопол. Ридът е дълъг около 18 километра и широк 3 километра и има продълговата форма успоредна на Черноморското крайбрежие. На север ридът започва от южната страна на Бургаския залив срещу остров Св. Анастасия, а от юг река Ропотамо отделя Бакърлъка от Узунджа баир. От Бакърлъка извира Росенската река, която отделя рида от Росен баир. От източна страна на Бакърлъка е село Равадиново, а от западна селата Росен и Веселие.
По всички върхове на рида - от север на юг Атия, Бакърлък, Лободово кале, Малкото кале, има останки от тракийски крепости, градени от ломен камък без спойка. база.
          Меден рид представлява естествена гора, която някога е защитавала равнините около Созопол от потенциални инвазии откъм сушата. Тракийците изключително много са уважавали гората и допълнително са укрепили тази естествена крепост. Основно са дъбови гори, които са били използвани активно, но все още ридът е гъсто залесен. 
Със своите 375 метра височина връх Бакърлъка (от турски „бакър” – меден) представлява последната, най-източна част на Странджа планина. Връх Бакърлъка, и по-скоро източният му склон, е изключително подходящ за скално и пещерно катерене.
          В най-високата част на върха се намира крепостта „Бакърлъка”. Тя е построена от големи стари, ронливи камъни, подредени един над друг без използването на каквато и да е спойка. Крепостта обхваща приблизително площ от 4 дка около върха. Тя предлага невероятна гледка към Бургаския залив, Созополския залив и островите, полуостровите и полетата в близост до Созопол, а при добра видимост може да се наблюдава крайбрежието от нос Емине до Приморско. 
          В района лесно могат да бъдат видени долмени – древни тракийски гробове, изградени от огромни каменни блокове, всеки от които с тегло 1-2 тона. Все още не са правени разкопки в местността, затова е трудно да се определи с точност за какво са служили останалите стари сгради открити наблизо. Предполага се, че в дъбовите гори, близо до Бакърлъка е съществувало голямо Тракийско селище. По-късно това селище е станало част от територията на Аполония. Като потвърждение на теорията за съществуване на поселище наблизо са открити големи количества тиня (под формата на над 150 000 тона остатъци от рудодобив). Методите на добив на руда обаче явно са били много стари и несъвършени, но независимо от това обаче мястото е осигурявало големи количества метал за древните тракийци и за Аполония. Металът основно е бил използван за изработването на статуи за украса в храма на Аполон, а също и за статуи на изтъкнатите жители на селището.
               ЗМ”Бакърлъка” е атрактивна туристическа дестинация, заради прекрасната природа в комбинация с мистерията на древната крепост и поселище. Местността е особено красива в началото на пролетта, когато люлякът и липовите дървета започват да цъфтят и изпълват старите дъбови гори с великолепен аромат, както и когато могат да се видят редките видове лалета, заради които е обявена защитената местност.

От категорията Природни забележителности в границите на Община Созопол попадат:

ПЗ „Блатото Алепу” - разположено до с. Равадиново, Община Созопол, Област Бургас. Площ: 166.70 хектара. Документи на обявяване: Заповед No.709 от 22.07.1986г. Международен статус: Рамсарска конвенция. Цели на обявяване: Запазване естествените местообитания на защитени и редки водоплаващи птици, както и единственото находище на дяволски орех по Черноморското крайбрежие. Отстои на 9.2 км. по права въздушна линия в югоизточна посока от разглеждания имот;

ПЗ „Водениците” - разположена до с. Извор. Целта на обявяване е опазване на скални образувания;

ПЗ „Агалина” - разположена до гр. Созопол, Община Созопол, Област Бургас. Площ: 27.20 хектара. Документи на обявяване: Заповед No.878 от 25.11.1980г. Цели на обявяване: опазване на скални образувания и специфична крайморска растителност и животински свят;

ПЗ „Пясъчни дюни в м. „Каваците” - разположена до гр. Созопол, Община Созопол, Област Бургас. Площ: 24.0 хектара. Документи за обявяване: Заповед No.2109 от 20.12.1984 г. Цели на обявяване: Находища на редки видове;

ПЗ „Нос Червенка” - разположена до гр. Черноморец, Община Созопол, Област Бургас. Площ: 2.10 хектара. Документи на обявяване: Заповед No.4051 от 29.12.1973г. Цели на обявяване: опазване на скални образувания и естествени местообитания на защитени и редки видове;

ПЗ „Пясъчни дюни - м. Алепу” - разположена до с. Равадиново. Целта на обявяването е опазване на пясъчни дюни;

ПЗ „Пясъчни дюни между к-г Златната рибка и к-г Градина” - разположена до гр. Созопол и е с площ 11 531.20  дка. Целта на обявяване е опазването на редки видове.

3.9.Единични и групови паметници на културата

(Данните са от Общински план за развитие 2014-2020г.)

Територията на община Созопол носи следите на всички исторически епохи. Тракийско, елинско, византийско, възрожденско и съвременно присъствие са напластявали култура и ценности. Високата културно-историческа и познавателна стойност на уникални паметници от античната и средновековната българска епоха, превръщат Созопол в поле за изследвания, база за туристически продукти, "културен гръбнак" на настоящите поколения и "мост" за прехвърляне на ценности към бъдещите.              Обявяването на Старинен Созопол за архитектурен и археологически резерват е признание за националното му значение.

Именно старият гр. Созопол съхранява най-ценните, експонирани и атрактивни обекти. Атмосферата на богато културно напластяване се формира от неповторимите архитектурни ансамбли от възрожденски къщи (103 бр.), множество параклиси, църкви и още много археологически обекти. Частично реставрирани и консервирани са останките от крепостните стени (VI-XIV в.), напомнящи за съществуването на стария град през вековете на разцвет. В резервата са запазени и реставрирани около 60 архитектурни и археологични паметници, като всяка година активно се работи по проучването и социализирането на нови археологически обекти.

Останалата територия на общината е също осеяна от материални следи на минали епохи, свързани с бит, строителство, военно дело, корабоплаване, рударство, религии, погребални обреди. Част от тях са изследвани и с близка възможност за експониране, но повечето са само потенциал за бъдещи археологически разкопки.

С особено голям потенциал за реставрация и атрактивно експониране е манастирският комплекс в националния природен и археологически резерват о-в "Св. Иван". Допълнително условие е реконструкцията на пристана, осигуряващ единственият достъп по вода. След реставрации и експониране, в землището на гр. Черноморец също би могъл да се "сглоби" съдържателен наследствен маршрут - древният тракийски град "Антий" (п-ов Атия), параклиса "Св. Мина", манастирище "Св. Никола".

По прилежащия на Созопол Медни рид има останки на тракийски крепости ("Малкото кале" край с. Равадиново, на вр. "Бакърлъка", вр. Атия, Лободово кале), долмени (край с. Росен), стари рудници. Следи на подобни има и на югозапад, в землищата на с.с. Габър, Зидарово и Крушевец. Почти край всички села има тракийски надгробни могили, много долмени и древни следи от развитото до скоро в района рударство. Широко представена е традиционната архитектура в три основни типа - черноморска, странджанска и тракийска къща. Освен комплекса от странджански къщи в с. Индже войвода, добри образци на възрожденски къщи има и в селата Вършило, Зидарово, Извор и Крушевец. За съжаление, повечето са изоставени отдавна и са застрашени от срутване.

Село Росен(Геогр. ширина: 42.433N, Геогр. дължина: 27.417E),  се намира на 5 км от магистралния път Бургас – Созопол – Царево, на 20 км от гр. Бургас и на 15 км от гр. Созопол. Разположено е в долината на  Росенска река, приток на Ропотамо, в подножието на Росен баир – нисък рид от северните периферни разклонения на Странджа.

Останки от крепостни стени от късната античност се намират в м. Бакърлъка, а в м. Ала тепе има антично селище. На самия връх Ала тепе са открити останки от крепост. В района са проучвани древни рудни разработки. Огромните насипи обработени шлаки свидетелстват, че металургичната преработка на рудата е ставала на място. В околностите има следи от рудодобивна и металургична дейност на траките – стари минни разработки.

През с. Росен е минавал пътят Ахело – Бургас – Урдовиза – Ахтопол. През ХVІІІ  в. жителите му се изселват на североизток, встрани от пътя всред гъсти гори, защото не издържали тормоза на преминаващите турски войскови части. След Освобождението на България от турско робство част от росенци се завръщат в старото си поселище и основават ново с името Равна гора.

През 1830 г. в с. Росен е създадено първото училище в община Созопол, в което е използван взаимоучителния метод на обучение.

Забележителности

Връх Бакърлъка (376м н. в.) – най-високият в Медни рид – крайното северно разклонение на странджанския рид Босна и най-високата точка в Бургаския залив. Именуван е така заради големите залежи на медна руда в района. Ридът е с дължина 18 км, широчина около 3 км и има продълговата форма, успоредна на Черноморското крайбрежие. От него извира река Росенска. До връх Бакърлъка се стига по маркирана пътека, чието начало е в с. Росен, както и по шосеен път. Източният му склон е подходящ за скално и пещерно катерене;

Останки от късноантична и средновековна крепост „Кримна” – намират се на връх Бакърлъка. Около крепостта е било разположено рударско селище на траките от племето скирмиани. В близката околност има сгради и други съоръжения от античността, а също и големи количества шлака – остатък от металодобивно производство.До обекта има път през село Росен, който води до ретранслаторната кула на върха. Разположена на площ от 4 дка, крепостта е била главен опорен пункт на укрепен възел, включващ множеството крепости по Меден рид и Черноморието. Тук през 1328 г. се срещат българският цар Михаил ІІІ Шишман и византийският император Андроник Младши, за да подновят договорните взаимоотношения между двете държави;

Килийно училище от 1830 г. – сградата е възстановена през 1981 г.;

Църква „Свети Георги” – съществува от 1882 г. По тавана има  красива дърворезба. Иконите са от ХХ век. Интересна е трикрилата икона на „Света Богородица” от началото на ХХ век. Интересни битови елементи има в иконата на „Свети Модест” – закрилник на овчарите, говедарите и земеделците;

Аязмо „Света Богородица” – до лековития извор има пряк черен път (около 2 км) и асфалтиран път (около 3 км) от селото в североизточна посока. Аязмото се посещава ежегодно на 14 и 15 август. Предстои изграждане на параклис;

Местност Испирица – известна е с изворче с хубава студена вода. Намира се на около 5 км северозападно от с. Росен.

3.10. Фактори на околната среда

3.10.1.Отпадъци

(Използван е Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2015 г., за които е предоставено Комплексно разрешително № 204-НО-ИО-А1 / 2013 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново)

3.10.1.1.Регионално депо за неопасни отпадъци

На територията на Община Созопол действа регионална система за третиране на отпадъците- “РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ СОЗОПОЛ, ПРИМОРСКО И ЦАРЕВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РАВАДИНОВО”-с. Равадиново, м. “Чоплака” общ. Созопол, обл. Бургас. То се намира на около 3740 м западно от с. Росин.

Дейностите по предварителното третиране на отпадъците на територията на всички населени места на община Созопол преди депонирането им се извършва от фирмата за сметосъбиране и сметоизвозване „ РТК ” ООД –гр.Елин Пелин   ,съгласно Договор № 8-30/13.01.2015г.Фирмата разполага с необходимата техника – роторни машини,които намаляват обема на отпадъка до 3 пъти и го привеждат в удобен за транспортиране вид.

Изграденото и функциониращо Регионално депо за неопасни отпадъци-Созопол, обслужва общините Созопол, Приморско и Царево. В Регионалното депо има следните клетки: клетки с № №1,2,3 за НО. Приемат се битови, строителни и   производствени  отпадъци.

| № | Инсталация | Позиция на дейността по Приложение №4 на ЗООС | Капацитет съгл. КР [t/24h] | Капацитет съгл. КР [t] | Количество депонирани отпадъци [t] 2015г. | Максимално депонирано количество t/24h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015г. |
| 1 | Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново Клетка 1; Клетка 2; Клетка 3; | 5.4 | 120 | 368 075 90 105 44 550 233 420 | 23 572,58 | >120 |

На територията на площадката се приемат отпадъци с код и наименование съгласно НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците и посочени в КР с цел тяхното обезвреждане. Определеното годишно количество 26 163 t/y  не се надвишава.

Приемането на отпадъците на РДНО се извършва съгласно посочените в Комплексното разрешително условия както следва:

- проверка на придружаващата отпадъците документация

Състои се в проверка на сключените договори и придружаващите ги доклади за охарактеризиране на отпадъците,неразделна част от тях.

За Община Созопол и Претоварна станция „Китен” са налице изготвените от акредитирана лаборатория Доклади за охарактеризиране на отпадъците.

- Ежедневна визуална проверка на отпадъците и проверка с бързи методи за изпитване, с оглед установяване на съответствието на отпадъка с представената по Условие 11.2.2.2. документация и че отпадъците са същите, които са обект на основното охарактеризиране .

- измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци;

- Ежедневно отразяване в “Отчетната книга” оформена по реда на Наредба №1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри;

- Писмено  потвърждаване за  приемането на всяка доставка отпадъци;

При всяка доставка се издава кантарна бележка съдържаща информация относно количеството на депонираните отпадъци в тонове.

- незабавно уведомяване на РИОСВ – Бургас за направен отказ за приемане на отпадъци

Съгласно условие от КР приемането на отпадъците се извършва по предварително изготвен и одобрен от оператора график , направена  и приета заявка от притежателя на отпадъците и въз основа на писмен договор.

В  РДНО-Созопол се приемат основно отпадъци с код  20 03 01 – Смесени битови отпадъци, за които съгласно Комплексното разрешително изискванията за извършване на изпитване за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците не се прилагат.

-От началото на отчетната годината еднократно и в малки количества са приети и отпадъци от:

- „ВиК” ЕАД Бургас -ПСОВ Китен

•	19 08 05 –Утайки от пречистване на отпадъчни води  – 291,76т.

- „ВиК” ЕАД Бургас -ПСОВ Царево

•	19 08 05 –Утайки от пречистване на отпадъчни води  – 291,56т.

-  „Комплектстрой”ЕООД  - ПСОВ Аркутино

•	19 08 05 –Утайки от пречистване на отпадъчни води  - 0,140т.

•	19 08 01 –Отпадъци от решетки и сита – 0,180т.

Съгласно актуализирано Комплексно разрешително  №204-Н0-И0-А1/2013г. Условие 11.2.2. в РДНО- Созопол  тези отпадъци са приети по предварително уточнен график  с притежателя на отпадъка и въз основа на:

•	Сключен договор с Община Созопол

•	Работни листи за класификация на отпадъците, заверени в РИОСВ Бургас

•	Становища на  Директора на РИОСВ Бургас относно основното  охарактеризиране  на отпадъците, издадено въз основа на представен  от притежателя на отпадъка Доклад за основно охарактеризиране на отпадъка.

В Докладите от основно охарактеризиране на отпадъците на „ВиК” ЕАД Бургас и -  „Комплектстрой”ЕООД  - ПСОВ Аркутино не е предоставена информация относно ключови параметри, въз основа на които да се извърши оценка на съответствието на отпадъка с резултатите от основното охарактеризиране, т.к.те са изготвени съгл. чл. 35, ал.1 т.1 от Наредба № 6/27.08.2013г.

В съответствие с Чл. 35, ал.6, т.1 от Наредба № 6/27.08.2013г Директорът на РИОСВ Бургас се е произнесъл със Становища, които съдържат заключение относно:

-	възможността за депониране на разглеждания в документацията отпадък;

-	класа на депото съгл. чл.10,ал.1, в което отпадъка може да се депонира.

Ключови параметри за извършване оценка на съответствието на отпадъка с резултатите от основното охарактеризиране,  се задават в становище издадено от Директора на ИАОС съгл . Чл. 35, ал.6, т.2, когато Доклада от основно охарактеризиране  е изготвен в съответствие с Чл. 35, ал.1 т.2 от Наредба № 6/27.08.2013г. – т.е. когато за отпадъка се изисква изпитване за определяне на поведението му при излужване.

| Отпадък | Код | Количество депонирани отпадъци 2015г. t/y | Обезвреж-дане на площадката | Име на фирмите, които депонират отпадъци - общо | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 22925.8 | депониране |  | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 12690.8 | депониране | “Чистота и озеленяване” ООД Приморско | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 9687.18 | депониране | “РТК”ООД | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 4.3 | депониране | Община Созопол Да изчистим България | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 87.04 | депониране | Физически лица | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 44.34 | депониране | Община Созопол | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 0.48 | депониране | РДНО | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 411.66 | депониране | “Екипмар” ЕООД | Да |
| Строителни отпадъци: |  | 63.14 |  |  |  |
| Строителни отпадъци | 17 01 07 | 41.44 | депониране | „Санта Марина“ АД | Да |
| Строителни отпадъци | 17 01 07 | 21.7 | депониране | Община Созопол | Да |
| Производствени отпадъци: |  | 583.64 | депониране |  | Да |
| Отпадъци от решетки и сита | 19 08 01 | 0.180 | депониране | „Комплектстрой“ЕООД ПСОВ – Аркутино | Да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | 19 08 05 | 0.140 | депониране | „Комплектстрой“ЕООД ПСОВ – Аркутино | Да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | 19 08 05 | 291.76 | депониране | „ВиК” ЕАД – ПСОВ Китен | Да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | 19 08 05 | 291.56 | депониране | „ВиК” ЕАД – ПСОВ Царево | Да |

Община Созопол е избрана с  предпроектно проучване/ППП/ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество(БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране  и съхранение на опасни битови отпадъци(Инф. Качена на сайта на Община Созопол).

Реализацията на  инвестиционното предложение е свързана с изпълнение на задълженията на Кмета на общината, регламентирани със Закона за управление на отпадъците(чл.19, ал.3) за осигуряване на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани  отпадъци от домакинствата и временното им съхраняване до предаването им за последващо третиране, в т.ч. опасни битови отпадъци и организиране на разделното събиране на опасни битови отпадъци.

Предвижда се общинския център да се изгради  на площадка в землището на гр. Черноморец.

Видовете опасни битови отпадъци, които ще се приемат в центъра са

-Лакобояджийски материали и покрития с кодове:

20 01 27*  20 01 13*

-Домакински препарати и химикали с кодове: 20 01 29*, 20 01 14*,

20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 16 01 13*, 16 01 14*

-Фармацефтични продукти с код 20 01 31*

-Живак и живакосъдържащи отпадъци с код 20 01 21*

-Кърпи за изтриване и предпазни средства, замърсени с опасни вещества с код 15 02 02 *

-Замърсени дървесни материали с код 20 01 37*

-Замърсени опаковки с код 15 010 10*

-Негодни за употреба батерии и акумулатори с код 20 01 33*

-Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване  с код

20 01 35*, 20 01 23*, 20 01 21*

-Отработени масла с код 20 01 26*

Приемането на опасните битови отпадъци на територията на общинския център ще се извършва по следните начини:

-Директно приемане от гражданите на общината, които ще донасят отпадъците в центъра;

-Приемане на отпадъците от гражданите в Мобилен събирателен пункт/оборудвано превозно средство/ по предварително обявен график в населените места от общината, като приетите отпадъци по този начин се транспортират с превозното средство в центъра.

Отпадъци, които ще се формират при реализирането на инвестиционното предложение

По време на строителната дейност на включените в плана ИП ще отпадат излишни изкопани земни маси с код на отпадъка № 17.05.06 и строителни отпадъци, състоящи се от: бетон - код № 17.01.01, тухли-код № 17.01.02, плочки, фаянсови и керамични изделия № 17.01.03, дървесен материал код № 17.02.01, съгласно Наредба №2 от 2014г. (ДВ бр.66) за класификация на отпадъците.

Третиране на строителните отпадъци

В проектна фаза ще се изготвеният план-прогноза за управление на строителните отпадъци за инвестиционното предложение.

Строежа ще бъде  с РЗП над  300 кв.метра,  което е нормативно  основание за изготвяне на план за управление на строителните отпадъци.

Основната цел на плана за управление на строителните отпадъци(ПУСО) е да очертае рамката от изисквания за създаване на  екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на строителните отпадъци от обекта  по време на строителството му.

Резултатът от всяка разработена и приложена система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на строителните отпадъци е предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаване на риска за човешкото здраве и околната среда(чл.1 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС №277 от 5.11.2012г., обн.ДВ бр.89 от 13.11.2012г).

Преди започване на СМР  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ/ИНВЕСТИТОРЪТ  е отговорен за изготвянето на ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ по чл. 11, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО):

Чл. 11. (1) (В сила от 13.07.2014 г. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) гласи: Възложителят на строителни и монтажни работи по смисъла на § 5, т. 40 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, с изключение на текущи ремонти, и възложителят на премахване на строежи изготвят план за управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с Наредба за управление за управление  на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали 2012 г. Приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 г. Обн. ДВ. бр.89 от 13 ноември 2012 г.

В ПУСО се определя общата прогноза за степента на материалното оползотворяване на СО за всеки конкретен обект като отношение между материално оползотворените, съответно и/или предадени за материалното оползотворяване СО (в тонове) и общото количество образувани СО (в тонове) в проценти.

Планът за управление на строителните отпадъци съгласно нормативните изисквания включва:

1.Общи данни за инвестиционния проект, съгласно Приложение №2 на Наредбата;

2.Прогноза за образуваните СО и степента на тяхното материално оползотворяване съгласно Приложение № 4;

3.Цели на Плана за управление на строителните отпадъци за строежа:

Да се предотврати и миниминизира образуването на строителните отпадъци.

Да се организира екологосъобразното третиране на генерираните строителни отпадъци.

Да се създаде на обекта система за мониторинг и контрол на дейностите със строителни отпадъци.

4.Мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с изискванията на чл.10 на Наредбата:

Възложителят определя отговорно лице за изпълнение на Плана за управление на строителните отпадъци за строежа.

По време на СМР се осъществява контрол върху дейностите, при които се формират строителни отпадъци.

Строителните отпадъци се събират разделно на площадки за строителни отпадъци.

Движението на генерираните строителни отпадъци от строителната площадка до третирането им се отразява като се води Транспортен дневник.

Отговорното лице за изпълнение на Плана за управление на строителните отпадъци за строежа спазва изискванията на нормативната уредба по опазване на околната среда, отнасяща се до фактор „Отпадъци”.

Отпадъци, които ще се формират при експлоатацията

При експлоатацията на обекта ще се генерират  основно смесени битови отпадъци с код №20.03.01, Те представляват предимно битова смет и се събират в контейнери на определена за целта бетонирана площадка. При работното проектиране на включените в плана ИП ще се предвидят броя и ситуирането на площадките за контейнерите и декоративните решетки или кошове за тях. Ще се предвиди и подхода за сметосъбирачните машини до съответните

Разделно ще бъдат събирани генерираните отпадъци с кодове: 20 01 01 хартия и картон и 20 01 02 стъкло , отпадъци от почистване на градини, алеи и паркове, които по класификация и вид отговарят на битови отпадъци с кодове: 20 02 01 биоразградими отпадъци , 20 02 02 почва и камъни, 20 02 03 други бионеразградими отпадъци 0.2 t/y, които се събират разделно. Биоразградимите могат да се подлагат на компостиране в компостери за наторяване на зелените площи в границите на инвестиционното предложение.

В резултат на приетото проектно решение за монтиране на ЛСОВ към отделните УПИ по време на експлоатацията на обекта ще се генерират отпадъци с кодове: 19 08 01 отпадъци от решетки и сита, 19 08 02 отпадъци

от песъкоуловители и утайки с код 19 08 05 утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места около 0.8 t/y. След обезводняване/изсушаване и обеззаразяване е възможно да се използват за наторяване на зелените площи след като се направят съответните микробиологични изследвания и се докаже, че няма вредности. Не се позволява обезводняването на утайките и тяхното временно съхранение на открито.

Община Созопол има приета Програма за управление на отпадъците 2016-2020.

Съгласно Програмата:

3.10.1.2.Норми на натрупване  на отпадъци

Нормата на натрупване представлява средното годишно количество образувани битови отпадъци, които се падат на един жител.

Битови отпадъци са отпадъци от домакинствата и „подобни на отпадъците от домакинствата“. Подобни са отпадъците, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци от селското и горското стопанство.

По данни на Евростат, в повечето страни домакинствата образуват от 60% до 90% от битовите отпадъци, като останалите се образуват от търговски източници и администрацията. Анализът на сегашното състояние показва че в Община Созопол около 80% от битовите отпадъци са от домакинствата.

Нормите на натрупване са прогнозирани въз основа на информация и допускания, както следва:

- Население по населени места от Преброяване на населението 2011 г. (НСИ);

- Данни за образувани битови отпадъци в Община Созопол, съгласно докладваните от общината количества.

- Взето е предвид, че нормата на натрупване на отпадъци, като функция на икономическото развитие, нараства през годините на прогнозата, като се прекъсва тенденцията на намаляване на отпадъците вследствие на икономическата криза. Отчетено е и намаляване ръста на нарастване на нормата на натрупване вследствие на мерките за предотвратяване образуването на отпадъци.

Като изходна база, за целите на прогнозата, е приета норма на натрупване от 691 кг/ж/год., изчислена при 9925,34 тона битови отпадъци, генерирани от постоянно живущото население на общината към 2015г., което по данни на НСИ е 12 804 души. За целите на прогнозата е прието, че нормата на натрупване ще се увеличава с 1% годишно. Това увеличение се обосновава от очаквания икономически растеж, който е основен фактор за нарастването на крайното потребление на домакинствата и съответно на количеството образувани битови отпадъци. В същото време, процентът не е по-висок, тъй като се очаква, че мерките по предотвратяване образуването на отпадъци ще бъдат възпиращ фактор.

В следващата таблица са представени прогнозните стойности за нормата на натрупване, изчислени за постоянно живущото население в общината.

| Базова стойност за нормата на натрупване | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 691 | 698 | 705 | 712 | 719 | 726 |

Видовете отпадъци са разпределени съобразно данните от морфологичния анализ на отпадъците за Община Созопол, изчислени съгласно Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци. Прието, че морфологичният състав остава постоянен, количествата от всеки вид отпадък се променят с промяната на нормата на натрупване и броя на населението.

Прогноза за образуваните битови отпадъци по морфологичен състав (тона)

| Години | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо образувани БО | 10150 | 10281 | 10414 | 10549 | 10685 |
| хранителни | 1573,2 | 1593,6 | 1614,2 | 1635,0 | 1656,2 |
| хартия и картон - общо | 1468,7 | 1487,7 | 1506,9 | 1526,4 | 1546,1 |
| пластмаса - общо | 2026,9 | 2053,1 | 2079,7 | 2106,6 | 2133,8 |
| текстил | 174,6 | 176,8 | 179,1 | 181,4 | 183,8 |
| гума | 58,9 | 59,6 | 60,4 | 61,2 | 62,0 |
| кожа | 52,8 | 53,5 | 54,2 | 54,9 | 55,6 |
| градински | 1073,9 | 1087,7 | 1101,8 | 1116,0 | 1130,5 |
| дървесни | 421,2 | 426,7 | 432,2 | 437,8 | 443,4 |
| стъкло - общо | 848,5 | 859,5 | 870,6 | 881,9 | 893,3 |
| метали - общо | 214,2 | 216,9 | 219,7 | 222,6 | 225,5 |
| инертни материали | 2090,9 | 2117,9 | 2145,3 | 2173,0 | 2201,1 |
| ИУЕЕО | 53,8 | 54,5 | 55,2 | 55,9 | 56,6 |
| опасни отпадъци от бита | 92,4 | 93,6 | 94,8 | 96,0 | 97,2 |

3.10.2.Рискови енергийни източници –шум, вибрации, йонизиращи лъчения, нейонизиращи лъчения, елктромагнитни лъчения

Националната здравна стратегия 2014-2020 разглежда Здравето като неотменимо човешко право и „състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не само липсата на болест или недъг” (СЗО),

включва само по себе си твърде много фактори и взаимовръзки, които не позволяват да се гледа на него единствено като към обект, подложен на влиянието на явленията и факторите на външната среда.

3.10.2.1.Шум

Шумът в околната среда е значителен риск за общественото здраве и

въздействието му върху населението се увеличава в сравнение с други стресови фактори на средата. За профилактика на неблагоприятните здравно-екологични ефекти от разпространението и въздействието на фактора шум, от 2006 г. в България функционира Национална система за мониторинг на шума в околната среда (директива 2002/49/ЕО за контрол и управление на шума в урбанизирана среда). Данните отразяват шумовите нива, създавани главно от транспорта в 36 града на страната (всички областни градове и девет общини). Най-силно влияние върху акустичната обстановка оказва транспортният шум –неговият дял е 80-85% от общото шумово натоварване в градовете.

Законът за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) и прилежащата към него подзаконова нормативна уредба осигуряват пълно съответствие на българското законодателство с изискванията на Директива 2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда. 
Целта на Директивата е прилагането на общ подход от мерки и действия за избягване предотвратяване или намаляване на вредните въздействия от излагането на различните видове шум в околната среда, чрез картотекиране на шума и разработването на програми за действие на база получените резултати.

Показателите за шум и граничните стойности в Р. България са регламентирани с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, (Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006 г.), издадена от Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите.

Показателите за шум са физични величини, чрез които се определя шума в околната среда, като се отчитат границите и степента на дискомфорт на хората, изложени на шум, в зависимост от характера на шума, времето на денонощието, предназначението на помещенията за обитаване, характера на териториите и зоните в и извън урбанизираните територии.

Основни показатели за шум са:

- дневно ниво на шума – Lден, който е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време;

- вечерно ниво на шума – Lвечер, който е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време;

- нощно ниво на шума – Lнощ, който е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта;

- денонощно ниво на шума – L24, който е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие и се определя по изчислителен метод от стойностите на Lден, Lвечер и Lнощ.

Периодите на денонощието са разделени на:

- дневен период – от 7 до 19 ч. (с продължителност 12 часа);

- вечерен период – от 19 до 23 ч. (с продължителност 4 часа);

- нощен период – от 23 до 7 ч. (с продължителност 8 часа).

Граничните стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях са дадени в Таблица №2 от Приложение №2 към чл. 5 от Наредба №6/2006, която е дадена по долу :

| Територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях | Еквивалентно ниво на шума в dB (A) |
| --- | --- |
|  | Lден | Lвечер | Lнощ | L24 |
| Жилищни зони и територии | 55 | 50 | 45 | 55 |
| Централни градски части | 60 | 55 | 50 | 60 |
| Територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик | 60 | 55 | 55 | 60 |
| Територии, подложени на въздействието на релсов железопътен и транспорт | 65 | 60 | 55 | 65 |
| Територии, подложени на въздействието на авиационен шум | 65 | 65 | 55 | 66 |
| Производствено-складови територии и зони | 70 | 70 | 70 | 76 |
| Зони за обществен и индивидуален отдих | 45 | 40 | 35 | 45 |
| Зони за лечебни заведения и санаториуми | 45 | 35 | 35 | 44 |
| Зони за научно изследователска дейност | 45 | 40 | 35 | 45 |
| Тихи зони извън агломерациите | 40 | 35 | 35 | 42 |

Община Созопол не е включена в списъка за оценка и управление на шума в околната среда и няма разработена, одобрена и докладвана пред Европейската комисия шумова карта и план за действие изпълнение на Директива 2002/49/ЕО. На територията, контролирана от РИОСВ – Бургас единственият град с население над 100 000 жители е Бургас. Като всеки голям град и Бургас, за съжаление, не прави изключение с наднормените нива на шум в различните части на града.

Оценката на шумовото натоварване в урбанизираните територии създавано от основните източници на шум пък се извършва съгласно Наредба №54 от 13.12.2010г. за дейността  на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите,обн., ДВ, бр .3 от 11.01.2011г., в сила от 12.02.2011г.).

За района на имота, в който ще се осъществи инвестиционното предложение по експертна оценка еквивалентните нива на шума са под пределно допустимата хигиенна норма. Изводът е направен като е отчетено, че:

- негативното въздействие на шума от МПС движещи се главната пътна магистрала Бургас-село Росен.

- липсва негативното въздействие от въздушен и ЖП транспорт , високо интензивен транспортен поток, създаващ еквивалентни нива  на шума над 90 ДБ/А, които не са налични в района.

Оценката на експертите е, че еквивалентните нива на шума ще останат под пределно допустимата хигиенна норма и след изграждане на обекта.

3.10.2.2. Йонизиращи лъчения (ЙЛ)

Йонизиращо лъчение, наричано още йонизираща радиация, е поток от заредени и електронеутрални частици и фотони, които могат да йонизират веществата, през които преминават. Йонизация е процесът на образуване на йони от електронеутрални атоми или молекули чрез освобождаване на един или повече електрони от електронната обвивка на атома.

Йонизиращи лъчения са алфа- и бета-частиците, гама-лъчите, електроните,

позитроните, протоните, рентгеновите лъчи, неутроните, тежките йони и др. Те се получават в естествени и изкуствени радиоактивни източници, в рентгенови тръби, ускорители назаредени частици, ядрени реактори и други генератори на лъчения(проф. Ж. Василева).

Рискът от въздействието на йонизиращите лъчения за здравето на работещите и населението като цяло е известен отдавна. Вредното влияние на този физичен фактор не може да бъде избегнато напълно, затова целите на провежданите политики е това въздействие да бъде оптимизирано и намалено колкото е практически възможно(Националната здравна стратегия 2014-2020)

Около 50% от облъчването на населението от естествени източници се дължи на радона. След анализ на най-новите научни данни за риска за здравето от облъчване с радон, през 2009 г., Международна комисия за радиационна защита (МКРЗ) заяви, че те свидетелстват за 2 пъти по-голям риск отколкото се смяташе.

За профилактика на неблагоприятните здравни ефекти от въздействието на ЙЛ се оценяват дозите на професионално облъчвани лица, обхванати в национална система за индивидуален дозиметричен контрол. След влизането на България в ЕС законодателството в сектора бе хармонизирано с основните директиви на Евратом. Настъпилите след това съществени промени, произтичащи от публикация № 103 (2007) на МКРЗ и публикация № GSR част 3 „Международни основни норми за радиационна защита“ на МААЕ (2011), и след публикуване на новата директива “Директива на Съвета относно установяване на основни норми на безопасност за защита здравето на работниците и населението от опасностите, произтичащи от йонизиращите лъчения“

Естественият радиационен гама-фон е физична характеристика на околната среда и представлява полето на гама-лъчите, в което се намират всички живи организми на Земята. Измерваната величина е мощност на дозата на гама-лъчението и е специфична за всеки пункт, област, регион(ИАОС).

Данните за мощността на дозата на гама-лъчението за страната се получават в реално време от 26 постоянни мониторингови станции на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон (НАСНКРГФ), администрирана от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Дефиниция на индикатора

Индикатор за дозовото натоварване на населението в страната е изчислената годишна ефективна доза за всяко лице.

Границата за годишната ефективна доза за всяко лице от населението в съответствие с Наредбата за основни норми за радиационна защита (ДВ,бр.76/05.10.2012г.) е 1 mSv

Оценка на индикатора

Средната годишна ефективна доза за българското население от естествения радиационен фон е около 2,3 mSv. В резултат от дейността на човека, става допълнително обогатяване на елементите на околната среда с естествени и техногенни радионуклиди и тяхното пространствено преразпределение. Тези антропогенни източници на йонизиращи лъчения допринасят за допълнителното надфоново облъчване на населението. Kъм тях следва да се отнесат:

–        газоаерозолните и течните радиоактивни изхвърляния от обектите на атомната енергетика;

–        отпадъчните води (руднични и дренажни) и отбитата скална маса при миннодобивната дейност, в т. ч. и от бившите обекти на уранодобива;

–        отпадъчни продукти от котелни агрегати с изгаряне на въглища при експлоатация на топлоелектрически централи, такива като шлака, сгурия, пепел, прах от очистващи филтри, отпадъчни материали от ремонт на котли;

–        отлагания, налепи и утайки от инсталации за добив и преработка на нефт и газ;

–        странични и отпадъчни продукти от фосфатната промишленост, такива като фосфогипс, фосфористи шлаки, ферофосфори, отлагания, налепи, утайки прахообразни и други замърсявания и отпадъчни материали от филтриращи устройства и инсталации за термообработка;

–        минералните торове, получени от някои фосфорити;

–        странични и отпадъчни продукти от производството на черни и цветни метали, такива като шлаки, филтърни прахове от газоочистващи инсталации при агломерация, отлагания, налепи, нагари от топилни пещи и друго технологично оборудване, хвост, шлам, сгурия, пепел, отпадъци от ремонт на пещи и от руди;

–        строителните материали;

–        производство и употреба на радионуклиди за медицински и научни цели.

Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон е интегрирана в Европейската система за обмен на радиологични данни – EURDEP и е осигурен, както непрекъснат обмен на данни за състоянието на радиационния фон, така и достъп до информацията от аналогични системи на останалите страни членки на ЕС.

Данни за осреднените стойности на Мощността на дозата за 2014 г., представени от Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/ -Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон(Г.Д.РИОСВ-Бургас,2015г.)

| Мониторингова станция | Средни годишни стойности за 2013г. [nGy.h-1] | Средни годишни стойности за 2014г. [nGy.h-1] |
| --- | --- | --- |
| Нос Емине | 91,0 | 87,0 |
| Ахтопол | 80,0 | 68,0 |

Министерство на здравеопазването чрез Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) извършва държавен здравно-радиационен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращите лъчения на територията на цялата страна по отношение на ядрени централи, изследователски ядрени инсталации, съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и обекти на бившия уранодобив. Една от основните дейности на НЦРРЗ е оценка на облъчването и на радиационния риск на населението като цяло или на групи от него.

3.10.2.3. Нейнизиращи лъчения

Нейонизиращите лъчения (НЙЛ) продължават да са сред приоритетите на СЗО по отношение на здравето на населението. Същевременно през последните години все по-бързо навлизат нови технологии, свързани с излъчване на електромагнитно поле (ЕМП) от различни честотни диапазони, както в работна среда, така и в населените територии. Почти всяка дейност на съвременния човек е свързана с използването на източници на нейонизиращи лъчения: електрически ток, уреди за бита, транспорт, медицина, козметика, комуникационни технологии.

Закона за здравето източниците на НЙЛ са категоризирани като обекти с обществено предназначение, а самите нейонизиращи лъчения - като фактор на жизнената среда,

От 2010 г. е в ход проектът за промени за въвеждане на изискванията на Европейското законодателство в Закона за здравето, както и последващи изменения в други подзаконови актове. За завършване на процеса е необходимо разработените промени в Закона за здравето, както и Наредбата за защита на населението от електромагнитни полета да бъдат въведени в действие.

Пределно допустими нива на ЕМП

| Честотен обхват | Пределно допустимо ниво |
| --- | --- |
| oт 30 до 300КHz | 25 V/m |
| oт 0.3 до 3МHz | 15 V/m |
| oт 3 до 30МHz | 10 V/m |
| oт 30 до 300МHz | 3 V/m |
| oт 0.3 до 30GHz | 10 mW/кв.см |

Нейонизиращите лъчения обхващат голям брой фактори на средата, обединени под това наименование, поради физическата същност – електромагнитната природа на тези лъчения. Това са следните фактори на средата:

- Статично електрическо поле, интензитет E, V/m;

- Постоянно магнитно поле, магнитна индукция B, T;

- Свръхнискочестотни (СНЧ) електрически и магнитни полета, честота f > 0 Hz до f = 300 Hz. Измерва се в цитираните по-горе единици;

- Радиочестотни електромагнитни полета (ЕМП). Оценява се чрез величините интензитет на електрическо поле E, V/m и интензитет на магнитно поле H, A/m;

- Свръхвисоки честоти (микровълни). Оценява се по плътността на мощност на излъченото ЕМП, S, W/m2;

- Оптични лъчения (ултравиолетово – УВ, видимо и инфрачервено – ИЧ лъчения). Оценяват се чрез величините плътност на мощност S, W/m2; светлинен поток (, lx и други;

- Лазерни лъчения. Оценяват се по параметри мощност P, енергия Q, плътност на мощност S, W/m2 и/или плътност на енергия W, J/m2.

Източници на  вредни нейонизиращи лъчения в границите на оценяваната територия могат да бъдат съоръжения на съобщителната инфраструктура и на  енергийната система.

3.10.2.4.Електромагнитни излъчвания

Източници на електромагнитни излъчвания са въздушните електропроводи, преминаващи на територията на Общината, както и отделните възлови станции.

Електроенергийната разпределителна система на Община Созопол е сравнително добре развита, а техническото състояние на съоръженията е добро.

Международните  препоръчителни гранични стойности на  експозиция и тези на Европейския съюз са:

| Граници | Интензитет на еле ктрическото поле, E, kV/m | Плътност на магнитния поток, B, μT |
| --- | --- | --- |
| Пикова граница на експозиция на Международната комисия за защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP) | 5 | 200 |
| Препоръчителни гранични стойности на европейския Съюз | 5 | 100 |

Предвиденият трафопост ще бъде построен на достатъчно разстояние от вилните сгради и по този начин ще се избегне:

-постоянният шум, който може и да е в нормите, но не престава да е дразнещ и неприятен;

-има вибрации, ако трафопостът не е поставен добре върху подходяща пясъчна възглавница;

-при вграден трафопост в жилище, по силно е въздействието на ел. полето.

Ще се спази условието за това на какво разстояние от електропровод може да се строи къща. Ако елпроводът е от порядъка на 110 KV, отстоянието е 10 м, а при 220 KV - 30 м.

3.10.2.5. Вибрации

Вибрациите предизвикват нарушения на физиологическото и функционално състояние на човека и създават дискомфорт.  При продължително въздействие с високи нива на вибрациите се достига и до така наречената вибрационна болест, която може да доведе до патологични изменения на определени органи от човешкото тяло. Човешкото тяло е изключително сложна физическа и биологическа система. Ако физическата система се разглежда от гледна точка на механиката, тя съдържа голям брой линейни и нелинейни съставни компоненти, чиито механични характеристики варират при отделните хора. При въздействие на вибрации върху човешкото тяло, реагира не само механичната система, но се пораждат и психологически ефекти.

При хармонични трептения, които се предават на седящ или стоящ човек, както при другите механични системи, възникват резонансни явления на механичната система на човека. Установени са две честотни ленти, при които се получава увеличаване на амплитудите на трептене на отделни части на тялото, а именно: 3 до 6 Hz  и 20 до 30 Hz.

Чувствителността на хората към вибрациите се движи в широки граници. На базата на изследвания са установени средни и гранични стойности на кинематичните параметри на трептенията – преместване, скорост и ускорение, които се  усещат от хората. Според усещането на вибрациите от хората те са разделени на следните основни групи .

не се усещат;

усещат се слабо;

усещат се добре;

усещат се силно и създават безпокойство (пречат на нормална дейност);

вредни са при продължително въздействие;

безусловно са вредни.

За всяка една от групите са нормирани съответните максимални и средноквадратични стойности на кинематичните параметри на трептенията или  нивата на трептенията, изразени в децибели за съответния параметър.

Според източника който ги създава, вибрациите са обединени в следните групи:

транспортни, предизвикани от движението на пътни, железопътни и трамвайни наземни и подземни транспортни средства;

транспортно-технологични, предизвикани от работата на машини, изпълняващи технологични операции в стационарно положение или при движение по транспортни съоръжения в промишлени предприятия;

технологични, въздействащи на операторите на стационарни машини или предаващи се на други работни места.

от движението на хора (примерно по пешеходни мостове), от танцуването на хора в зали с еластични подови конструкции (собствена честота за вертикални трептения по-малка от 5 Hz [61]), от едновременно подскачане на публиката върху трибуни на стадиони с еластична носеща конструкция.

В градски условия, възможните вибрации на жилищните и административни сгради, могат да се предизвикат от  градския транспорт.

Нивото на вибрациите на работното място или в жилището зависи от редица фактори, по-важните от които са следните:

-източника на вибрации:

-характер на вибрациите (хармонични, импулсни, стохастични и др.),

-спектрален състав,

-максимални амплитуди,

-продължителност;

-средата през която се предават вибрациите и разстоянието от източника до мястото на въздействие върху човека:

-характеристики на земната среда, през която преминават излъчените от източника вълни – ефекти на усилване или отслабване, филтриране на вибрациите в определени честотни интервали,

-динамични характеристики на конструкцията на сградата – собствени честоти и форми на трептене, които реагират на хоризонтални и вертикална компоненти на вибрациите,

-вибрационни и демпфиращи характеристики на  подовите настилки.

С Наредба № 9 от 12 февруари 2010 г. за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения се указват нормируемите параметри на вибрациите, които  представляват средноквадратичните стойности на виброскоростта, виброускорението и вибропреместването в октавните ленти със средногеометрични честоти: 1; 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Hz. Дадени са също така:

| Максимално допустими стойности на постоянните вибрации през нощта (от 23,00 до 7,00 часа) |
| --- |
| Параметър на вибрациите | Средноквадратични стойности на вибрациите в октавните ленти със средногеометрични честоти (Hz) | Коригирана стойност на виброускорението "а" |
|  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31.5 | 63 |  |
| Виброскорост 10(-4) m/s | 18 | 6.2 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - |
| Виброускорение 10(-3) m/s2 | 11 | 7.8 | 5.5 | 5.5 | 11 | 22 | 44 | 14.6 |
| Вибропреместване 10(-7) m | 2800 | 490 | 87 | 22 | 11 | 5.6 | 2.8 | - |

| Стойности на корекционния коефициент К1 в зависимост от времето на денонощието |
| --- |
| Влияещ фактор | Условия | Стойности на корекционния коефициент К1 |
| Време от | ден от 07,00 до 23,00 ч. | К1 = 1,78 |
| денонощието | нощ от 23,00 до 7,00 ч. | К1 = 1 |

Формула  за изчисление:

Т е продължителността на въздействие на вибрациите в минути.

Корекционен множител К2 в зависимост от продължителността на въздействие на вибрациите

В населените места и урбанизираните райони на Община Созопол и село Росен вибрации могат да се предизвикат в сградите които са около преминаващите през тях пътища, през които се движи трафик на тежки транспортни средства. Такива пътища и пътни машини е възможно да се движат по основните пътни артерии и улици на населените места само в периодите на строителство.

3.11. Вещества и процеси, които замърсяват или увреждат околната среда

3.11.1. Естествени вещества и процеси

Естествените вещества и процеси, са тези които характеризират околната среда в естествения й вид, без намесата на човека със своята дейност или протичащите процеси вследствие на природните явления.

Самопречиствателните процеси на водните тела, изземването на разтворения кислород във водоприемника за окисляване на органичните вещества също са естествени процеси.

За разглеждания имот ПИ с идентификатор 126031, местност “Айва дере”, землище на с.Росен  от огледа на място се стига да извода, че в него протичат естествените природни процеси без външна човешка намеса.

3.11.2. Антропогенни вещества и процеси

Те са резултат на човешката намеса и дейност под формата на изсичане на горите, замърсяване на околната среда на почвите, водите, въздуха с вредни вещества опасни , ерозия, отравяне на растителния и животинския свят с химически препарати за растителна защита, обработване на почвата срещу гризачи, влечуги и др., замърсяване с нефтопродукти.

Опасни за околната среда са веществата, техни съединения или разпадни продукти, които я увреждат и предизвикват увреждане веднага, в последствие или се проявяват хронично.

С новото инвестиционно предложение се цели да се задоволи потребност на Собственика от благоприятна жизнена среда и екологосъобразен начин на живот при минимална човешка намеса в околната среда в имота. Инвестиционното предложение е свързано с осъществяване на мерки, които осигуряват: недопускане попадането в околната среда на вредни химически вещества, недопускане  заустване на непречистени битови води, незаконосъобразно временно съхранение на генерираните отпадъци, използване на биоразградими продукти за бита, водене на биологична и механическа борба с неприятелите, недопускане отравяне на растителния и животинския свят.

3.12. Здравно-хигиенни аспекти

3.12.1.Демографска характеристика и тенденции

Постоянното население на община Созопол наброява 12 634 души, което представлява 3% от общото население на Бургаска област. Созопол е сред общините със силно променлив брой на пребиваващите, свързан със сезонността и мащабите на морския туризъм. Това оказва значително влияние върху потребностите за развитие на социалната и техническата инфраструктура. В демографското развитие на община Созопол се четат три основни периода-нарастване до средата на миналия век, плавно намаление за периода 1956-2001 г. и по-осезаемо намаляване в периода между двете последни преброявания(между 2001 и 2011г. населението на общината е намаляло с 11,7%, което е по-високо от средните стойности за страната).

Половината от жителите на общината(50%) обитават двата града-Созопол и Черноморец , като в общинския център е съсредоточена 1/3 от цялото население.

Естественото движение е един от основните фактори за динамиката и възрастовата структура на населението. В териода между 2004 и 2012г. са се раждали между 113 и 162 деца годишно, като най-висока е била раждаемостта през 2008 и 2009 г., след което отново спада.

Коефициентът на раждаемост се движи около средните стойности за страната, като през    2012 г. е 9,5 ‰. Смъртността е със значително по-високи стойности през разглеждания период (между 200 и 249 души годишно), като най-високи са стойностите между 2006 и 2009 г., след което отново спадат. Коефициентът на смъртност устойчиво се задържа над средния за страната, като за 2012 г. е 16.7‰. Естественият прираст е отрицателен, със значително по-големи отрицателни стойности в сравнение със средните за областта и по-високи от средните за страната.

Изт. НСИ

От общия брой на населението на община Созопол 6249 души са мъже, а 6385 - жени, т.е. мъжете представляват приблизително 49% от общото население, а жените – 51%. В сравнение с предишни години половата структура се запазва. По отношение на половите характеристики на населението, като негативен фактор може да се отбележи по-слабата икономическа активност и значително по-слабата заетост на жените на територията на общината.

Възрастовата структура на населението към момента все още е относително стабилна, но с ясна тенденция към сериозно влошаване. В общината преобладават жителите на възраст между 35 и 44 години, но много сериозен е делът на населението на 70 и повече години и между 60 и 64 г. Отнесена към делът на лицата между 15 и 19 г., тази група е 1,4 пъти по-голяма, което предполага значително свиване на ресурсите, с които разполага пазарът на работна ръка в близките няколко години.

3.12.2.Здравеопазване

Здравеопазването в общината се осъществява само от лечебни заведения за доболнична помощ. Информация за лекарите и лекарите по дентална медицина в община Созопол за периода 2008 – 2012 г. е представен в следващата таблица:

таблица 1. Медицински персонал в община Созопол за периода 2008 – 2012 г.

| Година | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицински персонал - лекари | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Лекари по дентална медицина | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

Източник: ТСБ - Бургас

Центърът за спешна медицинска помощ в гр. Созопол, филиал на Бургас  се обслужва от 2 лекари и 6 фелдшери. Болничната помощ се поема от областният център - Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас АД.

По отношение осигуреността на общината с медицински кадри, общината показва значителни слабости. Всички проследявани показатели показват стойности, значително по-ниски от средните за страната, което е основно предизвикателство, с което секторът в община Созопол трябва да се справи. Проблемът е и много по-силно изострен през активния туристически сезон, когато по различни данни населението на Созопол, Черноморец и прилежащите им местности достига до между 35 и 60 хил. д. (население сравнимо с това на градовете Видин и Враца).

В Устройствения правилник на общинска администрация Община Созопол е разписана дейността и задълженията на  Дейност „Здравеопазване”:

1. провежда държавната здравна политика на територията на Общината;

2. координира дейността на лечебните здравни заведения в община -Созопол;

3. разработва общинска здравна програма, включително и по ресурсното осигуряване на здравните дейности;

4. разработва програми за поетапно технологично обновяване в здравеопазването, чрез осъществяване на инвестиционни проекти по линия на национални здравни програми, финансирани от бюджета или от специализирани фондове;

5. организира детското и ученическо здравеопазване на територията на община Созопол;

6. оказва методическа помощ на здравните заведения, свързани с приложението на новите нормативни актове;

7.  координира и контролира дейността на детските ясли;

8. съвместно с регионалните структури на МЗ разработва и актуализира здравната карта на Общината;

9. осъществява връзки с други институции, имащи отношение към решаване проблемите на общинското здравеопазване;

10. участва в комисии, разглеждащи здравни проблеми; 
           11. осъществява задължителните инструктажи на служителите на Общината;

12. разработва необходимите актове, свързани с осигуряване безопасни и здравословни условия на труд и организира изпълнението им.

Съгласно областната здравна карта на област Бургас минималния брой и разпределението на лекарите в първична извън болнична медицинска помощ Център на лекарска практика с два броя лекари е село Росен. Той обслужва три населени места: с. Росен, с. Равна гора, с.Атия.

За цялата община са предвидени 8 лекари с центрове за дентална медицина: в гр. Созопол, гр. черноморец и селата:Росен, Крушевец, Зидарово.

3.12.3. Обхват на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната и работната среда и риска за човешкото здраве към инвестиционното предложение

Съгласно изискванията на чл.95, ал.3 т.4 от Закона за опазване на околната среда(Обн. ДВ бр.91 от 25 Септември 2002г.) и чл.9 ал.4 и чл.10 ал.3 и ал.7 от наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РЗИ-Бургас с Решение №50/14.12.2015г. прави следните предложения и препоръки по отношение и обхват на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната и работната среда и риска за човешкото здраве към инвестиционното предложение и обхвата на доклада по ОВОС:

3.12.3.1.Пълна, изчерпателна и добре онагледена информация(с картен материал)относно местоположението и точните отстояния от най-близко разположени обекти, излъчващи вредности в околната среда. При наличие на такива обекти, да се представи информация за очакваните вредности(шум, прах, химични агенти в околна среда и др.), доказани на база математическо моделиране и да се предвидят мерки за тяхното намаляване и отстраняване.

Антропогенните въздействия се разглеждат и оценяват по основни отрасли-промишленост, селско стопанство, горско стопанство, транспорт, туризъм, рекреация(БАН-Оценка на въздействието на обществото върху природната среда). Те се анализират веднъж като преки причинители на измененията в природната среда и втори път като стопанско-социални категории, които изпитват негативни или благоприятни въздействия от изменената вече природна среда.

Най-подходящи за целите на практиката са количествените оценки, тъй като дават възможност да се измерят и съпоставят антропогенните въздействия на очакваните вредности(шум, прах, химични агенти в околна среда и др.)

По литературни данни и законови изисквания няма изисквания за количествена оценка на емисиите от неорганизирани източници /наблегнато е основно върху организираните, точковите източници/. Към препоръчителните дейности в Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ), приет на 18 януари 2006 г., от „Методика за изчисляване на емисиите от предприятията за нуждите на собствения мониторинт и докладване” на МОСВ, съответно с препратки към „CORINAIR” (2004), както и с US методи за оценка ЕРА - АР 42.не могат да се отнесат дейностите , които касаят реализацията на инвестиционното предложение, тъй като вилното строителство не предвижда транспортни, производствени и селско стопанство, поради което тази методика е неприложима за математическо моделиране в случая. Приложима е експертната качествена оценка на база мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки предвидени до провеждане процедурата по ОВОС.

По време на строителните работи се очакват епизодично предимно дифузни- неорганизирани емисии на вредни вещества. Замърсяването на атмосферния въздух в района ще се дължи главно на:

-Изгорели газове от двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на машините осъществяващи строителните дейности. Прието е обикновено основните  замърсители на атмосферния въздух, които ще се отделят във въздуха :СО, NOx, SOх, CH-ди , Рb и нетоксичен прах. Тези емисии ще зависят от броя и вида на използваната при строителството техника и режима на работа., които на този етап не могат да се прогнозират и зависят от  времетраене на строителството, етапност и не на последно място качеството на горивата, за които има наличие на европейски екологични стандарти и изисквания.

От Шарадин и Халоуска е предложен модел за оценка на въздействието на транспорта, съгласно който мащабите на въздействието и щетите, нанасяни върху обкъжаващата среда, зависят на първо място от обема на транспортната работа на МПС  и потреблението на гориво.

Количеството на основните замърсители, отделяни в атмосферата с газовете на автомобилите, може да се определи с  помощта на таблицата на Шарадин и Халоуска, 1979г.:

| Вредно вещество | Kg/ от 1t бензин | Kg/ от 1t газьол |
| --- | --- | --- |
| Въглероден окис(СО) | 378.0 | 20.81 |
| Въглеводороди(СНх) | 21.2 | 4.16 |
| Азотни окиси(NO х) | 14.5 | 18,01 |
| Серни окиси(SО х) | 1.9 | 7.80 |
| Олово(Рb) | 0.5 | - |

-Прахови частици(нетоксичен прах) - при изпълнение на строителните работи ще се емитира прах (общ суспендиран прах и фини прахови частици) основно при изкопните работи, депонирането на хумусния и почвен слой(поради ниската височина на товарене и разтоварване от 0,5 до 1 м), като концентрацията му до голяма степен ще зависи от сезона, през който ще се извършват строителните дейности, от дисперсния състав на почвения слой, който е с висок гранулометричен състав и влажност на почвения слой), климатичните и метеорологичните фактори и предприетите мерки за намаляване праховото натоварване описани по-надолу. Районът е под въздействието на бризова циркулация на въздуха, което е предпоставка за бързото разсейване на генерираните малки количества замърсители, които не могат да се моделират.

Очаквани въздействия от реализацията на инвестиционното предложение върху атмосферния въздух:

-По време на строителството очакваните концентрации на общ суспендиран прах и фини прахови частици ще бъдат ограничени във времето и значително под граничните стойности за опазване здравето на населението и строителните работници. Не се очаква емисионно замърсяване извън границите на имота. За строителните работници ще се предвидят лични предпазни мерки и оросяване на площадката при неблагоприятни климатични условия.

С цел избягване на негативен комулативен ефект при евентуален пренос на замърсители  върху състоянието и качеството на атмосферния въздух, ще се изпълняват изискванията на чл.70 от Наредба № 1, за условията при товаро-разтоварни работи;

Ще се контролират строителните  процеси, транспортиране на земните маси, състояние на пътната артерия и метеорологичните условия.

-По време на експлоатацията на обекта от живущите не се предвижда наличие на точкови източници на замърсяване (ПКЦ, производство, вентилационни уредби). При проектирането и изграждането на обекта ще бъдат предприети всички мерки за прилагане на най-добри налични технологии, които ще осигурят съгласно Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места граничните стойности на вредните вещества да бъдат в нормата.

От приложения снимков материал е видно, че имота представлява нива, в която няма дървесна и храстова растителност.

След завършване на строителството ще се изпълнят предвидените в част „Озеленяване” мероприятия, които са свързани с озеленяване на 50% от площта на имота с дървесна и храстова растителност. Това мероприятие е безусловна необходимост за подобряване на санитарно-хигиенните условия и за оздравяване на жизнената среда в района на инвестиционното предложение.

Установено е, че в дихателните пътища на човека се задържат от 13 до 48% от съдържащите се във въздуха  примеси. Затова с озеленяването се цели да се сведе до минимум и се предотврати източника на замърсяване. По данни на Юнеско(Лозанов и др. 1972г.) зеленината задържа 75% от праха и поглъща 69% от намиращия се в замърсения въздух серен диоксид. От друга страна насажденията намаляват скоростта  на проникналия в тях въздушен поток и голямо количество  от твърдите и газообразни замърсители се утаяват или полепват по листата, клоните и стволовете на дървесната и храстовата растителност. Освен това, зелените насаждения оказват благоприятно  влияние върху нервната система, върху психичното състояние на човека.

Основните източници на шум в околната среда, са:

• транспортен шум – леки автомобили, обществен и товарен транспорт, мотоциклети, мотопеди, наземен и подземен градски релсов транспорт, железопътен транспорт, авиационен транспорт;

• градски вътреквартален шум – паркинги, гаражи, сметосъбирателни коли, спортни площадки, училища, детски градини и ясли, магазини, товарене и разтоварване на стоки, ресторанти, дискотеки, кинотеатри, клубове и други обществени заведения, автогари, ж.п. гари, летища;

• вътрежилищен шум – от битови прибори, звукозаписна техника, озвучителни уредби, телевизори, музикални инструменти, разговори, кавги и др.

Доказано е, че дълговременно излагане на шум със стойности по-високи от 70 dB(A) може до доведе до необратима загуба на слуха (източник – СЗО).

Шумът има разнородно влияние върху човешкото здраве и е официално признат от „Световната здравна организация” (СЗО) като фактор със сериозно влияние върху   общественото здраве (фиг. по горе илюстрира нивата на шума в околната и работна среда).

Правилата и нормите за ограничаване на вредния шум при проектиране и при изпълнение на строежите са определени съгласно Наредба №4 от 27.12.06 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството (обн. ДВ, бр. 6 от 19.01.2007 г.).

Граничните стойности на показателите за шум в dBА в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях се определят и моделират съгласно табл. 2 на приложение № 2 от Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58 от 2006 г.).

Граничните стойности на нивото на шум в dBА в помещения на жилищни и обществени сгради се моделират и определят съгласно табл. 1 на приложение № 2 от Наредба №6/ 2006г за показатели на шум в околната среда на МЗ и МОСВ, граничните стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях. Еквивалентните А-претеглени нива на шума LAтер,Т в децибели [dB(А)] в местата на въздействие (изчислителна точка от територията на защитавания обект) за ден, вечер и нощ (период T = 12, 4, 8 часа) се определят по формулата:

LАтер,Т = LАекв,T(*) - DLразст., където:

LАекв,T(*) е изходното еквивалентно ниво на източника на шум в dB(А);

DLразст. - намаляването на нивото на шума в dB(А) в зависимост от разстоянието и разликата във височините на източника и изчислителната точка (мястото на въздействие), определено по графиката на фигура 10.

Определяне на DLразст. - намаляване на нивото на шума в dB(А) в зависимост от разстоянието r и разликата във височините H

Шумовите нива на жилищната територия, предизвикани от експлоатацията на фермата, не трябва да надвишават граничните стойности, съгласно Наредба №6 от 26 юни 2006 г. за показатели на шум в околната среда на МЗ и МОСВ, граничните стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях за жилищни зони и територии, съгласно т.2 са следните за еквивалентно ниво на шума в dB/A/:

Предпоставки при моделиране на шума:

1. Моделиране на шума по време на строителните дейности. Моделът на оценка се базира на предпоставките с които се разполага към момента на ОВОС, а именно:

-строителните дейности ще се извършват през светлата част на деня;

-строителната фирма ще осигури мониторинг на шума, генериран от техниката с която се работи чрез редовно замерване на шума в работна и околна среда от оторизиран Орган на контрол;

-в процеса на проектиране задължително се моделира шума, като се спазват правилата и нормите за ограничаване на вредния шум при проектиране и при изпълнение на строежите са определени съгласно Наредба №4 от 27.12.06 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството (обн. ДВ, бр. 6 от 19.01.2007 г.).

В процеса на експлоатация на обекта обитателите ще обитават шумоизолирани жилищни помещения и богато озеленена среда, която играе ролята на шумоизолатор.

По отношение на наличие на химични агенти н околната и работна среда, моделирането на мерките до ОВОС се осъществява на база нормативните документи:

-Наредба РД-07-2/ 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите изисква при работа с опасни химически вещества и препарати да се провежда ежедневен инструктаж. Работодателят осигурява на всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на работното място, като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място.

-Съгласно Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа работодателят е длъжен да осигури на работещите и/или техните представители:
           --обучение и информация за съответните предпазни мерки и действията, които трябва да се предприемат за самозащита, както и за защита на останалите работещи;
           --достъп до информационните листове за безопасност на използваните химични агенти;
          -- достоверност и актуализиране на информацията, която може да бъде предоставена в различна форма в зависимост от естеството и степента на риска – от устно съобщение до индивидуално обучение, подкрепено с писмена информация.

Приложен е картен материал за местоположение на ПИ, в който ще се осъществи инвестиционното предложение от който е видно, че в района няма наличие на обекти излъчващи замърсители:

Извадка от КВС на землище с. Росен

Състояние на имота в момента

3.12.3.2.Данни за евентуално наличие на водоизточници за питейно-битови цели и санитарно-охранителни зони около тях в близост до инвестиционното намерение-от Басейнова дирекция.

Басейнова дирекция „Черноморски район” с писмо изх.№94-00-633(2)/23-12-2015г. уведомява възложителя, че ИП НЕ попада в границите на санитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване или за добив на минерални води, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения.

Комплексната здравна оценка на въздействието на инвестиционното предложение върху компонентите и факторите на околната среда в т. ч. върху води, въздух, почви, шум в резултат на предвидените мерки описани в Плана за реализация е:

Въздействие по време на строителството:

Въздействието е пряко, временно, обратимо

Обхвата е локален

Продължителността е краткосрочна

Честотата е периодична в рамките на осемчасов работен ден при пет дневна работна седмица

Степента е средна по шум и ниска по въздух

Въздействие по време наексплоатацията на вилните сгради:

Въздействието е пряко, временно, обратимо

Обхвата е локален

Продължителността е дългосрочна, безсрочна

Честотата е периодична по води

Степента на въздействие е ниска, положителна

3.12.3.3.Рискови фактори и рискови зони, влияещи върху населението

През 2001г., след извършване на предварителна оценка на нивата на замърсителите, МОСВ утвърди 119 района за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух(РОУКАВ) и тяхната категоризация в зависимост от степента на замърсяване. От тези райони за Югоизточен район,  НЕ попада община Созопол като район за планиране и съгласно директивите на ЕС за района на общината не се изисква разработване на Програма за качество на атмосферния въздух(КАВ).

Община Созопол и село Росен се характеризират със запазена околна среда и благоприятни климатични условия и затова са привлекателно място за хиляди туристи и летовници.Те не са рискови зони за обитаване на населението и туристите.

Именно това е търсено като алтернатива за местоположение на инвестиционното предложение. Зоната осигурява осъществяване на всички необходими условия за опазване здравето на обитателите и на населението на с. Росен и на бъдещите обитатели.

За населението са осигурени:

-вода с необходимите питейни-качества, които се следят непрекъснато от оператора-ВиК ЕАД, Бургас;

-създадена е организационна схема за третиране на генерираните отпадъци. На територията на Община Созопол се експлоатира Регионално депо за неопасни битови отпадъци;

-осъществява се превантивен контрол по отношение на здравето на населението на територията на общината.

Заключение:

1.Емисиите  вредни вещества по отделните компоненти на околната среда при експлоатацията на обекта няма да водят до кумулативен ефект, тъй като се очаква да бъдат в нормите на ПДК.

1.Прогнозната оценка за очакваното имисионно натоварване на атмосферния въздух, вследствие реализацията на инвестиционното предложение, както и зоните за разпространение и обхват на това имисионно въздействие е направена по утвърдената от МОСВ методика и компютърна програма в частта линейни и площни източници. Оценено е имисионното въздействие само като максимално еднократно такова. Причина за това са кратките периоди, през които ще се емитира.

Максимално възможни емисии от използваната пътностроителна техника и процеса на строителство

| Eмисии от използваната пътно-строителна техника и самото строителство |
| --- |
| вредно вещество | максимално възможна мощност на емисията [гр / сек] | средна мощност на емисията [гр / сек] | мощност на емисията за периода на строи- телството [т / год] |
| SO2 | 0.042687444 | 0.008771393 | 0.27661464 |
| NОx | 0.520786822 | 0.107010991 | 3.374698608 |
| ЛОС | 0.075556777 | 0.015525365 | 0.489607913 |
| CH4 | 0.001814216 | 0.000372784 | 0.011756122 |
| CO | 0.168615406 | 0.034647001 | 1.092627828 |
| CO2 | 33.6163625 | 6.907471747 | 217.834029 |
| N2O | 0.013873419 | 0.002850703 | 0.089899758 |
| NH3 | 7.4703E-05 | 1.53499E-05 | 0.000484076 |
| Cd | 1.06719E-07 | 2.19285E-08 | 6.91537E-07 |
| Pb | 0 | 0 | 0 |
| PAH | 1.81422E-05 | 3.72784E-06 | 0.000117561 |
| DIOX | 1.64667E-10 | 3.38356E-11 | 1.06704E-09 |
| PCBs | 1.64347E-07 | 3.37699E-08 | 1.06497E-06 |
| сажди | 0.061149764 | 0.01256502 | 0.396250472 |
| ФПЧ10 | 0.03855 | 0.007921233 | 0.249804 |

Очаквано максимално еднократно имисионно натоварване

на атмосферния въздух от строителните работи и

пътно строителната техника

| Очаквано максимално имисионно натоварване на атмосф. въздух от използваната ПСТ |
| --- |
| вредно вещество | Очаквана МЕК при вятър, духащ по направлението на линейния източник до 20 м от границата му. [мг / Нм3] | Очаквана МЕК при вятър, духащ напреко на линейния източник до 15 м от границата му. [мг / Нм3] | Максимално еднократна пределно допустима концентрация. [мг / Нм3] |
| SO2 | 0.01169636 | 0.007256866 | 0.35 |
| NОx | 0.142695589 | 0.08853376 | 0.2 |
| ЛОС | 0.020702557 | 0.012844652 | - |
| CH4 | 0.000497095 | 0.000308417 | - |
| CO | 0.046200621 | 0.028664619 | 10 |
| CO2 | 9.210883325 | 5.714781625 | - |
| N2O | 0.003801317 | 0.002358481 | - |
| NH3 | 2.04686E-05 | 1.26995E-05 | 0.2 |
| Cd | 2.92409E-08 | 1.81422E-08 | 0.00002 |
| Pb | 0 | 0 | 0.0005 |
| PAH | 4.97095E-06 | 3.08417E-06 | 0.000001 |
| DIOX | 4.51187E-11 | 2.79934E-11 | - |
| PCBs | 4.5031E-08 | 2.79389E-08 | - |
| сажди | 0.016755035 | 0.01039546 | 0.15 |
| ФПЧ10 | 0.0105627 | 0.0065535 | 0.03 |

Резултатите от моделирането на очакваното имисионно натоварване категорично дават основание за следните изводи:

1.Движението на МПС за обслужване на обекта няма да доведе до значително увеличаване на съществуващото атмосферно замърсяване в района.

2. Имисионното въздействие вследствие извършването на строителни работи и непосредствено в работната площадка ще бъде значително, но кратко по време. На разстояние над 15-20 метра от нея въздействието е незначително.

3. Имисионното въздействие от обслужващата пътностроителна техника по принцип се ограничава в една зона с ширина до 20 м от работната площадка

4. Имисионното въздействие върху атмосферния въздух на прилежащото населено място с. Росен ще бъде практически нулево, както по време на строителството, така и при експлоатацията на обекта.

5. Имисионното въздействие по отношение замърсяването със серен диоксид, азотни оксиди и косвено с озон не може да доведе до превишаване на съответните норми за опазване на екосистемите и растителния свят в прилежащата зона с радиус от 5 км. около площадката на обекта. (Наредба № 4 за норми за озон и алармени прагове за нивата на озон в атмосферния въздух и Наредба № 9 за норми за серен диоксид и ФПЧ10 в атмосферния въздух).

2. Местоположението на Инвестиционното предложение е благоприятно по отношение разсейването на инцидентни замърсявания, което се дължи на близостта до Черно море, равнинния терен и богатото озеленяване с едроразмерна растителност в непосредствена близост.

3.Не се очаква ЛСОВ  да оказват неблагоприятно влияние върху живущите във вилните сгради.Съоръженията ще бъдат модулни, вкопани в земята. Утайките ще се съхнаняват в закрити контейнери до изнасянето им за третиране в ГПСОВ.

4. От голямо значение е :

-благоприятния ефект на бризовата циркулация;

-предвиденото богато парково озеленяване на площадките около и над вкопаните ЛСОВ;

-създадена е организация за временно съхранение и извозване на ТБО .

5.Не се очаква замърсяване на атмосферния въздух от обекта с прах, газове и неприятни миризми вследствие предприетите мерки:

-приета оптимална технология за пречистване на отпадъчните води;

-разположението на ЛСОВ монтажа им под земята-използване на съоръженията в рамките на капацитетните възможности;

-богато озеленяване-мин. 50% от площта на ПИ.

Разглеждайки здравната защита на селищната среда на село Росен от реализацията на инвестиционното предложение се стига до следните оценки:

1.Местоположението на ПИ №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен, където ще се осъществи инвестиционното предложение се намира в зона за вилен отдих и рекреация, кореспондираща по предвижданията на ИОУП на Община Созопол.

2. Разположеното в близост на обекти за отдих и туризъм , до черноморското крайбрежие село Росен се оформя като център на селския туризъм.

5.Местоположението на обекта в близост до морските курорти Черноморец, Созопол, Аркутино ,Приморско дава възможност за използване на прилежащите плажови ивици.

6. Благоприятния климат със своите естествени фактори на средата предполагат здравословни условия за обитаване.

7.Промишлени дейности в селото на този етап не се извършват. На територията на общината няма разположени големи промишлени обекти свързани със замърсяване на околната среда.

8.Обитаването на предвидените за изграждане къщи, се очаква да бъде при благоприятна акустична среда.Няма вредни лъчения.

4. Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху населението и околната среда в резултат на:

а) реализацията на инвестиционното предложение;

б) ползването на природните ресурси;

в) емисиите на вредни вещества при нормална експлоатация и при извънредни ситуации, генерирането на отпадъци и създаването на дискомфорт;

Съгласно т.18, пар.1 към Допълнителни разпоредби на Закона аз опазване на околната среда, "Въздействие" е всяко въздействие върху околната среда, което може да бъде причинено от реализирането на инвестиционното предложение за строителство, дейност или технология, включително върху здравето и безопасността на хората, флората, фауната. почвата, въздуха, водата, климата, ландшафта, историческите паметници и други материални ценности или взаимодействието между тези фактори.

При определяне на въздействието ще се приложи общ подход, отчитащ както изискванията на българското законодателство, така и добрата международна практика за оценка на въздействията върху околната среда и риска за човешкото здраве.

Въздействията се оценяват като преки; непреки; кумулативни; кратка-, средно- и дълготрайни, постоянни и временни, положителни и отрицателни въздействия върху човека и околната среда от реализацията на инвестиционното предложение.

4.1.Климат и атмосферен въздух

Нормативни изисквания за качеството на атмосферния въздух:

Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа създава рамка за оценка на качеството на въздуха на равнището на ЕС и отменя и замества предходната директива за качество на въздуха (96/62/ ЕО), и трите дъщерни директиви (1999/30/ЕО, 2000/69/ЕО, 2002/3/ЕО), и Решение 97/101/ЕО на Съвета на Европа.

Директива 2008/50/ЕО се допълва от Директива 2004/107/ЕО, свързани с концентрациите на арсен, кадмий, живак, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух.

В българското законодателство тези директиви са транспонирани в Наредба № 11 от 14 май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух и Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. – за нормиза серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.

4.1.1.Източници на емисии:

4.1.1.1.По време на строителството:

| Етап на инвестиционното предложение | Източници |
| --- | --- |
|  | Точкови | Площни | Линейни |
| По време на строителството на инвестиционното предложение, свързано с изкопни дейности, обратни насипи,товаро, разтоварни дейности | Няма да има организирани точкови източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Няма да има въздействие върху състоянието на климата . | Площен източник е строителната площадка-ПИ №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен. Той ще бъде източник на: 1. Прахови емисии и ФПЧ10 при изгребване на горен слой пръст, изкопни работи, насипни работи, товарене и изнасяне на излишни земни маси. 2. Прахови емисии и ФПЧ10 при изграждане на техническата и транспортната инфраструктура вътре в имота 3. Газови емисии от ДВГ на строителна техника и технологичен автомобилен транспорт | Линейни източници на емисии по време на стротелството са Пътищата за достъп до строителната площадка. Ще се генерират Газови емисии от ДВГ на личните МПС, на товарните транспортни средства, които периодично ще доставят строителните материали и ще извозват генерираните строителни материали. |

Строителната техника - багери, булдозери, кранове, тежко-товарни камиони ще генерират парникови газове : CO2, CH4, N2O и основни специфични замърсители: NOх, SOX, CO, NMVOC, ФПЧ10, NH3.

Интензивността на прахоотделянето  при различните операции, свързани с изкопни , насипни, товаро-разтоварни работи зависи в голяма степен от метеорологичните условия по време на провеждане на строителните дейностите и от сезона, през който ще се извършват строителните работи, климатичните и метеорологичните фактори (вятър, влажност, температура, устойчивост на атмосферата), характеристиките на земните частици и много други условия.

Съгласно Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ)(Изт. ИАОС)

КОД на процес (SNAP CODE):						080Х00

Други подвижни средства

0801, 0802, 0803, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810

| SNAP CODE | ДЕЙНОСТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ |
| --- | --- |
| 080100 | Военни |
| 080200 | Ж.п. транспорт |
| 080300 | Вътрешни водни пътища |
| 080600 | Земеделска техника |
| 080700 | Горска техника |
| 080800 | Промишлена техника |
| 080900 | Техника за бита и градини |
| 081000 | Друга извън пътна техника |

В този раздел са включени емисиите от движение и/или дейност на двигателите с вътрешно горене (дву, четири тактови, вкл. бензинови и дизелови) на извънпътната техника.

Към 080800: Промишлена техника, вкл.строителната техника:

Машини за асфалтиране на пътища с дизелови двигатели от 15 до 160 кW

Леки валяци с двутактови бензинови двигатели от 1 до 3 кW или четиритактови с бензинови двигатели от 2 - 21 кW

Леки валяци с дизелови двигатели от 2 до 390 кW

Земекопни багери за траншеи с дизелови двигатели от 10 до 40 кW

Багери (колесни и верижни). Колесните обикновено са снабдени с дизелови двигатели от 10 до 40 кW, а верижните – с дизелови двигатели от 50 до 500 кW

Бетонобъркачки (миксери) с бензинови четиритактови двигатели от 1 до 7,5 кW  или дизелови двигатели с мощност от 25 до 150 кW

Автокранове с дизелови двигатели от 10 до 250 кW

Грейдери с дизелови двигатели от 50 до 190 кW

Скрепери с дизелови двигатели от 130 до 700 кW

Влекачи за свръхтежки извънгарбаритни товари с двигатели от 300 до 500 кW

Булдозери с дизелови двигатели от 30 до 250 кW

Трактори с различно предназначение, с дизелови двигатели от 10 до 150 кW

Товарачи за скални и насипни товари, с дизелови двигатели от 15 до 60 кW

Автоплатформи с дизелови двигатели от 5 до 50 кW или четиритактови бензинови двигатели от 5 до 10 кW

Дизелгенератори с мощност 1000 кW

Мотопомпи с бензинови четиритактови двутактови двигатели с мощност от 0,5 – 70 кW

Бетонпомпи с дизелови двигатели от 50 до 200 кW

Други специализирани машини за строителни и монтажни цели, снабдени с дизелови двигатели до 150 кW.

Емисии

В резултат на движение и/или дейност на гореописаната техника се изпускат емисии на следните вещества.

1) Първа група:

Парникови газове

- Въглероден диоксид (СO2)

- Метан (СН4)

- Двуазотен оксид (N2O)

Други газове от Първа група

- Азотни оксиди (NOx)

- Неметанови летливи органични съединения (NMVOC)

- Въглероден оксид (CO)

- Амоняк (NН3)

2) Втора група – тежки метали:

- Кадмий (Cd)

- Хром (Cr)

- Мед (Cu)

- Никел (Ni)

- Cелен (Se)

- Цинк (Zn)

3) Трета група - УОЗ:

- Полициклични ароматни въглеводороди (PAH)

- Диоксини и фурани DIOX

4) Четвърта група – прахови частици:

Емисиите на вредни вещества на един тон изразходвано гориво за различните видове двигатели с вътрешно горене, съгласно стандартната Актуализирана единна методика за инвентаризация емисиите на вредни вещества във въздуха, в зависимост от вида на промишлената техника с която ще се работи по време на строителството

Емисионните фактори са формулирани въз основа на изследвания извършени в рамките на програми  CORINAIR и IPCC.

За емисиите на РАН от двутактови ДВГ все още не са определени EF. Те са в процес на проучване.

Емисионните фактори за Въглероден диоксид (СO2) съобразно използваното гориво, както е зададено в методиката по IPCC са съответно:

- Дизел – 3188 g/kg гориво

- Бензин – 3172 g/kg гориво

- Пропан-бутан – 3286  g/kg гориво

Емисионни фактори за извън пътна техника с ДВГ, ползващи дизелово гориво за първа група замърсители и прах

| (дизел) EF [g/kg гориво] | NOx | NMVOC | CH4 | CO | NH3 | N2O | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промишлена | 48.8 | 7.08 | 0.17 | 15.8 | 0.007 | 1.30 | 5.73 |

Емисионни фактори за извън пътна техника с ДВГ всички категории с гориво бензин и дизел за втора група замърсители тежки метали

| EF | mg/kg гориво |
| --- | --- |
| Кадмий | Мед | Хром | Никел | Селен | Цинк |
| 0.01 | 1.7 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 1 |

Емисионни фактори за извън пътна техника с четиритактови ДВГ, ползващи бензин за първа група замърсители

| 4- бензин EF [g/kg гориво] | NOx | NMVOC | CH4 | CO | NH3 | N2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промишлена | 9.61 | 43.4 | 2.17 | 1193 | 0.005 | 0.08 |

Емисионни фактори за извън пътна техника за всички

видове  ДВГ, ползващи дизел за трета група замърсители

Емисии на вредни вещества от строителната и монтажна техника в μg/kg изразходвано гориво и общо в g :

| Дизел ДВГ EF [g/kg гориво] | [µg/kg гориво] за всички дейности |
| --- | --- |
| B enz(a)anthracene | 80 |
| B enzo(b)fluoranthene | 50 |
| Dibenzo(a,h)anthracene | 10 |
| Benzo(a)pyrene | 30 |
| Chrysene | 200 |
| Fluoranthene | 450 |
| Phenanthene | 2500 |

Основните мерки за намаляване емисиите от ДВГ са подобряване качеството на горивата, подобряване техническите параметри на двигателя, снабдяване със съоръжения (катализатори) и др. подобни. Европейски нормативни изисквания към автомобилите, изразено в намаляването на емисиите от тях, е в резултат на непрекъснатото подобряване на техническите им показатели, както и на качеството на течните горива. Транспотрните средства покриват следните стандатрти в зависимост от годината си на производство:

- pre-EURO I	- произведени до 1991 г.

- EURO I	- произведени между 1991-1996 г.

- EURO II	- произведени между 1996-2001 г.

- EURO III	- произведени между 2001-2005 г.

- EURO IV	- произведени след 2005 г.

България също е предприела мерки за намаляване емисиите от двигатели чрез въвеждане на: Наредба за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и  начина ца техния контрол (ДВ 66/2003) и Наредба № 14 за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на емисиите на замърсители (ДВ 49/2004). Други мерки са планове и програми, както и наредби са одобрение типа на двигатели за извън пътна техника и контрол върху емисиите от тях.

Отрицателни въздействия от високо съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове от строителната техника и оборудване, ще бъдат резултат от лоша поддръжка на двигателите и работа с неизправни машини, което не би следвало да се допуска от ръководството на фирмата изпълняваща строително-монтажните работи.

Въздействието ще бъде пряко; краткотрайно по време на работа на някоя от машините и кумулативно в случай на едновременна  работа на всички използвани машини, което е изключено и неосъществимо. Въздействието върху работещите с техниката ще бъде незначително при спазване изискването за изправни транспортни средства и носене на лични предпазни средства.

Периодът на строителните работи ще продължи от няколко месеца. Замърсяването на атмосферния въздух през този период ще бъде незначително-благодарение на бризовата циркулация на въздуха и разсейването на праховите частици, в локален мащаб-в границите на ПИ и без каквото и да е въздействие върху останалите компоненти на околната среда.

По време на строителните дейности задължително ще се извършва контрол от акредитиран орган за контрол на химични агентивъв въздуха на работната среда и концентрация на инхалабилна и респирабилна фракция на прах, с което ще се гарантира на практика спазване на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве.

4.1.1.2. Източници на емисии по време на експлоатацията

| Етап на инвестиционното предложение | Източници на емисии |
| --- | --- |
|  | Точкови | Площни | Линейни |
| По време на експлоатацията на вилните сгради | Инвестиционното предложение не предвижда да има изградени точкови източници(ПКЦ, горивни инсталации, производствена дейност). | “Площни източници” са населени места (град, село, община) или части от тях, в които се разглежда цялата пътна мрежа от улици, попадаща в обхвата им. Следователно разглеждайки всяко УПИ се разглежда като площен източник на емисии | “Линейни източници” са автомагистрали, пътища и конкретни улици или части от тях, които се разглеждат като отделни пътни участъци. Източници на емисии по пътя до ПИ ще бъдат ЛМС на обитателите. Тяхното въздействие ще бъде периодично, краткотрайно, незначително. |

Дейностите описани в Актуализирана единна методика за инвентаризация емисиите на вредни вещества във въздуха групирани по SNAP 97 код

попадащи вГрупа 07 пътен транспорт включва:

0701 Леки автомобили

070101 Движение по магистрали

070102 Движение по междуградски пътища

070103 Градско движение

Този раздел се отнася за емисии от движението на изброените по-горе МПС в цялата страна, както следва:

- движението  на леки, лекотоварни, тежкотоварни автомобили и мотоциклети с двигатели над 50 cm3  по магистрала в подгрупи съответно с код 01 (070101, 070201 и т.н.)

- движението  на леки, лекотоварни, тежкотоварни и мотоциклети с двигатели над 50 cm3  по междуградски пътища в подгрупи съответно с код 02 (070102, 070202 и т.н.)

- градско движението  на леки, лекотоварни, тежкотоварни автомобили и мотоциклети с двигатели над 50 cm3  и под 50 cm3  в подгрупи съответно с код 03 (070103, 070203 и т.н.)

В методика CORINAIR има разработена методика за емисионните фактори само на леки автомобили(изт. ИАОС). Прилагането обаче на методиката за емисионни фактори на леки автомобили изисква много задълбочена статистика не само за автомобилния парк но за неговата декомпозиция и главно за поведението при шофиране, поради което на този етап е неприложима за нуждите на ОВОС.

По отношение на дейност и съоръжения:гуми и спирачки на МПС 070700 и износване на пътна настилка 070800 до момента не е разработена методика, тъй като се счита че приносът им към националните емисии е незначителен – по-малко от 1% за всеки отделен замърсител.

Определяне на очакваните въздействия:

Очакваните потенциални въздействия от разглеждания обект са:

- потенциални емисии на прах и отработени ауспухни газове от строителната и пътностроителната техника, автотранспорта и процеса на строителството на обекта.

- незначителни емисии на ауспухни газове от автотранспорта за обслужване на обитателите и от тяхната комунално-битова дейност.

Действия за минимизиране и предотвратяване:

Реализацията на инвестиционното предложение заедно с бъдещи потенциални инвестиционни намерения в съседни имоти съдържат потенциал за кумулативен ефект по отношение замърсяване на атмосферния въздух при евентуално едновременно строителство в няколко съседни имота. За предотвратяване на тази потенциална възможност ще се предприемат съответните мерки съгласно изискванията на Наредба № 1 за норми за допустими емисии по отношение работата с прахообразуващи и прахообразни материали – товарене, разтоварване, транспортиране и складиране на земни маси и строителни материали.

При обитаване на обекта източници на емисии в атмосферата ще бъдат само МПС на обитателите. Очаквания трафик на автотранспорта ще бъде основно с леки автомобили.

Този род инвестиционни намерения предполагат само в изключително редки случаи емисии от печки или камини на твърдо гориво, като същите имат незначително въздействие.

По време на експлоатацията на вилните сгради не се очакват значими въздействия върху състоянието на атмосферния въздух, тъй като:

-не се предвижда ползване на енергоносител въглища или течно гориво, а само слънчева енергия;

-не се предвижда извършване на производствена дейност;

-ще се спазва стриктно технологията на работа на пречиствателните съоръжения;

-няма да се използват стари озоноразрушаващи прибори и забранени хладоагенти.

Въздействието от дейността на обитателите ще бъде незначително, постоянно, дълготрайно.

Въздействието ще бъде положително върху обитателите в резултат на изпълненото озеленяване, което ще осигури движение в паркова обстановка, чист въздух, прохлада и предотвратяване на ослънчаване на обитателите.

Въздействието на инвестиционното предложение върху състоянието на атмосферния въздух по време на строителството ще бъде:

Териториален обхват на въздействие: локално в имота

Вид на въздействието: пряко

Степен на въздействие: незначително

Продължителност на въздействието: краткотрайно,  до завършване на строителните работи .

Честота на въздействието: периодично по време на строителството при работа в течение на  осем часов работен ден при петдневна работна седмица

Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда: не се очакват

Трансгранични въздействия – не сe очакват.

Въздействието на инвестиционното предложение върху състоянието на атмосферния въздух по време на експлоатацията на вилните сгради ще бъде:

Териториален обхват на въздействие: локално в имота

Вид на въздействието: пряко

Степен на въздействие: незначително

Продължителност на въздействието :дълготрайно

Честота на въздействието: няма

Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда: не се очакват

Трансгранични въздействия – не сe очакват.

4.2. Оценка значимостта на въздействието на инвестиционното предложение върху компонент  Повърхностни и подземни води

Разглежданото инвестиционно предложение”Изграждане на 20 вилни сгради в поземлен имот №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен, община Созопол, обл. Бургас” представлява площен обект, който ще се реализира на една и съща площадка-в имот с идентификатор 126031, местност „Айва дере”.

Предвидените дейности на инвестиционното предложение попадат в обхвата на повърхностно водно тяло BG2IU200R004, определено в умерено състояние и по отношение на подземно водно тяло BG2G0000К2035, определено в добро състояние

Басейнова дирекция „Черноморски район” с писмо изх.№94-00-633(2)/23-12-2015г. уведомява възложителя, че ИП НЕ попада в границите на санитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване или за добив на минерални води, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения.

За поземления имот ще се изготви инженерно-геоложко становище, със становище в проучвания терен всички видове изкопни работи да се извършат на сухо, без наличие на подпочвените води.

По време на строителството за нуждите на строителите ще се доставя за пиене трапезна бутилирана вода, а за измиване-вода с водоноска за зареждане на санитарен прибор-еко той.

По време на експлоатация на вилните сгради:

Водоснабдяването на населеното място и вилните сгради в количество 12 м3/ден се осъществява от язовир “Ясна Поляна”. Категоризацията на водата му отговаря на Директива 75/440/ЕС. Приема се, че питейни води с категория А1 и А2 не носят риск за здравето.

Водата на язовир “Ясна Поляна”, от която ще се водоснабдява обекта е с категория А1.

По време на строителството за нуждите на строителите ще се осигурят тоалетни прибори-еко той.

Няма да се допускат ремонтни дейности на строителната техника на строителната площадка с цел недопускане замърсяване с нефтопродукти на повърхностните и подземните води.

По време на експлоатация на вилните сгради:

Предвидено е изграждане на модулни вкопани в земята пречиствателни станции за всеки УПИ, отговарящи на изискванията на чл.46 на Закона за водите.

Предвидените ЛПСОВ във всяко УПИ ще осигуряват първично, вторично и третично третиране на отпадъчните води с цел бързо обеззаразяване на отпадъчни води до качествени показатели:

БПК5  ≤ 10 мг О2 /л

ХПК ≤100 мг О2 /л

НВ ≤ 10 мг/л

Амоняк ≤ 10 мг/л.

Системата на ЛПСОВ е проектирана да функционира без отделяне на миризма и да произвежда пречистен изходящ поток годен за напояване. Елиминират се съединенията, предизвикващи миризми при източника и така се предотвратява изпускането на токсични вещества-водородни сулфидни газови емисии, които според Световната здравна организация представляват опасност за човешкото здраве.

Индивидуалните емисионни норми ще бъдат дадени с Разрешителното за заустване, издадено от БДЧР-Варна. Те ще бъдат съобразени с изискването за съхраняване на водните екосистеми.

Инвестиционното предложение не засяга чувствителната зона- Черно море. ПИ се намира на достатъчно отстояние от морския бряг.

По време на строителството и експлоатацията не се предвижда вкарване на пречистени и непречистени води в подземни хоризонти и изпускане на непречистени отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

Въздействието на инвестиционното предложение върху състоянието на  водите по време на строителството ще бъде:

Териториален обхват на въздействие: локален

Степен на въздействие: много ниска

Продължителност на въздействието краткосрочно

Честота на въздействието: периодично/временно при изграждане на вилните сгради

Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда: не се очакват

Трансгранични въздействия – не сe очакват.

Въздействието на инвестиционното предложение върху състоянието на водите по време на експлоатацията на вилните сгради ще бъде:

Териториален обхват на въздействие: Не се очаква по време на експлоатацията

Вид на въздействието: положително

Степен на въздействие: няма

Продължителност на въздействието :дълготрайно положително

Честота на въздействието:положително дълготрайно

Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда: не се очакват

Трансгранични въздействия – не сe очакват.

Всички дейности по управление на водите ще се съгласуват с БДЧР-Варна, а местоположението на ЛПСОВ с РЗИ-Бургас.

4.3. Оценка значимостта на въздействието на инвестиционното предложение върху компонент  земни недра и минерално разнообразие

Поземленият имот е с начин на трайно ползване: нива, която е изгубила предназначението си, поради това, че тя не е поддържана съгласно изискванията за добра селскостопанска практика.

За поземления имот с инженерно-геоложко становище се установява стабилността и сигурността на терена.

В дълбочина разглежданата строителна площадка е изградена от няколко литоложки разновидности, които са разгледани като отделни хоризонти.

В района не са регистрирани прояви на геодинамични процеси като свлачища, срутища и други, а и самото строителство не създава условия за подобни проявления.

Реализацията на проекта няма да окаже съществено влияние върху стабилността на почвите в района на обекта поради малката засегната от строителството площ.

Въздействието на инвестиционното предложение върху компонент земни недра и минерално разнообразие по време на строителството ще бъде:

Териториален обхват на въздействие: локален

Степен на въздействие: много ниска

Продължителност на въздействието краткосрочно

Честота на въздействието: периодично/временно при изграждане на вилните сгради

Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда: не се очакват

Трансгранични въздействия – не сe очакват.

Въздействието на инвестиционното предложение върху компонент земни недра и минерално разнообразие по време на експлоатацията на вилните сгради ще бъде:

Териториален обхват на въздействие: Не се очаква по време на експлоатацията въздействие върху земните недра

Степен на въздействие: няма

Продължителност на въздействието : краткосрочно(инцидентно)

Честота на въздействието:инцидентнопри нужда

Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда: не се очакват

Трансгранични въздействия – не сe очакват.

4.4. Оценка значимостта на въздействието на инвестиционното предложение върху компонент  земи и почви

Почвите заемащи терена определен за строителство не могат да окажат вредно въздействие както на предвидените проектни работи така и върху населението тъй като не са засегнати от процеси изменящи химическият им състав (вкисляване и засоляване).

Предвид на сравнително малката площ на засегнатите почви, средно претигления бонитетен бал на почвите в района няма да претърпи изменение.

Механичното увреждане на почвите е съпроводено главно при изпълнението на изкопните работи за основите на постройките и при изграждане на подходните вътрешноплощадкови пътища.

Проектът предвижда отстранения при строителството хумусен слой да бъде оползотворен. По-голямата част от хумуса ще бъде използувана за извършване на рекултивационни работи, а останалата част ще се използува за направа на насипи и изграждане на зелен пояс.

Предвиденото в проекта строителство не е съпроводено с химическо замърсяване на почвите в района.

Проектът за строителство отговаря напълно на нормативните изисквания (процедура за промяна на предназначението на земеделски земи) за използване на земята в района.

Предназначението на земеделската земя за нуждите на инвестиционното предложение ще се промени за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи.

### Възложителят на Инвестиционното предложение ще разработи План за собствен мониторинг на почвите на територията на площадката, съобразявайки се и изпълнявайки процедурата по МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ-Закон за почвите/ДВ бр.89/2007г./.

Мониторингът на почвите е част от националната система за мониторинг на околната среда и включва събиране, оценка и обобщаване на информацията за почвите чрез периодично наблюдение и измерване на определени качествени и количествени показатели, характеризиращи тяхното състояние и изменение в резултат на въздействието на природни и антропогенни фактори, както и поддържането на информационна система и системи за ранно предупреждение.

ПИ№126031, местност “Айва дере”, землище на с.  Росен по време на строителството ще бъде ограден и екраниран с плътна ограда по границите на имота за да не се допуска замърсяване на околните терени с прахови емисии.

Ще бъдат инструктирани строителните работници и техническия ръководител на строежа ще следи недопускането на замърсяване на пътя със строителни материали и земни маси. Извозването ще става с покрити каруцерии.

С Плана за безопасност и здраве ще се маркират върху терена площадките за съхранение на хумуса, а излишния ако има такъв ще се използва по предназначение на друг обект в Общината.

Прогноза на въздействието

Въздействието на инвестиционното предложение върху компонент земи и почви по време на строителството ще бъде:

Териториален обхват на въздействие: локален

Степен на въздействие: отрицателно

Продължителност на въздействието дългосрочно

Честота на въздействието: еднократно

Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда: не се очакват

Трансгранични въздействия – не сe очакват.

Въздействието на инвестиционното предложение върху компонент  земи и почви по време на експлоатацията на вилните сгради ще бъде:

Териториален обхват на въздействие: локален

Степен на въздействие:ниска

Продължителност на въздействието : дългосрочно

Честота на въздействието: непрекъснато

Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда: не се очакват

Трансгранични въздействия – не сe очакват.

4.5. Оценка значимостта на въздействието на инвестиционното предложение върху ландшафта

По отношение бъдещия потенциал на местоположението съгласно предвижданията на изменението но ОУП на община Созопол, ПИ 126031  местност „Айва дере”, землище с. Росен попада в зона ОВ1-рекреационна устройствена зона за вилен отдих. Ландшафтът ще се промени в резултат на вилното строителство и по тази причина проектантите са предвидили смекчаващи мерки изразяващи се в изискването за спазване на следните градоустройствени показатели: нисък

Пзастр. 20%, Кинт.=0,8, висок % за Озел.=50%, като ½ да  определена за дървесна и храстова растителност, и ниска Н макс.на вилните сгради =7м.

Имотът е в непосредствена близост до населеното място-село Росен, което благоприятства разположението на инвестиционното предложение по отношение на визуалните дадености на района. Населеното място-село Росен по отношение на ландшафтната му характеристика се характеризира с физико-географските характеристики и отделните рецептори(хората) в тях.

В имота няма дървесна и храстова растителност, която по време на строителството да се налага да се изкоренява , но ще се създаде нова визуална благоприятна промяна с предвиденото озеленяване, което положително ще се впише в ландшафта на района и от друга страна ще благоприятства като смекчаваща мярка за въздействия свързани със степента на промяна на съществуващите гледки.

По време на строителството временно с ниска стойност ще има наличие на зрителни дадености, не характерни за района изразяващи се в изкопни дейности, строителство, наличие на временни площадки за строителни материали.

Проучването показа, че в имота и около него няма наличие на определени ландшафти, които да са специално защитени с цел опазване на характерни ландшафти или визуални дадености.

Следователно:

Съгласно типологията на ландшафтите, Инвестиционното намерение попада в предвиден за рекреация ландшафт и в бъдеще местността ще принадлежи към антропогенните ландшафти.

Като се има предвид, че местността не е застроена, че предвижданата в бъдеще застройка е нискоетажна и с много нисък Кинт, че не се унищожава растителност/такава липсва/, че се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на околната среда от една страна и от друга страна-конфигурацията на терена, близостта до водния обем-Черно море, ветровия режим създават  добри възможности щото лаандшафта да има потенциал за самопречистване и самовъзстановяване.

Счита се, че изменението на ландшафта на територията на обекта ще бъде пряко, a върху съседните ландшафти – косвено. Измененията ще бъдат необратими за териториалния обхват на площадката и ще са с регресивен характер. Изменението на ландшафта ще бъде целенасочено, а за съседните ландшафти ще бъдат странични, като границите между тях ще бъдат ясни и отчетливи. В резултат на реализирането на проекта няма да се стигне до критично състояние на ландшафта, въпреки че ще има смяна на инвариантната структура на територията на самия обект, но за съседните територии ще има запазване на устойчивостта на ландшафтите при тяхното функциониране.

Прогноза на въздействието

Въздействието на инвестиционното предложение върху ландшафта по време на строителството ще бъде:

Териториален обхват на въздействие: локален

Степен на въздействие: отрицателно

Продължителност на въздействието дългосрочно

Честота на въздействието: еднократно

Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда: не се очакват

Трансгранични въздействия – не сe очакват.

Въздействието на инвестиционното предложение върху ландшафта по време на експлоатацията на вилните сгради ще бъде:

Териториален обхват на въздействие: локален

Степен на въздействие:висака, положително въздействие

Продължителност на въздействието : дългосрочно

Честота на въздействието: непрекъснато

Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда: не се очакват

Трансгранични въздействия – не сe очакват.

4.6. Оценка значимостта на въздействието на инвестиционното предложение върху биологичното разнообразие

Основен законодателен документ е Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр.77 / 09.08.2002 г., посл. изм. и доп., ДВ бр. 101/22.12.2015 г. Според закона, биологичното разнообразие е неразделна част от националното богатство и опазването му е приоритет и задължение на гражданите.

Мисията на Стратегическия план Стратегически план за биологичното разнообразие 2011-2020 пък  е „да се предприемат ефективни и спешни мерки, за спиране на загубата  на биологично разнообразие, за да се гарантира до 2020 г. устойчивостта на екосистемите, които да продължат  да предоставят жизненоважни услуги, осигурявайки по този начин разнообразието на живота на планетата и  допринасяйки за благосъстоянието на човечеството и премахването на бедността. За тази цел, да се намали  натиска върху биоразнообразието, да се възстановят екосистемите, биологичните ресурси да се използват  устойчиво, а ползите, произтичащи от използването на генетичните ресурси да се разпределят по справедлив и  равнопоставен начин; да се осигуряват достатъчно финансови средства, да се подобри капацитетът, да се отчитат  въпросите и ценностите на биоразнообразието, ефективно да се прилагат подходящите политики, а вземането на  решения да се основава на солидни научни изс ледвания  и на превантивен подход“

Пряката загуба и деградацията на земни и водни местообитания съставлява най- значимата заплаха за биологичното разнообразие на България.

Замърсяването на въздуха, почвата, подпочвените води, питейната вода и крайбрежните води в България представлява значителна заплаха, както за биологичното разнообразие, така и за човешкото здраве.

Промените във владението на земята съставляват важна потенциална заплаха за биологичното разнообразие, с възвръщането на собствеността върху земята на гражданите и общините чрез процеса на реституция на земята. Реституцията предлага значителни възможности за опазване. Ако, обаче, частните собственици и местните органи на управление не са добре и напълно информирани, или не насърчават прилагането на защитни или възстановителни мероприятия и начини на земеползване, процесът на реституция може да окаже неблагоприятно влияние върху биологичното разнообразие, както извън, така и в границите на защитените територии.

За инвестиционното предложение до процедурата по ОВОС е изпълнено задължението на възложителя да  установи, че с реализирането на инвестиционното предложение не засягат защитени територии по смисъла на ЗЗТ и местообитания по смисъла на ЗБР на застрашени видове птици поради отдалечеността му от тях(РИОСВ-Бургас).

Алтернативата на възложителя по местоположение е проучена чрез:

-Процедура в РИОСВ-Бургас:Теренът предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е „Бакърлъка” BG0002077 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите/ДВ бр.49/2010г./, изм. Заповед №РД-563/22.07.14год.ДВ, бр.67/12.08.2014г. на Министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение е свързано с промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди и бъдещо вилни строителство. Вилното строителство ще се осъществи сред проучване от страна на възложителя на алтернативи по отношение прилагане на най-модерни строителни технологии, свързани с минимални въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.Влагане в строителството на стандартизирани материали  и енергоспестяващи прибори.

Растителност:

По време на строителството ще бъде унищожена предимно широко разпространената вторична плевелно –рудерална (плевелна) и производна тревиста растителност.  Поради липса на такива, няма да бъдат  засегнати редки и защитени растителни видове и растителни съобщества.

Състоянието на  растителността в ПИ  №126031, местност „Айва дере”, което е резултат от неправилното съхранение на почвеното плодородие се оценя като лошо и  инвестиционното предложение за изграждане на вилно селище няма да окаже въздействие, което да  промени съществено характера на растителната покривка в прилежащите земите растителни съобщества.

Животински свят:

Пряко негативно въздействие по време на строителството ще има  върху наземно и подземно живеещите дребни бозайници, тясно свързани с този  хабитат. Това са дребни гризачи, полевки, мишки и техните размножителни колонии, както и насекомоядните бозайници -къртици и таралежи.

Няма да има въздействие върху защитени природни местообитания поради отсъствието на такива в границите на имота.

Няма да има въздействие върху редовно срещащите се птици, домуващи в дърветата и храстите в околността. Имотът не е притегателно място за тях, поради факта, че в него няма дървесна и храстова растителност.

При реализация на Инвестиционното намерение , се очаква следното въздействие върху биологичното разнообразие:

Териториален обхват на въздействие:

Локален върху терена на вилното селище.

Степен на въздействие:

Незначителна при спазване на технологичните изисквания за строителство и експлоатация навилните сгради. Ще бъде унищожена вторична плевелно –рудерална и производна тревиста растителност.

Няма да има въздействие върху защитени природни местообитания поради отсъствието на такива на територията на инвестиционното предложение.

Продължителност на въздействието:

Периода на експлоатация

Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда:

Не се очаква.

4.7. Оценка значимостта на въздействието на инвестиционното предложение върху защитените територии и местности

Инвестиционното предложение за изграждане на 20 вилни сгради в поземления имот 126031, местност „Айва дере” , землеще с. Росен, не попада и не засяга защитени територии в района.

Тъй като въздействието му  е локално, само в границите на имота,няма да бъдат нарушени и режимите, заложени в заповедта за тяхното обявяване.

По време на строителството:

Всички дейности по изграждането на вилното селище ще се осъществяват извън границите на защитени местности.

По време на експлоатацията:

Въздействието на изградените вилни сгради няма да се засегне териториалната  цялост на защитените територии в района

Очакваното въздействие ще бъде:

Териториален обхват на въздействие:

Локален върху терена на вилното селище.

Степен на въздействие:

Незначителна, при спазване на технологичните изисквания за

Изпълнение на строителството, осъществяване на мерките за опазване чистотата на въздуха и правилно третиране на генерираните отпадъци.

Продължителност на въздействието: дългосрочно по време на периода на експлоатация.

Честота на въздействието: целогодишно по време на обитаване на вилните сгради.

Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда:

Не се очакват.

Инвестиционното предложение попада в землището на село Росен, което граничи със ЗМ”Бакърлъка”.

Със Заповедта за обявяване на  защитената местност се   забранява:

1. Забранява се строителство, разкриване на кариери и други дейности, които водят до промяна и унищожаване на ландшафта или водния режим на местността;
              2. Забранява се бране на диви цветя, събиране на билки, кастрене, чупене на клони и увреждане на дърветата;
              3. Забранява се извеждане на сечи, освен санитарни и огледни;
              4. Забранява се провеждане на горскостопански мероприятия през периода 1 февруари - 30 юли;
              5. Забранява се внасяне на нехарактерни за района растителни и животински видове;
           6. Забранява се паша на домашни животни;

Инвестиционното предложение не предвижда дейности и мероприятия и няма да осъществява строителство в защитената местност.Няма да разкрива кариери и други дейности, които водят до промяна и унищожаване на ландшафта или водния режим на местността.

Инвестиционното предложение е за изграждане на вилно строителство за нуждите на обитатели, които няма да отглеждат домашни животни или да развиват стопанска дейност свързана със извеждане на сечи и провеждане на горскостопански мероприятия.

Следователно, не се очаква инвестиционното предложение да окаже каквото и да било въздействие по време на строителството и по време на експлоатацията на вилните сгради върху ЗМ”Мурватска река”.

Защитена местност „Бакърлъка, гнаничи със землището на село Росен.

В границите на защитената местност се забранява:

1. късането на цветове и листа, ваденето на луковици на хагеровото лале (Tulipa hagerii L);

2. паша на полудиви прасета от източнобалканска порода - мангалица;

3. паша на домашни животни в периода от 1 април до 15 юни;

4. косене на трева в периода от 1 април до 15 юни;

5. смяна на предназначението на земята;

6. други дейности, които могат да доведат до унищожаване на вида.

Инвестиционното предложение не предвижда дейностите и мероприятия, описани в забраните  с цел опазване на защитената местност.

Инвестиционното предложение е за изграждане на вилно строителство за нуждите на обитатели, които няма да отглеждат домашни животни.

Възложителят на инвестиционното предложение и собственик на вилното строителство не притежава земи в границите на ЗМ и не предвижда нови инвистиционни предложения, свързани със смяна на предназначението на земята за тази цел.

Следователно, не се очаква инвестиционното предложение да окаже каквото и да било въздействие по време на строителството и по време на експлоатацията на вилните сгради върху ЗМ” Бакърлйка”.

Прогноза на въздействието

Въздействието на инвестиционното предложение по време на строителството ще бъде:

Териториален обхват на въздействие: няма, не засяга ЗМ

Степен на въздействие: няма

Продължителност на въздействието :няма

Честота на въздействието: няма

Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда: не се очакват

Трансгранични въздействия – не сe очакват.

Въздействието на инвестиционното предложение по време на експлоатацията на вилните сгради ще бъде:

Териториален обхват на въздействие: няма, не засяга ЗМ

Степен на въздействие: няма

Продължителност на въздействието :няма

Честота на въздействието: няма

Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда: не се очакват

Трансгранични въздействия – не сe очакват.

4.8. Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху защитените зони

Най-близко разположената защитена зона „Бакърлъка” териториално е  отдалечена от границите на имота 126031, местност „Айва дере” където ще се изградят вилните сгради. Реализирането  инвестиционното предложение няма да засегне териториалната цялост на най-близко разположената защитена зона.

ЗЗ „Бакърлъка”  е обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-563/22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване(ДВ, бр.67/2014г.) По-голямата част от площта на ЗЗ представлява морска акватория, обхващаща южната част на Бургаския залив, залива „Каваците“, включително няколко острова и част от териториалните води на Република България на няколко километра южно от Поморие до Аркутино.

Защитената зона се създава с цел:

•Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона;

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата;

•Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

В границите на ЗЗ Бакърлъка съгласно заповедта за обявяването ѝ се забранява:

1. залесяването на пасища, ливади и мера, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;

2. използването на пестициди и минерални торове в пасища;

3. косенето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност в периода от 1 март до 15 август;

4. паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност;

5. изграждането на вятърни генератори за производство на електроенергия с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, както и с изключение на тези за самостоятелно захранване на обекти.

От общата площ на защитената зона 335 078.919 dka, 209.6 dka, са морска акватория, включваща южната част на Бургаския залив, Созополски залив и залив Каваците, няколко черноморски острова, като и акваторията на Черно море - от Поморие до Аркутино. Тези морска заливи, заедно с островите и крйбрежните скалистите брегове са изключително важни за водоплаващите и водолюбиви видове птици предмет на опазване в защитената зона.

Предмет на опазване в ЗЗ „Бакърлъка”код  BG0002077 съгласно заповедта за обявяване на защитената зона са следните видове птици:

Видове по чл.6, ал.1, т. 3 от Закона за Биологичното разнообразие:

Червеногуш гмуркач (Gavia stellata)

Черногуш гмуркач (Gavia arctica)

Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus)

Малък воден бик (Ixobrychus minutus)

Малка бяла чапла (Egretta garzetta)

Голяма бяла чапла (Egretta alba)

Червена чапла (Ardea purpurea)

Черен щъркел (Ciconia nigra)

Бял щъркел (Ciconia ciconia)

Поен лебед (Cygnus cygnus)

Малък нирец (Mergus albellus)

Осояд (Pernis apivorus)

Черна каня (Milvus migrans)

Червена каня (Milvus milvus)

Тръстиков блатар (Circus aeruginosus)

Полски блатар (Circus cyaneus)

Степен блатар (Circus macrourus)

Ливаден блатар (Circus pygargus)

Малък креслив орел (Aquila pomarina)

Скален орел (Aquila chrysaetos)

Малък орел (Hieraaetus pennatus)

Орел рибар (Pandion haliaetus)

Сoкол скитник (Falco peregrinus)

Голяма пъструшка (Porzana porzana)

Средна пъструшка (Porzana parva)

Сив жерав (Grus grus)

Саблеклюн (Recurvirostra avosetta)

Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus)

Малка чайка (Larus minutus)

Речна рибарка (Sterna hirundo)

Кoзодой (Caprimulgus europaeus)

Земеродно рибарче (Alcedo atthis)

Синявица (Coracias garrulus)

Сив кълвач (Picus canus)

Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius)

Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla)

Горска чучулига (Lullula arborea)

Полска бъбрица (Anthus campestris)

Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria)

Червеногърба сврачка (Lanius collurio)

Черночела сврачка (Lanius minor)

Градинска овесарка (Emberiza hortulana)

Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus)

Червеногуша гъска (Branta ruficollis)

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes)

Белоопашат мишелов (Buteo rufinus)

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus)

Голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum)

Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata)

Обикновен буревестник (Puffinus yelkouan)

Видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis)

Голям гмурец (Podiceps cristatus)

Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis)

Голям корморан (Phalacrocorax carbo)

Сива чапла (Ardea cinerea)

Ням лебед (Cygnus olor)

Бял ангъч (Tadorna tadorna)

Фиш (Anas penelope)

Зимно бърне (Anas crecca)

Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos)

Клопач (Anas clypeata)

Червеноклюна потапница (Netta rufina)

Кафявоглава потапница (Aythya ferina)

Kачулата потапница (Aythya fuligula)

Планинска потапница (Aythya marila)

Обикновена гага (Somateria mollissima)

Среден нирец (Mergus serrator)

Голям ястреб (Accipiter gentilis)

Малък ястреб (Accipiter nisus)

Обикновен мишелов (Buteo buteo)

Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus)

Сoкол орко (Falco subbuteo)

Вoден дърдавец (Rallus aquaticus)

Зеленоножка (Gallinulachloropus)

Лиска (Fulica atra)

Речен дъждосвирец (Charadrius dubius)

Сребриста булка (Pluvialis squatarola)

Обикновена калугерица (Vanellus vanellus)

Tъмногръд брегобегач (Caldris alpina)

Голям свирец (Numenius arquata)

Малък червеноног водобегач (Tringa totanus)

Голям зеленоног водобегач (Tringa nebularia)

Речна чайка (Larus ridibundus)

Чайка буревестница (Larus canus)

Пчелояд (Merops apiaster)

Жълтокрака чайка (Larus cachinnans)

На територията на защитената зона са установени 172 вида птици, от които 43 са включени в Червената книга на България, а 73 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (Bird Life International, 2004). Като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 24 вида, в SPEC3 - 46 вида и 3 вида, като световно застрашени в категория SPEC1.

Територията на защитената зона осигурява подходящи местообитания за 53 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита, вписани в приложение І на Директива 2009/147/ЕО.

От видове птици които се опазват в защитената зона, 48 вида са водолюбиви. Тези видове са адаптирани към живота във водна (морска) среда и могат да бъдат пелагични, крайбрежни (неритични), или в някои случаи да прекарват част от годината извън морето. В момента няма единна дефиниция в съвременната орнитология, кои групи, семейства и видове могат да бъдат определени, като морски птици. Все пак към тази група могат да бъдат отнесени представители на семействата Procellariidae (Буревестникови); Sulidae (Рибоядови), Phalacrocoracidae (Корморанови), Stercorariidae (Морелетникови), Laridae (Чайкови) и Sternidae (Рибаркови), както и някои видове водоплаващи птици от семействата Anatidae (Патицови), Gaviidae (Гмуркачови) и Podicipedidae (Гмурецови), които използват морето по време на миграция и зимуване, въпреки че те се определят като водоплаващи птици. Като морски видове птици се определят тези от тях, които получават по-голямата част от храната си от крайбрежните води (неритични видове) или, от открито море (пелагични видове) и са по-тясно свързани с морето, отколкото с влажните зони на брега и във вътрешността на защитената зона.

Много видове водолюбиви птици използват морските води, като местообитание за хранене, но не могат да бъдат определени, като „морски птици”.

Останалите птици в зоната са предимно горски обитатели или такива, които обитават покрайнините на гори, обитатели на открити площи, обработваеми и необработваеми земи, пясъчи дюни, храсталаци и зелени площи в населените места и сред подлежащите на опазване са включени няколко синантропни вида (бял щъркел, сирийски пъстър кълвач и жълтокрака чайка).

Част от птиците, предмет на защита в зоната, са свързани с черноморските заливи, островите Св Иван и Св Петър край Созопол, както и влажните зони между  Созопол и Равадиново.

Обитатели на смесените широколистни гори в равнинния пояс до 500м н.в.:

Местообитанията на горските птици са широколистни гори в защитената зона, храсталаците и горските поляни в тях. За грабливите птици едно от основните орнитологично важни места е рида Бакърлъка, над който се концентрират по време на миграция голямо количество грабливи видове птици. Гористата част се използва главно от мигриращите грабливи птици за хранене и нощуване. Тук те създават и отглеждат поколние, по време на размножителния период. Грабливите птици използват дървесната растителност за гнездене, а като места за хранене горски или степен тип местообитания, където намират мишевидни гризачи и влечуги.

Обитатели на открити площи, обработваеми и необработваеми земи,

В покрайнините и зелените площи на село Росен могат да бъдат наблюдавани видовете:

- черношипа ветрушка (керкенез) (Falco tinnunculus) Храни се гризачи (предимно полевки), насекоми и дребни птици. Обитава открити пасища, ливади, обработваеми земи в близост до скални масиви, ивици от дървета или самотни дървета. Среща се и в градска среда, където гнезди по високи сгради в близост до паркове, градини и други незастроени площи.Постоянен незащитен вид. Гнезди в скални ниши, по дървета в гнезда на вранови птици, по стълбове от електропреносната мрежа и по високи сгради. В имота не са намерени яйца от вида.

-ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) Среща се разпръснато в голяма част от страната, но с по-голяма плътност по Черноморието, незастрашен вид. Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната –  през август-септември.

- домашно врабче (Passer domesticus) Синантропен вид (свързан с човека). Обитава предимно населени места, но се среща и извън тях в овощни градини, скалисти места, ивици от дървета и храсти в открити райони, изоставени сгради и др.  Гнезди най-често под керемиди на покриви, кухини по сгради и улични стълбове, но също така и в хралупи на дървета, гнезда на градска лястовица и др.Постоянен вид, не е застрашен.

Поради липсата на дървесна растителност и храсти срещащите се в покрайнините птици не се срещат на територията на имота. По тези причини отрицателни въздействия, като безпокойство, смърт, компроментиране на гнезденето, прогонване и отнемане на местообитания с прилагането на плана за представителите на тази група птици не се очакват.

Обща оценка; Неначителни въздействия върху птиците, предмет на опазване в защитената зона.

Както се вижда от направеният анализ обитаващите гори и открити площи край населени места птици ще останат незасегнати от плана, тъй като територията  на инвестиционното предложение обхваща непригодни за тези видове птици обитания. Прелитащите по време на миграция птици от видовете, които се опазват в защитената зона прелитат на голяма височина над село Росен и нощуват на места  в гористата част.

Загуба на местообитания

В случая не може да бъде отчетена загуба на местообитания, тъй като с прилагането на плана не се отнемат от площите на нито един вид, който се опазва в най-близко разположената защитена зона.

Фрагментация

Реализирането на инвестиционното предложение и свързаните с него дейности при реализиране на техническата и транспортната инфраструктури няма да предизвика фрагментация на местообитанията на нито един вид от видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитената зона, тъй като същият е изготвен за територия извън територията на защитената зона.

Нарушения по миграционните пътища

Територията на ЗЗ „Бакърлъка” е част от от миграционният път на птиците Via pontica. Те прелитат транзитно, на голяма височина над имота. В етапа строителството така и в етап експлоатация на нискоетажните до Н=10м вилни сгради  няма да се попречи на ритъма на миграционната им активност.

Нарушаване на видовия състав

Не се очаква смъртност на индивиди, водеща до нарушаване на видовия състав в защитената зона. Видовият състав на обитаващите територията на село Росен птици е исторически обусловен и нови промени не се очакват.

Територията предвидена за реализиране на ИП е отдалечена от територията на ЗЗ.

Имотът с идентификатор 126031, местност „Айва дере” представлява нива и не представлява приоритетни за охрана хабитати в България.

Не представлява място за почивка и гнездови, размножителни, и хранителни места за видовете птици, предмет за опазване на ЗЗ.

Имотът се намира на достатъчно отстояние от границата на защитената зона.

В имота няма дървесна и храстова растителност. Наличната растителност в дватя имота, както и начина им на земеползване не позволява те да бъдат охарактеризирани, като част от тип местообитание попадащо в Приложение №1 от Закона за биологичното разнообразие.

След засаждането на дървесна и храстова растителност ще се създадат условия за привличане и на гнездене на някои видове птици, които са по-толерантни и гнездят в парковете и градините на населените места.

Реализацията на инвестиционното предложение не води до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху местообитания и популации на видове птици, предмет на опазване, обитаващи най-близко разположената ЗЗ”Бакърлъка”.

Инвестиционното намерение не е източник на значителни емисии и по тази причина, няма да има  значително въздействие върху най-близко разположената защитена зона.

Териториален обхват на въздействие: локално в имота, не се засяга територията на защитената зона.

Прогноза на въздействието

Въздействието на инвестиционното предложение по време на строителството  и експлоатацията на вилните сгради ще бъде:

Териториален обхват на въздействие: няма, не засяга ЗЗ

Степен на въздействие: няма

Продължителност на въздействието :няма

Честота на въздействието: няма

Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда: не се очакват

Трансгранични въздействия – не сe очакват.

4.9. Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху паметниците на културата

До момента в резултат на проучването няма данни за наличие на паметници на културата.

Районът на ПИ 126031, местност „Айва дере” не попада в защитени територии за опазване на културното наследство.

По време на предпроектните проучвания, не е възникнало изискване за прилагане на Закона за културното наследство /10.04.2009г.

По време на строителството, ако  при изкопните работи на дълбочина до 2 м се появят археологически материал или исторически паметници, е необходимо да се спазват изискванията на законодателството за археологическите разкопки.

По време на експлоатацията на обекта не се очакват въздействия върху недвижими, движими и нематериални паметници на културата.

4.10. Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху факторите на околната среда- шум, вибрации, йонизиращи лъчения, нейонизиращи лъчения, елктромагнитни лъчения

Влошаване акустичната обстановка в големите населени места ,  на работните площадки, селскостопанската дейност, налага търсене на зона за рекреационен, културен и вилен отдих с акустичен комфорт в жилищата и жилищните квартали на открито. Поради тази причина основното изискване към инвестиционното предложение е да осигури в зона за вилен отдих среда без значителни въздействия върху факторите на средата- шум, вибрации, йонизиращи лъчения, нейонизиращи лъчения, елктромагнитни лъчения

По време на строителството се очаква завишаване на шумовите нива от дейността на багер, булдозер, грейлер товарни камиони, двигатели към строително повдигателни механизми, от заваряване или ковашки дейности и др. Шумът и вибрациите от тези озточници  ще бъде с периодично действие. По врема на строителството

Източници на шум и вибрации с периодично действие ще бъдат строителните и транспортни машини по време на строителството на сградите. По опитни данни източниците на шум и шумови нива при изграждане на една сграда и инфраструктурата към нея са:

| ИЗТОЧНИК | НИВО, [dB/A] |
| --- | --- |
| Изграждане на сграда | 70 |
| Изграждане на път | 75 |
| Шум от удари | 100 |
| Багер | 110 |
| Булдозер | 120 |
| Грейдер | 120 |
| Товарни камиони | 85 |
| Ел. Двигатели към строителни повдигателни механизми | 105 |
| Заваряне | 95 |
| Забиване на гвоздеи | 115 |

След реализиране на застройката и приключване довършителните работи и тези на необходимата инфраструктура, шумовата характеристика на района се възстановява.

Територията, предвидена за осъществяване на Инвестиционното предложение е с ограничено шумово натоварване поради липса на мощни източници на шумово замърсяване в района.

По време на строителството вибрации могат да се появят при неизправни строителни машини, които се контролират и отстраняват чрез прилагане на мерки по безопасност и здраве.

По време на експлоатацията на обекта не се очакват въздействия от вибрации-предвидения трафопост ще бъде шумоизолиран и монтиран върху основа непозволяваща поява на вибрации.

Инвестиционното предложение не е свързано с поява на йонизиращи лъчения, нейонизиращи лъчения, елктромагнитни лъчения.

Прогноза на въздействието

Въздействието на инвестиционното предложение по време на строителството  на вилните сгради върху факторите на околната среда -шум, вибрации, йонизиращи лъчения, нейонизиращи лъчения, елктромагнитни лъчения ще бъде:

Териториален обхват на въздействие: за шум и вибрации локален при строителната техника

Степен на въздействие: незначителна

Продължителност на въздействието : по време на работа на строителната техника

Честота на въздействието: периодично по време на строителни операции

Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда: не се очакват

Трансгранични въздействия – не сe очакват.

Без въздействия свързани с йонизиращи лъчения, нейонизиращи лъчения, елктромагнитни лъчения.

Въздействието на инвестиционното предложение по време на експлоатация  на вилните сгради върху факторите на околната среда -шум, вибрации, йонизиращи лъчения, нейонизиращи лъчения, елктромагнитни лъчения ще бъде:

Териториален обхват на въздействие: не се очакват значителни въздействия от жизнената дейност в границите и извън имота

Степен на въздействие: незначителна

Продължителност на въздействието : краткотрайно

Честота на въздействието: периодично по време Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда: не се очакват

Трансгранични въздействия – не сe очакват.

Без въздействия свързани с йонизиращи лъчения, нейонизиращи лъчения, елктромагнитни лъчения.

Извод:В резултат на оценката населението на село Росен няма да бъде подложено на здравен риск от реализирането на проекта : „Изграждане на 20 вилни сгради впоземлен имот 126031, местност „Айва дере”, землище на село Росен, община Созопол” по отношение на замърсяването на жизнената среда с вредни вещества, шум, вибрации и др. излъчвания.

4.11. Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху отпадъците

По време на проектирането ще се изготви ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ по чл. 11, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО):

Чл. 11. (1) (В сила от 13.07.2014 г. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) гласи: Възложителят на строителни и монтажни работи по смисъла на § 5, т. 40 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, с изключение на текущи ремонти, и възложителят на премахване на строежи изготвят план за управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с Наредба за управление за управление  на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали 2012 г. Приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 г. Обн. ДВ. бр.89 от 13 ноември 2012 г. (Наредба за СО).

В ПУСО се определя общата прогноза за степента на материалното оползотворяване на СО за всеки конкретен обект като отношение между материално оползотворените, съответно и/или предадени за материалното оползотворяване СО (в тонове) и общото количество образувани СО (в тонове) в проценти.

При строителството на вилните сгради ще се генерират строителни и смесени битови отпадъци, които ще се събират, транспортират и третират по действащата система на община Созопол.

Община Созопол разполага с модерно изградено РДНО, което е предпоставка за очаквани незначителни въздействия върху компонентите на околната среда.

В Наредбата за СО са описани основните видове строителни отпадъци, които се очакват да се образуват при всяко строителство(съгласно Наредба №2 от 2014г. (ДВ бр.66) за класификация на отпадъците):

17 01 01 бетон

17 01 02 тухли

17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и

керамични изделия

17 02 01 дървесен материал

17 02 02 стъкло

17 02 03 пластмаса

17 04 05 желязо и стомана

17 04 01 мед, бронз, месинг

17 04 02 алуминий

10 04 03 олово

17 04 04 цинк

17 04 06 калай

17 04 11 кабели, различни

от упоменатите в 17 04 10

17 03 02 асфалтови смеси, съдържащи други

вещества, различни от упоменатите в 17 03 01

Пътен сектор [т

ЖП сектор [т.]

Вида на строителните отпадъци ще се уточни с изготвянето на Количествена сметка , в която ще са описани строителните материали, които ще се влагат в него.

При строителството не се очаква генериране на опасни строителни отпадъци предвид вида му.

По време на довършителните работи, също се осъществява контрол върху генерираните отпадъци от страна на изпълнителите им а именно:

Строителна керамика

Строителната керамика се разделя на три големи групи, обхващащи широка гама строителни материали:

груба керамика: зидарийни тела - тухли и блокове, покривни елементи -керемиди и аксесоари, каменинови и дренажни тръби и др.;

фина керамика: плочки подови и стенни от фаянс,( теракота и гранитогрес; санитарно-технически изделия - вани, умивалници и( др.

Голяма част от грубата строителната керамика подлежи на рециклиране.

Строителната керамика е един от малкото строителни материали, които са годни за повторна употреба. Поради високата механична якост на керамиката и нейната дълготрайност, тухлите са годни за влагане в нова зидария.

Задължително Възложителят/строителя да се съобразят със следните указания от Информационните листи за безопасност за следните продукти:

Полимерни строителни материали (пластмаси)

Полимерните материали (наричани още пластмаси) са широко разпространени в съвременното строителство. Най-голям дял се пада на различните тръбопроводи, следвани от продуктите за топлоизолация и дограми.

Хартия от строителството(опаковки)

Източници на хартия в ОСР са основно опаковките, т.е. най-голям е

относителният дял на ОСР в процесите на строителство и ремонт.       Наличието на хартия се дължи главно на несортирани предварително печатни материали, стари опаковки и др., както и на тапетите, гипсокартонените плоскости и др.

Потенциалът за рециклиране на хартията като процес на възстановяване на вече използвана хартия и превръщането й в нов хартиен продукт, по принцип е много висок, но голяма част от хартиените ОСР не могат да бъдат рециклирани поради това, че са замърсени с лепила, битум, гипс и др., и не отговарят на изискванията на БДС EN 643 за видове отпадъчни хартии.

При довършителните работи на обекта може да се генерират и определени количества отпадък (тяхното количество ще се уточнява по време на дейността) от следните видове строителни продукти:

От гипсова шпакловка

Методи за третиране на отпадъците

Процедурите за елиминиране и унищожаване трябва да съответстват на всички местни и  национални закони и разпоредби.

Смесен с вода или във втвърдено състояние да се третира като строителен отпадък или като  бетонни отломки и като такъв да се изхвърля съгласно общинските укази и предписания.

Да не се изхвърля с битови отпадъци.

Остатъците да не се изсипват в мивката или тоалетната.

Отпадъци от опаковки:

Напълно изпразнените опаковки могат да се използват повтор

но или да бъдат предадени за  рециклиране.

Да се установи контакт с производителя относно рециклирането.

Отстраняването на опаковките да се извърши в съответствие с предписанията на компетентните органи.

Отпадък от силикатна мазилка:

Класификацията на отпадъците се извършва в съответствие с Наредба №3 за класификация на отпадъците.

В случай,  че на територията на населеното място, където се употребява продуктът, има организирана система за разделно събиране и/или за предаване на  отпадъците за рециклиране и опаковката е обозначена с маркировка за разделно събиране, отпадъците от продукта и опаковките от него следва да се изхвърлят и/или предават на определените за целта места.

Отпадъците от продукта се класифицират с код и наименование:

08 01 20 водни суспензии, съдържащи бои или лакове,различни от упоменатите в 08 01 19.

Отпадъците  от опаковките се класифицират с код и наименование:15 01 02 пластмасови опаковки. Събират се разделно и се предават на фирми за по- нататъшно рециклиране.

Отпадък от Баумит:

07 02 13 – Отпадък от пластмаси непочистени опаковки:

Препоръки : Препоръчително почистващо средство:

Извозване според ведомствените указания.

Замърсените опаковки най-старателно да се изпразнят, те могат  след съответното почистване да се използват отново от строителя или се предадат на доставчика.

Не е препоръчително да се депонират.

Хидроизолация от XPS Обезвреждане на отпадъци

Методи за третиране на отпадъците:

Може да се използва повторно след рециклиране.

Процедурите за елиминиране и унищожаване  трябва да съответстват на всички местни и национални закони и разпоредби.

Следва да бъде предаден в подходящ склад за повторна употреба или инсталация за изгаряне в  съответствие с местните разпоредби.

Продукта може да се използва повторно след рециклиране.

Отпадъци от опаковки:

Напълно изпразнените опаковки могат да се използват повторно или да бъдат предадени за  рециклиране.

Да се установи контакт с производителя относно рециклирането.

Отстраняването на опаковките да се извърши в съответствие с предписанията на компетентните  органи.

Високо устойчива  хидроизолационна мембрана  от SBS модифициран битум

Обезвреждане на отпадъци Продуктът не се класифицира като опасен в съответствие с Директива 1999/45/ЕС и Регламент (ЕС)

1272/2008 (CLP)

Методи за третиране на отпадъците

Процедурите за елиминиране и унищожаване трябва да съответстват на всички местни и  национални закони и разпоредби.

Да не се изхвърля с битови отпадъци.

Отпадъците да се изхвърлят на места, специално одобрени за опасни отпадъци.

Всеки изпълнител на довършителни работи е задължен да се съобразява с инструкциите, дадени в информационните листи за безопасност.

От здравно-хигиенна гледна точка по време на СМР използваните някои вещества и продукти, които могат да представляват риск за здравето на строителите.

| Химично вещество или препарат САS № | Знак за опасност | Въздействие върху човека | Въздействие върху околната среда |
| --- | --- | --- | --- |
| Цимент | Дразнител | Дразнител за кожата, очите и дихателните пътища. Алерген. Съдържа замърсители (Cr-VI, Cd, Co, Ni) и се контролира от ПМС № 156/2004 г). Възпалителни и алергични увреждания на кожа и лигавици. | При правилна употреба не представлява риск за околната среда. Обикновено не се използва в сухо състояние, а в консистенция с вода. |
| Бои, лакове лепила Подови покрития Полимери | Xi Дразнители Xn Вредни | Увреждат нервната система, черния дроб, ендокринната система, дихателните органи, кожата и лигавиците. Предизвикват алергични заболявания. | В предвид размерара на опаковките, в които се предлагат не се очаква въздействие върху околната среда от аварийни разливи. Празните опаковки, в някои от случаите се явяват опасни отпадъци и следва да се третират като такива. |
| Асфалт | Т Токсичен | Предизвиква увреждане на нервната система, черния дроб, фотодерматити, хиперпигментация, намалена имунна защита, нарушено кръвотворене и ендокринно равновесие. Карциноген 2 Категория с опасност от развитие на допълнителни ракови заболявания на кожата, белите дробове и кръвта. | При правилна употреба не представлява риск за околната среда. Емисии се отделят единствено при полагане на настилкката, но те са кретковременни и с ограничен обхват. |

Тези вещества биха могли да предизвикат хронични заболявания при неспазване на изискванията за безопасен труд и при неизползване на лични предпазни средства, когато това е задължително и препоръчано на етикета им, в съответствие с Наредбата за класификация, етикетиране и пакетиране на опасни химични вещества.

Другите строителни материали (дървен материал за кофражни работи; арматурно желязо по предварителна заготовка; тухли; изолационни материали, метални конструкции; керамични изделия) не представляват риск за здравето на човека и околната среда.

Възложителят /строителя са длъжни да водят Транспортен дневник за движение на отпадъците.

Смесените битови отпадъци от дейността на строителите са с код 20.03.01. Количеството им е в пряка зависимост от числеността на строителните работници;

По време на експлоатация на вилните сгради от жизнената дейност на обитателите ще се генерират битови отпадъци група № 20 (съгласно Наредба №2 от 2014г. (ДВ бр.66) за класификация на отпадъците)- смесени битови отпадъци с код №20.03.01.

Предвижда се тези отпадъци да се събират в контейнери, които ще се поставят   върху бетонирана площадка под навес, която периодично ще се дезинфектира.

В община Созопол се реализира разделно събиране на отпадъците.Това налага да се поставят и контейнери за разделно събиране на хартия, стъкло, пластмаси. Разделно ще бъдат събирани генерираните отпадъци с кодове: 20 01 01 хартия и картон и 20 01 02 стъкло , отпадъци от почистване на градини, алеи и паркове, които по класификация и вид отговарят на битови отпадъци с кодове: 20 02 01 биоразградими отпадъци , 20 02 02 почва и камъни, 20 02 03 други бионеразградими отпадъци 0.2 t/y, които се събират разделно. Биоразградимите могат да се подлагат на компостиране в компостери за наторяване на зелените площи в границите на инвестиционното предложение.

Община Созопол е избрана с  предпроектно проучване/ППП/ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество(БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране  и съхранение на опасни битови отпадъци(Инф. Качена на сайта на Община Созопол), което гарантира, че генерирани опасни битови отпадъци по време на битовата дейност ще бъдат третирани правилно, без да се замърсява околната среда.

В резултат на експлоатацията на предвидените локални пречиствателни съоржения във всеки УПИ  ще се генерират отпадъци с кодове:

- 19 08 01 отпадъци от решетки и сита,

- 19 08 05 утайки от пречистване на битовите отпадъчни води. Не се предвижда тяхното оползотворяване на зелените площи-те ще се предават за третиране в ГПСОВ.

Прогноза на въздействието

Въздействието на инвестиционното предложение по време на строителството  на вилните сгради върху отпадъците ще бъде:

Териториален обхват на въздействие: локален

Степен на въздействие: незначителна

Продължителност на въздействието : по време на строителствота

Честота на въздействието: периодично по време на строителни операции

Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда: не се очакват

Трансгранични въздействия – не сe очакват.

Въздействието на инвестиционното предложение по време на експлоатация  на вилните ще бъде:

Териториален обхват на въздействие: локално

Степен на въздействие: незначителна

Продължителност на въздействието : дълготрайно незначително

Честота на въздействието: периодично по време в зависимост от периода на обитаване на вилните сгради

Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда: не се очакват

Трансгранични въздействия – не сe очакват.

Не се очакват въздействия върху компонентите на околната среда и здравето на населението в село Росен от възникване на епидемии в резултат на неправилна третиране на отпадъците, както и поява ан неприятни миризми.

Вилните сгради ще бъдат включени в организираното сметосъбиране и сметоизвозване на териториата на община Созопол, а живущите ще се съобразяват с нормативните изисквания на местно общинско ниво.

4.12. Ползването на природните ресурси

Съгласно чл. 15 на Конституцията на Р България: “Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда,

поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната”.

Съгласно дефиниция на параграф 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) "Природни ресурси" са частите на органичната и неорганичната природа, които се използват или могат да бъдат използвани от човека за задоволяване на неговите нужди  . Такива са земята, атмосферният въздух, водата, горите, растителният свят извън горите, животинският свят, континенталният шелф, морската среда, различните видове защитени територии.

Природните ресурси са всички елементи на природата, които могат да се използват непосредствено в живота и в стопанската дейност на човека.

Съвкупността от мерки, които обществото предприема, за да изучи, опази, усвои и преобразува природната среда, се нарича природоползване.	За обозначаването на природните ресурси често се използва терминът компоненти на околната среда. Като основни компоненти на околната среда се посочват водата, въздуха и земята ( Наумова, Ст., Основни въпроси на екологичното право. С., 2007, с. 152.]). Когато обаче под околна среда се разбира материалният свят, намиращ се извън човешкото общество и включващ в себе си съвкупността от естествени елементи, създадени от природата, но в по-голяма или в по-малка степен преобразувани от човека и превърнати от него в условия за живот, то нейните компоненти могат да имат различен характер. Могат да се обособят биологични (вирусни, бактериални, паразитни и пр.), химически, физически (шум, вибрация, инфразвук, различни видове излъчвания), социални (битови условия, труд, отдих и пр.) и други фактори, оказващи определено въздействие върху човека. Поради това само част от компонентите на околната среда попадат в съдържанието на понятието природни ресурси – тези, които имат естествен произход, съставляват част от природата и могат да бъдат използвани за задоволяването на определени човешки потребности ( Петров, В., Экологическое право России. М., 1995, с. 97 – 121).

Инвестиционното предложение предвижда използване на природния ресурс „земя”

Имотът с номер 126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен  е с начин на трайно ползване: Нива. Вид на собствеността:Частна. Категория на земята при неполивни условия: Пета.   Общата му площ е 23.461 дка.

Заложените експлоатационни параметри за изработване на проекта ПУП-ПРЗ съгласно издадената виза от гл. арх. на Община Созопол  и ЗАПОВЕД № Z-457/18.03.2009г. на Кмета на Община Созопол са:

Пзастр. 20%, Кинт.=0,8, Озел.=50%, като ½ да  определена за дървесна и храстова растителност, Н макс.=7м.

Трайно за строителството на вилните сгради ще се отнемат 4.69 дка.

Природният ресурс почвена покривка-хумус ще се използва отново за благоустрояване на имота.

В случай, че има излишни зевни маси от изкопните дейности, същите ще се пренасочват от Община Созопол за благоустрояване или възстановяване на нарушени природни тритории.

По време на строителството ще се използват строителни материали: пясък, вар, цимент, вода, дървен материал и др., които са природен ресурс пряко доставен от природата  от възобновяеми и невъзобновяеми източници или преработени до строителен материал. Тяхното количество ще се изчислява на етап РП.

По време на експлоатацията на обекта ще се използва вода за питейни нужди от деривация „Ясна Поляна” в количество 12м3/ден, отговаряща на нормите за питейни качества. След пречистване ще се връщат  природата нормативно пречистени води в количество 85-90% от консумацията.

Не се предвижда 	ползване на атмосферния въздух за изпускане на емисии от изгорели газове в атмосферата-инвестиционното предложение не предвижда горивни и отоплителни инсталации.

Ще се използва един от некласическите енергийни източници -слънчевата енергия, поради своята практическа неизчерпаемост за затопляне на вода и за отопление чриз соларни панели. Районът на инвестиционното предложение попада в Югоизточен район, заемащ 10% от територията на страната и 10% от населението. Областта покрива южната брегова ивица:
           -Средна годишна продължителност на слънчевото греене -
За сезона 31. III - 31.Х За сезона 31. III - 31.Х над 1750h над 500h
           -Ресурс на слънчевата енергия – повече от 4,25kWh/m2/дневно или 1550kWh/m2/ годишно.

4.13.Емисиите на вредни вещества при нормална експлоатация и при извънредни ситуации, генерирането на отпадъци и създаването на дискомфорт

4.13.1. Емисиите на вредни вещества при нормална експлоатация

Според действащия у нас Закон за опазване на околната среда, емисия е прякото или непрякото изпускане на вещества, вибрации, топлинни лъчения или шумове в атмосферния въздух, водите или почвите от организирани или неорганизирани източници в рамките на дадена инсталация.

Точката или повърхността, откъдето се осъществява изпускането, се нарича източник. Всяка емисия има като последица имисия – образуваната концентрация на отделяните в околната среда вещества в непосредствена близост до обекта, върху който те въздействат – до 1,5 м височина над земната повърхност или над горните части на растенията или до 1,5 м отдалеченост от сградите и съоръженията.

При нормална експлоатация на обекта се очакват следните емисии:

- Емисии от комунално-битовата дейност при обитаването на вилните сгради : осигуряване на топла вода, приготвяне на храна, пречистване на отпадъчните води, отопление и климатизация. При изпълнението на тези функции, за необходимите съоражения съществуват достатъчно добри налични технологии и европейски стандарти и норми за производство, осигуряващи достатъчно минимизиране на съответните атмосферни емисии .  Ще бъдат вложени в оборудване слънчеви батерии и колектори за топла вода, соларни системи, електрически и газови уреди за  кухненския блок, ел. бойлери и хладилни и климатични инсталации използващи като хладилен агент озононеразрушаващи вещества, кухненски аспиратори и филтри, отговарящи на изискванията.

Поради гореописаните причини както и липса на достатъчна конкретика в предпроектните проучвания, в доклада не се разглеждат и анализира атмосферното замърсяване от процеса на осигуряване на топла вода, хладилните и климатични инсталации и хигиенното обслужване. Анализите върху експлоатацията на досега съществуващите такива обекти (вилни селища, жилищни групи, комплекси и др. подобни), показват минимално въздействие върху атмосферния въздух над прилежащите райони.

Необходимо е проектантът в следващия етап на проектиране да оцени точно тези източници с цел недопускане на високо локално замърсяване на атмосферния въздух в самия район на обекта и до създаване на некомфортни условия за обитаващите в него.

- Емисии от автомобилния транспорт – МПС собственост на обитателите в обекта.

Анализи за очакваното атмосферно натоварване от този вид автотранспорт  са направени при максимално екстремни условия: максимален брой собствени леки МПС на обитателите – 20 броя леки МПС. Движението им се извършва основно по главния път Бургас –до с. Росен и от там по общинския път до площадката на обекта. Приема се, че всички автомобили пътуват ежедневно и двукратно по тези пътища и продължителността на ефективно обитаване е 300 дни/годишно.

Движението на МПС за обслужване на обекта по довеждащите пътища няма да доведе до значително увеличаване на съществуващото атмосферно замърсяване в района.

Определяне на максимално възможните емисии от автотранспорта на обитатели на вилното селище при експлоатацията му

| Вредно вещество | Максимално часова мощност на емисията за единица пробег [гр/сек*м] | Максимална мощност на емисията [гр/сек] | Средна мощност на емисията [гр/сек] | Годишна мощност на емисията [т/год] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.000000269 | 0.0009415 | 7.84583E-05 | 0.002474262 |
| NОx | 0.00000352 | 0.01232 | 0.001026667 | 0.03237696 |
| ЛОС | 0.00000143 | 0.005005 | 0.000417083 | 0.01315314 |
| CH4 | 0.00000013 | 0.000455 | 3.79167E-05 | 0.00119574 |
| CO | 0.000019 | 0.0665 | 0.005541667 | 0.174762 |
| CO2 | 0.0026579 | 9.30265 | 0.775220833 | 24.4473642 |
| N2O | 0.000000508 | 0.001778 | 0.000148167 | 0.004672584 |
| NH3 | 0.000000644 | 0.002254 | 0.000187833 | 0.005923512 |
| Cd | 8.36E-12 | 2.926E-08 | 2.43833E-09 | 7.68953E-08 |
| Pb | 2.52E-09 | 0.00000882 | 0.000000735 | 2.3179E-05 |
| PAH | 2.65E-11 | 9.275E-08 | 7.72917E-09 | 2.43747E-07 |
| DIOX | 3.18E-16 | 1.113E-12 | 9.275E-14 | 2.92496E-12 |
| ФПЧ10 | 0.000000248 | 0.000868 | 7.23333E-05 | 0.002281104 |

- Емисии от третирането и пречистването на отпадъчните води формиращи се при функционирането на вилното селище:

Определяне на максимално възможните емисии от канализирането и пречистването на отпадъчните води формирани при функциониране на вилното селище при неговото пълно натоварване.

| вредно вещество | максимална мощност на емисията [гр / сек] | средна мощност на емисията [гр / сек] | годишна емисия [тон / год] |
| --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 0.000837211 | 0.000344059 | 0.01085025 |
| CO2 | 0.07693287 | 0.031616248 | 0.99705 |
| N2O | 5.65683E-05 | 2.32472E-05 | 0.000733125 |
| NH3 | 0.000135764 | 5.57934E-05 | 0.0017595 |

Тези емисии ще се формират и изпускат от канализационната система и съоръженията на съответната пречиствателна станция за отпадни води, в която ще се третират.

Преди разрешаване ползването на строежите инвеститорът на съответните обекти в УПИ предоставя на представителите на общинските органи и на Министерството на околната среда и водите в приемателната комисия:

1. протоколи за изпитването на отделните апарати, възли и участъци на пречиствателните съоръжения;

2. протоколи за технологично изпитване при регламентирано натоварване на пречиствателните съоръжения (инсталации);

3. протоколи за измерените емисии;

4. инструкции за експлоатация и контрол на пречиствателните съоръжения;

5. списък на отговорните лица за опазване на околната среда на обекта и за експлоатацията и контрола на отделните пречиствателни съоръжения.

Емисиите от автотранспорта и пречистването на отпадъчните води, свързани с функционирането на вилното селище са определени по утвърдената от МОСВ “Методика за определяне на емисиите на вредни вещества във въздуха” на основание чл. 25, ал.(1) от Закона за чистотата на атмосферния въздух: Методика (програмния продукт) за определяне разсейването на емисиите на вредни вещества от превозните средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой – “ТРАФИК ОРАКУЛ”.

След реализиране на застройката и приключване довършителните работи и тези на необходимата инфраструктура, шумовата характеристика на района в местността „Айва дере” се възстановява. Нормалните битови дейности по време на експлоатацията на обекта не са източник на значими шумови излъчвания. Последните няма да бъдат по-различни от тези на жилищните сгради попадащи в регулационните граници на с.Росен.

Един от факторите, които влияят върху еквивалентните нива на шума са интензивността   на транспортният поток. Последният  не се очаква да бъде висок в района на ИП. Очаквани са шумови нива от 74 до 89 [dB/A]при ниска експозиция, така че сумарното жилищно натоварване на открито няма да надвишава 55/45 [dB/A], а в жилищните сгради  45/35/ [dB/A].

Пределно -допустимите нива на външен шум от леки автомобили следва да са до 80  [dB/A]за мотоциклети 80-84  [dB/A], за автобуси 83-89 [dB/A], за товарни автомобили 85-89 [dB/A].

Нахлуващия в жилищата шум не е единствения фактор, който определя шумовия режим в тях. Към него трябва да се добави и шумът, от все по-широко внедряващата се в бита на населението електро - домакинска техника. Сериозни източници на шум, но в границите  в жилищата са и инженерните съоръжения: вентилационни, климатични, санитарно-технически съоръжения и инсталации и др.

Предвиждат се и съответните проектни решения – озеленяване на терена минимум 50%, като озеленяването ще бъде с подходящи шумоизолиращи пояси от храсти и дървета по границата между отделните дворове(УПИ). Това е с цел допълнително редуциране на шумовото натоварване и поддържането му значително под допустимите нива за жилищни зони и територии (Наредба № 6 от 26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението).

Сумарно жилищното натоварване на открито в жилищните квартали не следва да надвишава 55 dB/А през деня, 50 dB/А вечер и 45 dB/А през нощта. В жилищните сгради хигиенните норми са 35 дб/А/ през деня и 30 dB/А през нощните часове.

При експлоатацията на вилните сгради ще се формират 150л/дн. Х 80 обитатели = 12000л/дн. = 12 куб.м./дн. отпадъчни води, които ще се отвеждат в площадкова канализация и оттам в модулна ЛПСОВ.

Заложени са следните оразмерителни параметри:

-брой обитатели-80

-водоснабдителна норма-150л/ж.ден

-отводнителна норма – 135л/ж.ден.

Очакваните максимални товари на замърсеност на вход на ЛПСОВ се определят на базата на нормата за замърсеност от един еквивалент жител, приета по стандарта на Европейската общност:

-БПК5 -60 гр./ж.ден = 1,5 кг/ден = 370 мг/л;

-ХПК- 120 гр./ж.ден = 3,0кг/ден = 740 мг/л;

-НВ-70 гр./ж.ден = 1,75 кг/ден = 432 мг/л;

-Азот общ-11 гр./ж.ден = 0,275 кг/ден =68мг/л;

-Фосфор -1,8 гр./ж.ден = 0,045 кг/ден = 11 мг/л.

Предвижда се пречистените отпадъчни води да се заустят в повърхностен воден обект-микроязовир “Крива Круша”. Качествата на пречистените води, които ще бъдат постигнати с ПСОВ са съобразени с изискванията на Наредба №6 за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчни води, зауствани във водни обекти

-БПК5 - <25мг/л;

-ХПК- <125мг/л;

-НВ- <60мг/л;

-Азот общ- <15мг/л;

-Фосфор - <2 мг/л.

Индивидуалните емисионни норми ще бъдат дадени с Разрешителното за заустване, издадено от БДЧР-Варна. Те ще бъдат съобразени с изискването за съхраняване на водните екосистеми.

4.13.4.Генерирането на отпадъци

Съгласно определения брой обитатели за вилните сгради  /80 човека/  изчисляваме нормативното количество смесени  битови  отпадъци за една година:

80 х 1,2 куб.м. = 96 куб.м./год.

96 :12 мес. = 8 куб.м./месец

При 4 месечна заетост в годината – 4 х 8 = 36 куб.м. при 100% заетост на вилните сгради

При очаквана ~80 % средна заетост за 4-те месеца количеството на смесените битови отпадъци определяме на:

80% от 36 куб.м. = 28,8 куб.м.

Отпадъци от паркове и градини

Общо за озеленяване е предвидена площ 5877 кв.м./2939 кв.м. са заети с дълготрайна декоративна растителност/ от общата урегулирана площ на целия имот – 11754 кв.м.

При озеленяване на обекта ще отпаднат определено количество отпадъци от паркове и градини:

Почва и камъни – код 20.02.02

Предвижда се да бъде осигурена  нормативно изискуемата площ за озеленяване – минимум 50% , като ½ от от общата урегулирана площ на целия имот е заета от дълготрайна декоративна растителност. По време на строителството няма да се унищожава трайна дървесна растителност.  Количествата на излишните почва и камъни ще се събират заедно с битовите отпадъци.

Като се има предвид практиката от подобна дейност в такива вилни селища, прогнозното количество на генериран отпадък се определя на 10-20 кг. дневно.

Отпадъци от почистване на улици и алеи – код 20.03.03

Като се има предвид практиката от подобна дейност в такива вилни селища, прогнозното количество на генериран отпадък се определя до 50 кг. дневно и ще се третира съвместно с битовите отпадъци.

От битуването на обитателите на вилните сгради се очаква генерирането и временно съхраняване на отпадъци от „Опаковки, /вкл. разделно събирани  отпадъчни опаковки от бита/”със следните наименования и кодове:

Хартиени и картонени опаковки – код 15.01.01

Поради очаквания голям брой обитатели на вилните сгради ще се  генерира  отпадък – опаковки от хартия и картон /кутии от сокове и други разхладителни напитки, вълнообразен картон, друг картон, хартия/. Особено важен елемент в управлението на отпадъците е създаване на възможности и условия за разделно събиране на някои полезни компоненти от тях като хартия, стъкло, пластмаса, метал и други с цел рециклиране и повторна употреба.

Тези отпадъци притежават ценни суровинни качества и могат да бъдат отново оползотворени в производство на вторични суровини. В община Созопол е организирано  разделното им събиране от смесените битови отпадъци в специални обозначени с надпис контейнери за хартиени  и картонени опаковки.

Морфологичният състав на отпадъците в контейнерите показва, че делът на хартиените отпадъци достига горни граници около 5-8%, на полимерните отпадъци -3-5% ,  на  стъкло – 3-5% и на метал – до 3%.

Прогнозното количество на отпадъка за такъв обект се очаква да бъде  ~5 %  от общия поток на смесените битови отпадъци  или:

5 % от  28,8  куб.м = ~ 1,44  куб.м/сезон

Пластмасови опаковки -   код   15.01.02

Поради очаквания голям брой обитатели на вилните сгради  ще се  генерира  отпадък  „пластмасови опаковки”

/пластмасови бутилки, чаши,  опаковки и др./ В община Созопол е   организирано  разделното им събиране от смесените битови отпадъци в специални обозначени с надпис контейнери за пластмасови опаковки.

Прогнозното количество на отпадъка за такъв обект /съгласно морфологичния състав в % на СБО/ се очаква да бъде  около 3 % от количеството на смесените битови отпадъци:

3 % от  28,8  куб.м =  0,86  куб.м/сезон

Стъклени опаковки - код 15.01.07

Прогнозното количество на отпадъка за такъв обект /съгласно морфологичния състав в % на СБО/ се очаква да бъде  около 3 % от количеството на смесените битови отпадъци:

3 % от  28,8  куб.м =  0,86  куб.м/сезон

Ще се събират в специални обозначени с надпис контейнери за стъклени опаковки.

Метални опаковки - код 15.01.04

За обекти с подобен капацитет прогнозното количество на металните отпадъци определяме на ~0,1 т/годишно. Отделя се основно при битуването на обитателите на вилните сгради .

Ще се събират в специални обозначени с надпис контейнери за метални опаковки.

Отпадъци от локално  пречиствателно съоръжение за отпадъчни води  /ЛПСОВ/, които ще се генерират и временно съхраняват на обекта:

Отпадъци от решетки и сита – код 19.08.01

Отпадъкът се формира от  почистването  на решетките и ситата - механичното  стъпало на  пречистване на отпадните води.

От опита на практически иззети отпадъци при почистването на подобни ЛПСОВ, определяме следните прогнозни количества - около 0,04 т/годишно, които ще  варират в зависимост от замърсеността на отпадните води.

Отпадъци от песъкоуловители – код 19.08.02

Отпадъкът  се формира при механичното почистване на ЛПСОВ

От опита на практически иззети отпадъци при почистването на подобни ЛПСОВ, определяме следните прогнозни количества –

около 0,03 т/годишно, които ще  варират в зависимост от замърсеността на отпадните води.

Утайки от  пречистване на отпадъчни води от населени места – код  19 .08.05

Представляват утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване.

От опита на практически иззети отпадъци при почистването на подобни ЛПСОВ, определяме следните прогнозни количества - около 0,03 куб.м./ден с 25% влажност, които ще  варират в зависимост от замърсеността на отпадните води.

Забележка: при изграждане  на общо пречиствателно съоръжение за село Росен за третиране на отпадните води съвместно с инвестиционни намерения количествата на този специфичен поток отпадъци от ЛПСОВ ще отпадне.

4.13. 5.Емисиите на вредни вещества при извънредни ситуации, генерирането на отпадъци

Извънредни (екстремни) ситуации са всички случаи, които са извън общоприетите. При извънредни ситуации (бедствия, аварии, терористични актове или нападения над личността)  за преодоляване и бързо ликвидиране на извънредни ситуации в местата, където работим и/или живеем, се прави предварителен план за действия, вкл. и за оказване на долекарска помощ и евакуация. При бедствия и аварии се уведомява задължително ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТА,  където специалистите имат съответната подготовка за помощ. Стриктно се спазват указанията, които нейните служители дават.

Извънредните ситуации са свързани и с появата на емисии на вредни вещества, замърсяващи околната среда:

При възникване на пожари, експлозии, разливи и други  се очакват емисии на въглеводороди, въглероден диоксид (СО2), въглероден оксид (CO) и други токсични вещества . Количеството на емисиите не може да бъде прогнозирано, тъй като зависи от големината на аварията, т.е. от продължителността й и от количеството вещество участващо в аварията.

По данни от Шведския научно-изследователски и изпитвателен институт (SP)Емисиите, които са причинени от пожари, имат негативно влияние върху околната среда. Освен че в самото място на пожара се образуват токсични продукти на горене, във въздуха попада също и значително количество твърди частици (прах).Тези частици съдържат освен другото сажди, катрани, несъвършено изгорели материали и анорганични отпадъци. По груба преценка на специалисти от Шведския научно-изследователски и изпитвателен институт (SP) причинените от пожари емисии на неизгорели въглеводороди достигат до същите годишни количества, както емисиите на замърсители, причинени от автомобилния товарен транспорт.Частиците, които се изхвърлят в атмосферата при пожар, са по правило от 20 до 400 пъти по-големи от частиците, които се отделят като продукти на регулируемо изгаряне на горивни материали.

При прекъсване на водопроводи за питейни и отпадъчни води, при компрометиране на канализационната система и ЛПСОВ, при попадане в канализациите в резултат на разливи на масла и на гориво-смазочни материали, разсипване на прахообразни продукти с агресивно и неагресивно въздействие във водните тела ще попаднат нефтопродукти, ще се разтворят евентуално агресивни вещества или ще се суспендират с тези, които имат неагресивно въздействие.

При аварийни ситуации със сметоизвозващата техника ще настъпи замърсяване на компонентите на околната среда.

Инвестиционното предложение в процеса на проектирането му, изграждането му и по време на експлоатацията предвижда и ще предвиди мерки за предотвратяване появата на извънредни ситуации.

Те са свързани с:

-Забрана паленето на огън на открито с цел предотвратяване появата на пожари и замърсяване на атмосферния въздух с емисии от горенето.

-Забранено е изливането на горими течности в канализацията с цел предотвратяване на експлозии и компроментиране на канализационната система и ЛПСОВ.

-Забрана нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в дерета и водни обекти, с цел предотвратяване на появата на наводнения при поройни дъждове.

Преди разрешаване ползването на строежите инвеститорът на

съответните обекти предоставя на представителите на общинските органи и на Министерството на околната среда и водите в приемателната комисия:

1. протоколи за изпитването на отделните апарати, възли и участъци на пречиствателните съоръжения;

2. протоколи за технологично изпитване при регламентирано натоварване на пречиствателните

съоръжения (инсталации);

3. протоколи за измерените емисии; 4. инструкции за експлоатация и контрол на пречиствателните съоръжения;

5. списък на отговорните лица за опазване на околната среда на обекта и за експлоатацията и контрола

на отделните пречиствателни съоръжения.

5. Информация за използваните методики за прогноза и оценка на въздействието върху околната среда:

5.1. Законодателна рамка

Актуалната правна среда, в която се развива процесът на хармонизирането на българското законодателство с изискванията за устойчиво развитие, е свързана и с няколко особено важни европейски документа. Първо, общата правна политика на Четвъртата програма за действие по въпросите на околната среда от 1992 г., която определя главните насоки на европейската екологична стратегия и предлага последователна програма за провеждането на разумна екологична политика за постигане на устойчиво развитие. И второ, Петата програма за действие, наречена "Към устойчивост", и последващите допълнения към нея, които засягат средносрочни и дългосрочни перспективи, с търсен баланс между икономическите и екологичните интереси.

Конкретно за България понятието "устойчиво развитие" получи присъствие в нормативната практика с изготвянето на Стратегията за околната среда на България и Плана за екологични действие.

Обзорът на сегашното екологично законодателство включва рамковия Закон за опазване на околната среда, който урежда принципните общи постановки (ОВОС, интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването, право на обществен достъп до екологична информация, икономически регулатори), и специалните закони по компоненти на околната среда (въздух, води, почви, отпадъци, опасни вещества и химикали, защитени територии), като във всеки от тези сектори е приет или предстои приемането на закон и съответните подзаконови нормативни актове.

Един от ефективните механизми за управление на околната среда, по-специално осигуряване на превантивния контрол върху реализацията на проекти и непрекъснатия контрол на въздействията върху околната среда в резултат от дейността на обекти, са процедурите по ОВОС, чиито основни положения са изяснени в глава IV от ЗООС(България и Европейският съюз: институционална инфраструктура)

При изготвяне на настоящият ДОВОС на инвестиционното предложение е спазена процедурата по ОВОС в Р. България ,регламентирана в следните нормативни актове:

- Глава 6 oт Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (обнародван в Държавен вестник 2002 г., последно изменение от м. август 2015 г.); и

- Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС (обнародвана вДържавен вестник 2003 г., последнo изменение и допълнение от м.ноември 2012 г).Ново обн.ДВ бр.12 от 12.02.2016 г.

Източници на информация:

-Скица ,виза №Ф02220/14.07.2009г.;

-ЗАПОВЕД №Z-457/18.03.2009г.;

-Становище на ЕВН България относно разработване на ПУП/ПЗ/№112086407/16.І2010

-Становище на Община Созопол изх.№94-М-220/05.08.2009г. относно предвижданията по ОУП Созопол

Проектни материали:

-ПУП-ПРЗ за ПИ 126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен

5.2.Национално законодателство

- Закон за опазване на околната среда;

- Закон за чистотата на атмосферния въздух;

- Закон за водите;

- Закон за опазване на земеделските земи;

- Закон за почвите;

- Закон за подземните богатства;

- Закон за биологичното разнообразие;

- Закон за защита на растенията;

- Закон за защитените територии;

- Закон за управление на отпадъците;

- Закон за защита от шума в околната среда;

- Закон за здравето;

- Закон за устройство на територията;

- Закон за пътищата;

- Закон за културното наследство

ВЪЗДУХ

Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк в атмосферния  въздух

Закон за чистотата на атмосферния въздух

Наредба № 7 от 3.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух

Наредба № 11 от 14 Май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух

Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух 

Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места

Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини 

Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой

ВОДИ

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България

Стратегически план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море

Програма за изпълнение на Директива 91/271/ЕИО  за пречистването на отпадъчните води от населените места

Национална програма за необходимите мерки в условията на тенденция към засушаване

Закон за водите

Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите

Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници

Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване

Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

Наредба № Н-3 от 28.11.2011 г. за предоставяне на информация от ведомства и научни институти с бюджетно финансиране и водоползвателите, чиято дейност оказва значимо въздействие върху състоянието на водите

Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми

Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води

Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите за къпане

Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти

Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места

Наредба за отмяна на Наредба № 7 от 8.08.1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води

Наредба № 8 от 25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води

Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Наредба № 11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане

Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване

Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях

Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието

Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители

Наредба за опазване на околната среда в морските води

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 от 23.11.2010 г. за приемане на Наредба за опазване на околната среда в морските води и за създаване на Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море и управление на изпълнението на Морска стратегия и програма от мерки

Наредба за ползването на повърхностните води

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост.

ПРИРОДА

Национална приоритетна рамка за действие (НПРД) за Натура 2000

Стратегически план за биологичното разнообразие 2011-2020 и целите от Аичи за биоразнообразието - текст

Стратегически план за биологичното разнообразие 2011-2020 - дипляна с цели

Стратегия на Европейския съюз за биологичното разнообразие до 2020 г. - текст на български

An EU biodiversity strategy to 2020

Протокол от нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване, към конвенция за биологичното разнообразие - брошура

Глобална стратегия за опазване на растенията 2020 - текст

Глобална стратегия за опазване на растенията - дипляна с цели

Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България за периода 2013-2022г. - текст

Биологично разнообразие и Натура 2000

Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр.91 / 25.09.2002 г., посл. изм. и доп.,ДВ бр. 101/22.12.2015 г.)

Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр.77 / 09.08.2002 г., посл. изм. и доп., ДВ бр. 101/22.12.2015 г.)

Закон за лечебните растения (ДВ, бр. 29 / 07.04.2000 г.)

Закон за генетично модифицирани организми (ДВ, бр.27 / 29.03.2005 г.)

Защитени територии

Закон за защитените територии (обн. ДВ, бр.133/1998 г., посл. изм. ДВ, бр.66/2013 г., в сила от 26.07.2013 г.)

Биологично разнообразие

Наредба № 1 от 9.05.2006 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини, издадена от министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 43 от 26.05.2006)

Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения, издадена от министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г.)

Наредба № 3 от 31.10.2008 г. за маркирането и етикетирането на екземпляри от видовете съгласно Регламент 338/97 за опазване на видовете от дива фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (ДВ, бр. 97 от 11.11.2008 г.)

Наредба № 4 от 8.07.2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата 

Наредба № 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове 

Наредба № 5 от 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складове за билки (ДВ, бр. 85 от 28.09.2004 г.) 

Наредба № 6 от 23 октомври 2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни (ДВ, бр. 105 от 2.12.2003 г.)

Наредба № 8 от 12.12.2003 г. реда и за условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите (ДВ, бр. 4 от 16.01.2004 г., изм. и доп., бр. 19 от 13.03.2015 г.)

Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия, приета с ПМС № 211 от 4.10.2005 г. (ДВ, бр. 81 от 11.10.2005 г.)

Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара, приета с ПМС № 212 от 4.10.2005 г. (ДВ, бр. 81 от 11.10.2005 г.)

Защитени територии

Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии (обн. ДВ бр.13 от 15.02.2000 г., изм. и доп. ДВ бр.55/20.07.2012 г.)

Натура 2000

Наредба  за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони

ПОЧВИ

Информация за Проект на "Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването (2007-2013)"

Национална Програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в Р. България (актуализация за програмен период 2014-2020 г.)

ЗАКОН за почвите (Обн. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г.)

ЗАКОН за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (обн. ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г.)

ЗАКОН за опазване на земеделските земи (обн. ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г., изм. и доп., бр. 39 от 20.05.2011 г.)

ЗАКОН за защита на растенията, (обн., ДВ, бр. 91 от 10.10.1997 г., изм. и доп., бр. 28 от 5.04.2011 г.)

Закон за ограничаване изменението на климата (изм. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2015г.)

Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г.)

Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (Приета с ПМС № 76 от 12.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от 16.06.2016 г.)

Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране

Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Р.България за периода 2011-2020 г.

Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р България

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (Приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила от 8.01.2013 г., попр., бр. 6 от 22.01.2013 г., изм. и доп., бр. 51 от 11.06.2013 г., в сила от 11.06.2013 г., бр. 66 от 28.08.2015 г.)

Нaредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн., ДВ, бр. 13 от 17.02.2015 г.)

Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.)

Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 06.12.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.)

Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.)

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Oбн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.)

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.)

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., изм. и доп., бр. 76/30.08.2013 г.)

Наредба № 3 за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид (обн. ДВ, бр. 49/04.06.2013 г.)

Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г. )

Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. ДВ, бр. 36 от 2013 г.)

Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. )

Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.)

Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри  (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.)

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп., бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г., изм., бр. 60 от 22.07.2014 г., в сила от 22.07.2014 г., бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 г. )

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 339 от 14.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г.).

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)

Наредба № 3 от 05.08.2014 г. за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили (обн., ДВ, бр. 70 от 22.08.2014 г.)

Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.)

Закон за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС)

Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда

Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха 

Наредба № 3 от 25.04.2006 г. за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътни линии и летища в страната 

Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие

Закон за културното наследство (ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г. поcл. изм. ДВ. бр.15 от 15.02. 2013 г;)

Европейска конвенция за ландшафта (Ратифицирана със Закон на 13.10.2004 г.; Обн. ДВ, бр. 94 от 2004 г.).

Наредба 17 от 1979 г. за определяне границите и режима за използване и опазване на недвижимите паметници на културата извън населените места (Обн. ДВ, бр. 35 от 1979 г.);

Закон за здравето (В сила от 01.01.2005 г., посл. изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г).

Закон за защита при бедствия (посл. изм. ДВ. бр. 80 от 14 Октомври 2011 г.);

Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) (обн.ДВ бр.124/ 1997 г, посл.изм. ДВ бр. бр.84 от 02.12. 2012 г)

Закон за защита от вредното въздействие на химични вещества и препарати (обн.ДВ бр.10/2000 г и посл.изм ДВ бр.84/ 14 декември 2010 г)

Наредба № 5/1999 г на МТСП, МЗ за оценка на риска (обн.ДВ бр.47/1999 г)

Правилник за безопасност на труда при разработване на находища по открит начин, МТСГ, Сф 1996 г

Наредба № 3/2001г. за минималните изисквания за безопасност  и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, (ДВ, бр.46 от 15.05.2001, в сила от 16.08.2001 г.,посл. изм. бр. 40 от 18.04.2008 г.).

Климатичен справочник за България (том І-ІV), ИХМ, София, 1983 г.

Речни води на България, Христова Н.,2012г.

Натура 2000: http://www.natura2000bg..org

Оценка на въздействието на обществото върху природната среда, БАН, 1986г.

ПУРБ 2016-2021 год.

Проект  на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021г.

5.3.Ръководства  регистри и методики научни публикации

Практическо ръководство за обучение по директивите за Стратегическа екологична оценка и ОВОС

Ръководство относно прилагането на чл. 7 от Директивата за ОВОС

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС ,съгласно чл. 102 от ЗООС и чл.3, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Архив Публични регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС (таблици в excel) актуални до 30.07.2015 г.

Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха (съгласно EMEP/CORINAIR 2006г.), утвърдена със Заповед №РД-165/20.02.2013г. на МОСВ - Увод (Забележка: С цялата методика можете да се запознаете в Дирекция ОЧВ, в Информационния център на МОСВ, както и в РИОСВ в страната)

Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой от 25 февруари 1998 година, приета от Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на здравеопазването (публ. в Бюлетин "Строителство и архитектура" на МРРБ - бр.7/8 от 1998 г.)

Методика за определяне разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой, утвърдена със Заповед №РД-994/04.08.2003г. на МОСВ + Приложения 1 и 2 + Примери (6)

Методика за определяне на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене и разтоварване на бензини, утвърдена със Заповед №РД-1238/01.10.2003г на МОСВ + Техническо ръководство I и II част

Справочник на съществуващи методики за оценка и прогноза на въздействието върху околната среда, МОСВ, Програма Фар

Оценка на въздействието на обществото върху природната среда, БАН, 1986г.

Замърсяване и мониторинг на атмосферния въздух,Николова Н.2008г.

Озеленяване на промишлени райониЗемиздат,1978г.

Сборник български държавни стандарти 1 и 2 том

“Определител на висшите растения в България” (Кожухаров и др., 1992), Флора на НРБългария, (т. I-IX); Флора на Р. България, (т. X);

“Определител на растенията в България” (Делипавлов, 1992) и Флора на България, (Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, т.I, II, 1966-1967).

Ръководство за определяне на местообитанията с европейска значимост в България

(Кавръкова, В. и др., 2009); литературни данни.

Класификация на ландшафтите по БДС

Климатичен справочник за НР България, т.4, издателство „Наука и Изкуство”,

София, 1982 г.; Климатичен справочник – Валежи в България, издателство БАН,

София, 1990 г.

Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2014 г., РИОСВ

Бургас, 2015 г.

Население и демографски процеси, НСИ, 2014 г.

Програмата за управление на отпадъците на Община Созопол 2016–2020г (ПУО)

6. Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки

6.1. Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда

6.1.1.За фазата на проектиране

1.При проектирането да се спазят описаните в скица виза изисквания относно градоустройствени показатели.

2. Работните проекти да се съгласуват със съответните органи.

3. В част „Озеленяване” да се изпълни  условието за достигане в проекта  минимално озеленена площ 50% като ½ да е отредена за дървесна растителност.

4. В част „Озеленяване” при определяне на видовия състав в дендрологичния проектда се предвидят само местни растителни видове без

внасяне на инвазивни растителни, нехарактерни за района  видове.

5. Изборът на строителните материали да се съобразява с нормативните актове и изискванията на Европейските директиви-Наредба за съществуващите изисквания към строителните продукти, директиви на ЕС, Закон за опазване на околната среда, Наредба за безопасност и здраве при СМР, ЗУТ.

6.Да се спазва Техническата нормативна уредба-БДС, EN, регламентираща използването на рециклирани материали от строителни отпадъци, които материали са равностойни на естествените и са със сертификат за качество.

7.В част:”ВиК” във всеки УПИ да се предвиди изграждане на локални пречиствателни съоръжения с осигурено най-малко първично пречистване на отпадъчните води, спазвайки изистванията на чл.46, ал.4, т.1 от Закона за водите.

8. В част:”ВиК” да се предвиди решение което  да се осъществи след изграждане на канализационната мрежа в района, отделните УПИ да бъдат включени към нея, след сключване на писмен договор между възложителя и ВиК оператор.

9.Да се изготви План за управление на строителните отпадъци.

10.Проектите да се съгласуват за местоположение на ЛПСОВ с РЗИ-Бургас.

6.1.2.За фазата на строителство

1.Графика за строителство да се съобрази с издадени заповеди на Общината  по отношение забрани за строителство през определени периоди през годината.

2.Да се предвидят площадки в границите на имота за временно съхранение на строителни материали, на строителни отпадъци,  на хумус и на излишни земни маси.

3. Използваните строителни машини да покриват изискванията на Наредба № 10/2004, хармонизирана с Директива 2002/88/EC, допълваща Директива 97/68.

4. Да не се допуска извънгабаритно товарене с насипни материали.

5. Да се оросяват терените по време на изкопните и транспортните дейности в сухо и ветровито време.

6. При сухо и ветровито време да се омокрят насипни материали и строителни отпадъци в местата, определени за временното им съхранение.

7.Да не се допускат ремонтни дейности по строителната техника в границите на имота.

8. Преминаването на строителните машини през населеното място да става със съобразена скорост.

9.Да се контролира стриктно изпълнението на залегналите в отделните части на проекта решения.

10. Да се изпълнят залегналите мерки в Плана за управление на строителните отпадъци . Движението на генерираните строителни отпадъци от строителната площадка до третирането им се отразява като се води Транспортен дневник

6.1.3.По време на експлоатацията на обекта

1. Да не се допуска замърсяване на атмосферния въздух и се изпълнява забраната за палене на огън на открита.

2.Да се поддържат в изправност и при нормална експлоатация изградените ЛПСОВ с цел предотвратяване генериране на неприятни миризми.

3.При поддържане на зелените площи да се прилага само механическа обработка и биологични препарати за борба с неприятелите.

4.Да се осигури вода за питейно битови нужди с необходимите качества  съгласно изискванията на Наредба №9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели(Изд. от МЗ, МРРБ, МОСВ, обн. ДВ бр.30/2001г.) от водопроводната мрежа на населеното място.

5.Да се използват озононеразрушаващи хладоагенти и безшумно оборудване от обитателите.

6.Да се изпълняват изискванията и внедрената система за разделно събиране на генерираните отпадъци.

7.Да не се допускат разливи на горива и смазочни материали от строителните машини. При аварийни ситуации с използваната строителна техника, замърсените участъци да се почистват незабавно и замърсените части от почвата да се отстраняват, съхраняват временно в специализирани за тази цел съдове и предават за транспортиране и третиране на фирми

притежаващи необходимите за тези дейности разрешителни по чл. 37 от ЗУО;

План за изпълнението на мерките

| № по ред | МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ДА ПРЕДОТВРАТЯТ, НАМАЛЯТ ИЛИ, КЪДЕТО Е ВЪЗМОЖНО ДА ПРЕКРАТЯТ ЗНАЧИТЕЛНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА | ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ | РЕЗУЛТАТ |
| --- | --- | --- | --- |
| I. По време на проектирането |
| I. 1. Aтмосферен въздух |
| 1.1. 1.2. 1.3. | В графика за строителство приоритетно да се заложи изпълнието на инфраструктурата на инвестиционното предложение. В графика за строителство приоритетно да се заложи изкопните и грубите строителни работи да се извършват през есенно зимния сезон. В количествено стойностната сметка да се заложи перо за усилване с трошено каменна настилка на пътните участъци, свързващи главния път със строителната площадка имерки за почистването на МПС и строителната техника при напускане на строителната площадка. Да се изпълнят изискванията на чл.70 от Наредба № 1. | При работно проектиране | Намаляване емисиите от прах и фини прахови частици и вредните вещества |
| I. 2. Повърхностни и подземни води |
| 2.1. | Да се предвиди, проектира и изгради разделна канализация. Дъждовните води от покрива на сградите и обслужващите вътрешни алеи да се събират в подземен резервоар и използват за напояване след съгласуване с РЗИ. | При работно проектиране | Подобряване ефективността на работа на ЛПС и намаляне количествата на използвана питейна и/или друга условно чиста вода. По този начин ще се преустанови използването на питейна вода за непитейни и несанитарни нужди. |
| 2.2. | . При проектирането на пречиствателните съоръжения , да се обърне внимание на избор на проектант изпълнител на обекта „под ключ”, за да носи пълната отговорност за технологичните решения и тяхното изпълнение. | Проучване преди работно проектиране | Гарантира завишен контрол на качествата на пречистените отпадъчни води и недопускане замърсяването на почвения слой и подземните води. |
| 2.3. 2.4. | Всяка площадката на ЛПСОВ в УПИ да се разположи така, че да отговаря на санитарно-хигиенните изисквания. Местоположението им да се съгласува с РЗИ-Бургас. Работният проект за ЛПСОВ да се съгласува с Басейнова Дирекция за Черноморския район и РИОСВ-Бургас. | При работно проектиране При работно проектиране | Недопускане влошаването на санитарно-хигиенната среда в района на обекта и прилежащите му парцели. Намаляване емисиите от замърсители във водни обекти и подземни и подпочвени води. |
| I. 3. | Геоложка основа, подземни богатства, почви |
| 3.1. | Да се изготви инженерно- геоложко проучване на територията на имот №126031, местност в „Айва дере”, землище на с.Росен и се изработи геложки доклад за терена, където ще се реализира ИП. | Преди разработване на работен проект | Гарантиране стабилността на терена и сградите. |
| 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.7. 3.8. | На основание чл. 29, ал.1, т.2 от Закона за почвите (ДВ бр.89/06.11.2007г. се разработва План за собствен мониторинг на почвите на територията на инвестиционното предложение, Планът ще се съгласува с РИОСВ-Бургас и ИАОС. Да се определят подходящи места за изграждане на площадки за временно съхраняване на хумусния слой ,строителните отпадъци и строителните материали. При необходимост от депониране на излишни земни маси извън определения за строителство терен, да се извършат необходимите процедури по определяне на подходяши площадки, съгласувано с общината. Резултатите от геоложките проучвания следва да се имат в предвид при проектиране на ВиК системите като се предвидят съответните мерки за недопускане на течове, както и за тяхното своевременно откриване и отстраняване при аварийни ситуации. Разработване на рекултивационен проект за обекта, съгласуван със съответните институции, като част от работното проектиране, с компенсиращи озеленителни мероприятия и допринасящи за намаляването на ерозионните процеси, засушаването на почвата и др.; В част ПОИС от работния проект да се предвидяд мероприятия за недопускане замърсяване на почвата на строителната площадка със замърсители от транспортните средства и обслужващата механизация; В работния проект задължително да бъдат запазени площи за реализиране на минимално озеленяване- заложените 50% от площта на имота, според разработения ПУП. | По време на процедурата за провеждане на ОВОС Предхожда изкопните и строителни работи При разработване на работен проект- част “ВиК” При разработване на работен проект- част: “Озеленяване” При разработване на работен проект- част: ПОИС При разработване на работен проект- част: “Озеленяване”. | Гарантиране за опазване на необходимото качеството на почвите в района инвестиционното предложение. Съхраняване на ценен природен ресурс- хумусен слой, Гарантиране опазване чистотата на подземните води в района на площадката. Гарантиране за опазване на необходимото качеството на почвите в района инвестиционното предложение. Гарантира съхраняване чистотата на почвата и чистотата на подземните и подпочвени води. Гарантира възстановяването на необходимото качество на терена и почвата. Гарантира спазване целите и задачите за запазване влагата и водния баланс и чрез изолиращия и филтруващ дървесно – храстов пояс редуцира преноса на химическо замърсяване и шумово натоварване . |
| I. 4. | Растителен и животински свят. Защитени природни територии |
| 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. | При озеленяването и паркоустрояването на територията на инвестиционното намерение във вкяко УПИ да се използуват само характерни местни видове, което е предпоставка за осигуряване на по-голяма устойчивост на създаваните зелени площи и възстановяване на типична за района растителност. Да не се проектира плътна ограда, препятстваща миграцията на животни и обмяната на генетичен материал помежду им, Само за процеса на строителство да се предвиди плътна ограда по южната и източна граница на обекта; Да се предвидят в проекта специални ограждения, които да изолират площадката на обекта от съседните терени и да запазват досегашното им състоянието по време на строителството. В проекта по озеленяване да се използват характерни за района местни видове: дървесно- храстови пояси, зелени огради, живи плетове, с цел създаване по- голяма устойчивост на зелените площи В никакъв случай да не се допуска изхвърляне на отпадъци извън определените за това места. | При работното проектиране на обекта. При работното проектиране, в част “Озеленяване”. При работното проектиране. При работното проектиране При работното проектиране | Гарантира устойчиво развитие на територията. . Запазване чистотата на почвения слой в прилежащите терени, както и естествените природни условия. Създаване на среда, близка до природната, гарантираща устойчиво развитие на територията. Предотвратяване допълнителното замърсяване на почвен слой и подземни води. |
| I. 5. | ЛАНДШАФТ |
| 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. | Проектиране на обекта с добър изглед, максимално вписан в съществуващия ландшафт. Предвиждане на мероприятия в проекта за поддържане зеления пояс и зелената система на територията на площадката в добро състояние; Изработване на проект за рекултивационни дейности с видове, характерни за района и залесителни мероприятия; Използване на съвременни методи на проектиране, но съобразени с основния критерий за максимално вписване на обекта, в съществуващата околност и ладшафт; Предвиждане на мероприятия за подържане на околните пространства в добър естетичен вид и визуално възприятие. | При работното проектиране При работното проектиране При работното проектиране При работното проектиране | Постигане на благоприятен ландшафт. Постигане на добро възприятие на територията на имота с природна среда, близка до естествената. Максимално вписване на обекта, в съществуващата околност и ладшафт. Постигане на добро възприятие на територията на имота и околните пространства. |
| I. 6. | Мерки за подобряване факторите на околната среда |
| I. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5. | Управление на отпадъците Във фазата на проектирането и преди започване на строителството: Да се определят подходящи места за изграждане на площадки за временно съхраняване на хумусния слой и строителни материали. При необходимост от депониране на излишни земни маси извън определения за строителство терен, да се извършат необходимите процедури по определяне на подходяши площадки, съгласувано с общината. Да се изготви схема за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъците, образувани по време на строителството и експлоатацията на обекта, съобразена с норамативните изисквания от Закона за управление на отпадъците; Да се предвидят специализирани бетонови площадки за смесени битови отпадъци, на които да се разположат и съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки и битови отпадъци; Да се предприемат действия за сключване на писмени договори с лица, притежаващи съответните разрешения за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците Всички | При работното проектиране При работното проектиране При работното проектиране За въвеждане на обекта в експлоатация | Недопускане замърсяването на околните пространства със строителни отпадъци. Депонирането им на депо за строителни отпадъци или инсталация за третиране на строителни отпадъци, съгласно направление дадено от Кмета на общината. Ефективно управление на отпадъците. Ефективно управление на отпадъците. |
| I.6. 2 | Акустична среда |
| 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 | В част ПОИС от проекта да се предвидят мероприятия на територията на строителната площадка за намаляване на емитирания шум както по време на строителството, така и за екраниране на шума от транспортните средства и механизация, както и такива по време на експлоатация на обекта. При проектирането да се имат в предвид всички изброени по- горе мероприятия в раздел растителен и животински свят, които ще допринесат за постигане на добър акустичен комфорт и осигуряване на фактора “безпокойсво”; Проектиране на зелен изолиращ и филтруващ пояс около всеки УПИ с цел редуциране преноса на шумовото натоварване; При работното проектиране и строителството на обекта, задължително да се предвидят и вложат шумоизолационни средства и материали, които ще сведат до минимални емисиите от шум. | При работното проектиране При работното проектиране При работното проектиране При работното проектиране | Намаляване на емисиите от шум в околна среда. Постигане на добър акустичен комфорт и осигуряване на фактора “безпокойсво”; Екраниране на емитирания шум . Намаляване емисиите от шума. |
| II. По време на строителството |
| II.1. Aтмосферен въздух |
| 1.1. 1.1.а 1.1.б 1.2. 1.3. 1.4. | Привеждане дейностите на строителната площадка от строителството на обекта в съответствие с нормативните уредби за опазване чистотата на атмосферния въздух и намаляване на въздействието върху атмосферния въздух, съгласно заложените в работния проект- част ПОИС проектни решения за изпълнение на следните мероприятия: асфалтиране на вътрешно уличната мрежа на УПИ и система за измиването и почистване, съгласно на изискванията на чл.70,ал 2 до ал.9 от Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества /замърсители/, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии /ДВ бр. 64/2005г./; мероприятия /периодично почистване и измиване на вътрешно пътните участъци, оросяване на временно съхраняваните строителни отпадъци на стр. площадка и др./ за редуциране на допълнителното натоварване на атмосферния въздух с вредни вещества, съгласно на изискванията на чл.70,ал 2 до ал.9 от Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества /замърсители/, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии /ДВ бр. 64/2005г./; Да се създаде организация на строителството, за недопускане на престой и работа на празен ход на строителната техника. По време на строителството да не се допуска вторично замърсяване на атмосферния въздух, като при сухо време и интензивност на работа да се оросяват строителните площадки; При строителството да се използва съвременен парк от строителни машини; Строителството ще бъде изпълнено по съвременен начин и с подходящи материали за топлоизолация. | В процеса на строителство Преди започване на строителство В процеса на строителство В процеса на строителство В процеса на строителство В процеса на строителство | Намаляване емисиите от замърсители в атм. въздух Намаляване емисиите от замърсители в атм. въздух Намаляване емисиите от замърсители в атм. въздух. Намаляване емисиите от замърсители в атм. въздух. Намаляване емисиите от замърсители в атм. въздух. Постигане на добра енергийна ефективност и свързаното с това редуциране на атмосферни емисии за отопление на сградите. |
| II.2. | Повърхностни и подземни води |
| 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. | Преди започване на строителството да се осигурят химически тоалетни за работещите на обекта. Водопроводната мрежа задължително се изгражда, обезопасена срещу течове. Препоръчително е водопроводната и канализационната мрежи да се положат във водоплътни кожуси, или се изградят от полипропиленови тръби, гарантиращи срещу корозия и пропадане. Отпадъчните води от обекта се отвеждат чрез канализационна мрежа, изпълнена без пропуски, обезопасена срещу течове в общ завсяко УПИ колектор и чрез него в собствена ЛПСОВ. Изгражданета на канализационната мрежа да се осъществява успоредно или дори преди изграждането на ЛПСОВ поетапно. Да не се изхвърлят отпадъци и да не се допуска изтичане на горива, масла и др. нефтопродукти от строителната механизация. | В процеса на строителство. В процеса на строителство. В процеса на строителство. В процеса на строителство. В процеса на строителство. | Недопускане замърсяване на почвения слой и подземните води Намаляване загубите от вода, намалява риска от замърсяване на почвите и подпочвените води и допринася за постигане на добър воден баланс. Намалява риска от замърсяване на почвите и подпочвените води. Намалява риска от замърсяване на повърхностните и подпочвени води и почвите. намаляване риска от замърсяване на повърхностните и подпочвени води и почвите. |
| II.3. | Геоложка основа, подземни богатства, почви |
| 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. | При строителството, резултатите от геоложките проучвания следва да се имат в предвид и да се осъществят съответните мерки както за недопускане на течове, така и за тяхното своевременно откриване и отстраняване при аварийни ситуации. Изземване на почвения слой и депониране на определено за целта място за ползването му при рекултивационни мероприятия, съгласно специално разработен рекултивационен проект за обекта, съгласуван със съответните институции; Недопускане на замърсяване на почвата на експлоатационната площадка със замърсители от транспортните средства и обслужващата механизация; Осъществяване на рекултивационния проект с компенсиращи озеленителни мероприятия и допринасящи за намаляването на ерозионните процеси, засушаването на почвата и др., съгласно разработения проект; Задължително реализиране на озеленяване на минимално заложените 50% от площта на имота, според разработения ПУП. | В процеса на строителство В процеса на строителство В процеса на строителство След приключване на изкопните и строителни работи В края на строителството | Недопускане загуба на вода и гарантиране срещу свлачищни проявления Недопускане замърсяване и унищожаване на почвен слой. Недопускане замърсяване и унищожаване на почвен слой. Недопускане загуба на почвен слой и ерозия на терена Оформяне на ландшафта. Допринася за намаляването на ерозионните процеси, засушаването на почвата. |
| II.4. | Растителен и животински свят. Защитени природни територии |
| 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. | Строителството да се извърши извън размножителния период на птиците (март-юли); За ограничаване на неблагоприятната въздействие върху растителността и местообитанията в съседните имоти, преди строителството да се огради територията на инвестиционното предложение, за да запазват досегашното им състояние по време на строителството. Да се заяпознят работещите в обекта, че в района могат да се срещнат живоински видове и с необходимостта за тяхното опознаване и опазване. При строителството да се изземва повърхностния хумусен слой от площите, предвидени за застрояване и се депонира на определени места с оглед неговото оползотворяване при озеленяването и паркоустрояването на територията на инвестиционното намерение. Да не се изгражда плътна ограда, препятстваща миграцията на животни и обмяната на генетичен материал помежду им; Да се контролира стриктно видовия състав при изпълнението на част “Озеленяване”, като се спазва видовия състав заложен в проекта. Да не се допуска внасянето на чужди за района екзотини и инвазивни видове. С подходящо озеленявяне да се осъществи плавен преход от урбанизирата към естествената среда в района. Да се извършва ежедневен оглед на терена преди започване на строителната дейност и при намиране на сухоземни костенурки, таралежи, змии и др. животински видовме, те да бъдат пренасяни и освобождавани на безопасно разстояние от обекта Да не се допуска изхвърляне на битови хранителни отпадъци и химически вещества, които могат да доведат до отравяне на почвите и представители на растителния и животински свят | По време на строителството. При строителството на обекта. При строителството на обекта. Преди започване на строителните работи. След приключване на строителните работи. След приключване на строителните работи. По време на строителството По време на строителството По време на строителството | Гарантира пълно минимизиране на фактора “безпокойство” на птиците. Гарантира запазване от замърсяване на съседните площи. Допринася за запазване на естествената природна среда. Гарантира устойчиво развитие на територията. Допринася за запазване на естествената природна среда. Гарантира устойчиво развитие на територията. Гарантира устойчиво развитие на територията. Допринася за запазване на естествената природна среда. Допринася за опазване чистотата на почвения слой и запазване на естествената природна среда. |
| II.5. | ЛАНДШАФТ |  |  |
| 5.1. | Поддържане огражденията за недопускане замърсяването на съседните терени, както и строителната площадка чиста и подредена. | При строителството на обекта. | Гарантира постигане добър естетически вид и допринася за опазване на почвения слой в прилежащите парцели |
| II.6. | 6.1. Отпадъци |
| 6.1.1 6.1.2 | Да се съгласувана с Кмета на Общината - направлението, маршрута на транспортните средства и инсталацията /съоръжението за третиране на строителните отпадъци/, които ще се образуват по време на строителството; Своевременно извозване на строителните отпадъци от обекта до инсталацията /съоръжението за третиране на строителните отпадъци/ за сметка на инвеститора. | При строителството на обекта. При строителството на обекта. | Ефективно управление на строителните отпадъци Ефективно управление на строителните отпадъци и недопускане замърсяване на почвен слой и свързаното с него вторично замърсяване на атмосферния въздух и подземните и повърхностни води. |
| 6.2. | Акустична среда |  |  |
| 6.2.1 6.2.2 6.2.3 | Строителството да се извърши извън размножителния период на птиците (май-юни); Да се изпълнят мероприятията на територията на строителната площадка за намаляване на емитирания шум по време на строителството, за екраниране на шума от транспортните средства и механизацията на обекта. При строителството да се имат предвид всички изброени по- горе мероприятия в раздел растителен и животински свят, които ще допринесат за постигане на добър акустичен комфорт и минимизиране на фактора “безпокойсво”; | При строителството на обекта. При строителството на обекта. При строителството на обекта. | Гарантира пълно минимизиране на фактора “безпокойство”. Постигане на добър акустичен комфорт и осигуряване на фактора “безпокойство”; Постигане на добър акустичен комфорт и минимизиране на фактора “безпокойсво”. |
| 6.2. |
| III. По време на експлоатацията |
| III. 1. Амосферен въздух |
| 1.1. | Периодично при изваждане на отпадни продукти от фината решетка и утаителната камера същите да се третират по подходящ начин с цел недопускане загниване и поява на неприятни миризми. Контейнерите, в които те се съхраняват да се поддържат непрекъснато затворени и в закрити помещения. | По време на експлоатацията на обекта. | Намаляване емисиите на замърсители в атм. въздух |
| III.2. | Повърхностни и подземни води |
| 2.1. | Поддържане канализационната мрежа и технологичните съоръжения и тръбопроводи без пропуски. | По време на експлоатацията на обекта. | Гаранция за намаляване емисиите от замърсители в повърхностни и подземни води и опазване на природния ресурс “Питейна вода”. |
| 2.2. 2.3. 2.4. | При изпълнение на разделна канализационна мрежа площадката на ИП, дъждовната и атмосферна вода да се събира в резервоари и използва за поливане на зелената система във обекта след съгласуване с РЗИ, каквато е практиката в развитите страни от ЕС където се прилагат принципите на устойчиво развитие и др. Поддържане на добър технологичен режим на всяка ЛПСОВ, който да гарантира пречистване на отпадъчните битово-фекални води . За да се предотвратят евентуални отрицателни въздействия върху водния баланс, с оглед запазване на екологичното равновесие е задължително паралелно с осъществяването на проекта да се извършва биологична рекултивация на нарушените площи и залесяването им с подходяща за климатичните и екологични условия дървесна, храстова и тревна растителност. | По време на експлоатацията на обекта. По време на експлоатацията на обекта. По време на експлоатацията на обекта. | Постигане на добри резултати за устойчиво развитие на територията на обекта и прилежащите терени. Гаранции за намаляване риска от замърсяване на повърхностните и подпочвени води и почвите. Гаранции за намаляване риска от замърсяване на повърхностните и подпочвени води и почвите |
| III.3. | Геоложка основа, подземни богатства, почви |
| 3.1. 3.2. | Поддържането на ВиК системата/ шахти канализационни и др.инсталации/ в добро техническо състояние и съобразяване със съответните мерки, както за недопускане на течове, така и за тяхното своевременно откриване и отстраняване при аварийни ситуации. На основание чл. 29, ал.1, т.2 от Закона за почвите (ДВ бр.89/06.11.2007г. да се изпълнява Плана за собствен мониторинг на почвите на територията на инвестиционното предложение, съгласуван с РИОСВ-Бургас и ИАОС. | Постоянна ревизия По време на експлоатацията на обекта | Поддържане на стабилността на геоложката основа, чистотата на почвата и недопускане загуба на вода. Ефективно управление качеството на почвите |
| III.4. | Растителен и животински свят. Защитени природни територии |
| 4.1 | Поддържане на зелен пояс от храсти и дървесна растителност, който да послужи като екран за подобряване на акустичната средавъв всяко УПИ. | При експлоатацията на обекта. | Постигане на добри резултати за устойчиво развитие на територията на обекта, прилежащите терени и разположените в близост защитени територии и зони. |
| 4.2. | При подържането на зелените площи да не се използват пестициди и химически торове и съгласно принципите на биологичното производство, определени в наредба № 22/2001 за биологичното производство на растения и растителни продукти и храни от растителен произход; | При експлоатацията на обекта. | Постигане на добри резултати за устойчиво развитие на територията на обекта, прилежащите терени и разположените в близост защитени територии и зони и опазване на животинския и растителен свят. |
| 4.3. | Специални информационни табла да запознават посетителите с емблематични представители на флората и фауната и най-вече на птиците в района, с техния природозащитен статус и мерките, които се полагат за защитата и съхранението им в най-близката ЗЗ “Бакърлъка. | При експлоатацията на обекта. | Постигане на добри резултати за устойчиво развитие на територията на обекта, прилежащите терени и разположените в близост защитени територии и зони. |
| 4.4. | Да не се допуска обезпокояване на редовно срещащите се птици и животни от допълнителни източници на шум или ярки светлини през ноща. | При експлоатацията на обекта. | Постигане на добри резултати за устойчиво развитие на територията на обекта, прилежащите терени и разположените в близост защитени територии и зони. |
| III.5. | ЛАНДШАФТ |  |  |
| 5.1. 5.2. 5.3. | Непрекъснато поддържане зеления система в добро състояние; Периодично почистване на околния терен във всяко УПИ. Подържане на околните пространства в добър естетичен вид и визуално възприятие. | При експлоатацията на обекта. | Постигане на добър изглед и облагородяване на ландшфта. |
| 6.1. | Отпадъци |
| 6.1.1 | Събирането, временното съхраняване и транспортиране на отпадъците, образувани по време на експлоатация на обекта да отговаря на нормативните изисквания по управление на отпадъците. | При експлоатацията на обекта. | Гарантира ефективно управление на отпадъците и недопускане замърсяване с отпадъци. |
| 6.1.2 | Събиране и съхраняване на отпадъчните луминисцентни лампи, обезопасени в в закрити складови помещения, до предаването им на лицензирани фирми за обезвреждане и оползотворяване на опасни отпадъци; | При експлоатацията на обекта. | Гарантира недопускане замърсяване с опасни отпадъци и тяхното ефективно управление. |
| 6.1.3 | Водене на отчетност при предаване на опасните отпадъци за обезвреждане на лицензираните за тази дейност фирми. | При експлоатацията на обекта. | Гарантира недопускане замърсяване с опасни отпадъци и тяхното ефективно управление.. |
| 6.1.4 6.1.5 | Сключване на договор с фирма за доставка на контейнери, транспортиране и депониране на генерираните битови отпадъци при експлоатацията на обекта; | При експлоатацията на обекта. | Гарантира ефективното им управление и недопускане замърсяването с БО. |
|  | Всички контейнери на обекта да бъдат поставени върху бетонирана площадка, а кошчетата за отпадъци по алеите в УПИпоставени в декоративни решетки или декоративни поставки. | При експлоатацията на обекта. | Постигане на добър естетически вид. |
| 6.1.6 | Недопускане разпиляването на леките фракции от твърдите битови отпадъци и замърсяване на околното пространство. | При експлоатацията на обекта | Гарантира ефективното управление на формираните от дейността на обекта твърди битови отпадъци и недопускане замърсяване с тях и изключително влошен естетически вид. |
| 6.1.7 | Съхранение на отпадните продукти от фината решетка и утаителната камера в затворени контейнери., тяхното периодично хлориране и систематично изхвърляне на регионалното депо. | При експлоатацията на ЛПСОВ. | Гарантира ограничаване на тяхното негативно въздействе и ефективно управление. |
| III.6.2 | Акустична среда |
| 6.2.1 6.2.2 6.2.3 | Да се изпълнят мероприятията на територията на обекта за намаляване на емитирания шум чрез екраниране на шума от транспортните средства и по време на експлоатацията на обекта. Да се поддържа зеления дървесен пояс на площадката, с цел изпълнение предназначението си за снижаване разпространението на шумово натоварване. При експлоатацията на обекта да се имат предвид всички изброени по- горе мероприятия в раздел растителен и животински свят, които ще допринесат за постигане на добър акустичен комфорт и пълно минимизиране на фактора “безпокойство”. | При експлоатацията на обекта. При експлоатацията на обекта. При експлоатацията на обекта | Допринася за постигане на акустичен комфорт. Допринася за постигане на акустичен комфорт и редуциране на разпространението на химическо замърсяване към вътрешността на зоната Допринася за постигане на акустичен комфорт. |
| ІV.1.Предотвратяване риска на човешкото здраве по време на строителството |
| 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. | Строителството е един от най-опасните сектори в ЕС. Основните опасности включват работа на голяма височина, изкопни дейности и преместване на товари. Трябва да се дава проритет на мерките, които премахват или намаляват опасността при източника и осигуряват колективна защита. Целият строителен процес трябва да е планиран, започвайки от фазата на проектиране, с цел да се сведе до минимум рискът от падания. Работа на голяма височина осигуряване на скеле или платформа с предпазни парапети или правилно прикрепени предпазни ремъци; осигуряване на сигурни покриви; стълби, които да бъдат поддържани, и добре обезопасени. Изкопни дейности — преди започване на изкопни дейности да се вземат предвид всички потенциални опасности, включително сриване на изкопи, попадане на хора или превозни средства в изкопи, както и подкопаване на съседни конструкции. Осигуряване укрепване на изкопа на строителната площадка чрез безопасен метод за поставяне и премахване на поддържащите материали. Преместване на товари да се сведете до минимум движението на материали и да гарантирате безопасното боравене с тях. Да се осигури обща организация и безопасен достъп —пътища, пътеки, стълби или скелета към и от всички работни места; материалите да се съхраняват безопасно; отворите да са оградени или покрити и ясно обозначени; да се осигури правилен ред за събиране и изхвърляне на отпадъците; и има достатъчно осветление. | При строителството на обекта. При строителството на обекта. При строителството на обекта. При строителството на обекта. При строителството на обекта. При строителството на обекта. | Предотвратяване рискове от инциденти и злополуки Предотвратяване рискове от инциденти и злополуки Предотвратяване рискове от инциденти и злополуки Предотвратяване рискове от инциденти и злополуки Предотвратяване рискове от инциденти и злополуки Предотвратяване рискове от инциденти и злополуки |
| ІV.1.Предотвратяване риска на човешкото здраве по време на експлоатацията на обекта |
| 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. | Осигуряване на вода за питейно битови нужди с необходимите качества. Редовно изнасяне на генерираните битови отпадъци от имота. Контрол върху работата на ЛПСОВ с цел недопускане аварийни ситуации и поява на неприятни миризми.. Осигуряване на биологична борба върху зелените площи без използване на поксични вещества. Редовно водене на дезинфекции, дератизации и дезинсекции на помещенията с цел намаляване числеността на преносители, причинители, резервоари и вредни организми до степен, безопасна за здравето на човека. Предотвратяване и недопускане от страна на живущите на дейности водещи до високи външни нива на шум... | По време на експлоатация на обекта По време на експлоатация на обекта По време на експлоатация на обекта По време на експлоатация на обекта По време на експлоатация на обекта По време на експлоатация на обекта | Осигуряване на здравословна среда Осигуряване на здравословна среда Осигуряване на здравословна среда Осигуряване на здравословна среда Осигуряване на здравословна среда Осигуряване на здравословна среда |

7. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) Становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за вземане на решение по ОВОС или оправомощени от тях длъжностни лица и други специализирани ведомства и заинтересувани държави в трансграничен контекст, в резултат от проведените консултации

Докладът за ОВОС е разработен на основа на писмо №4333/10.06.2015г.. на РИОСВ-Бургас с което се информира Възложителя, че:

І. Във връзка с внесеното уведомление за инвестиционното предложение „Изграждане на 20 вилни сгради в поземлен имот №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен, община Созопол” по чл.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС) изразява следното становище:

1. Приема представената информация като Уведомление на компетентния орган, по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

2.Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона аз защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона  е „Бакърлъка” BG0002077 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите/ДВ бр.49/2010г./, изм. Заповед № РД-563/22.07.14г.ДВ, бр.67/12.08.2014г.на Министъра на околната среда и водите.

3.След прегледа на внесената информация относно намерението на възложителя и на основание чл.39, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона поради следните мотиви:

1. предлага се промяна на предназначението на 23,461 дка земеделска земя „нива”, представляваща имот, който е извън границите на защитени територии и защитени зони. При това няма да се засегнат приоритетни за охрана хабитати в България, включени в Приложение №1 към чл.6, ал.1, т.1 от Закона за биологично разнообразие.

2. Площта е в непосредствена близост с  жилищната регулация на с. Росен. С реализиране на предложението не се очаква намаляване на числеността или промяна на видовия състав на дивите птици.

3.За всички видове птици, включени в предмета на опазване на защитена зона „Бакърлъка” BG0002077 за опазване на дивите птици не се очаква снижаване на съществуващия праг, определящ природозащитното им състояние.

4. Не се очаква да бъдат унищожени пряко или косвено местообитания на видове птици, предмет на опазване на защитената зона.

5. Предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение се предполага, че не може да възникне неблагоприятно въздействие върху предмета на опазване на на-близко разположената защитена зона.

ІІ. По-нататъшните действия, които следва да се предприемат, са:

-Да се осигури изработване на задание за обхват и съдържание на ОВОС за инвестиционното предложение, което да бъде съобразено с изискванията по чл.10, ал.3 от НУРИОВОС,

-Да се проведат консултации по заданието с компетентния орган-РИОСВ-Бургас, със специализираните ведомства и обществеността.

-Да се възложи изработване на доклад за ОВОС  на колектив от експерти, съгласно чл.83, ал.4 от ЗООС. Докладът следва да бъде изготвен въз основа на съдържащите се в заданието констатации.

Възложителят и експертите , изготвящи доклада, могат да проведат консултации с Басейнова дирекция „Черноморски район”-Варна, с Регионална здравна инспекция-Бургас, с Изпълнителна агенция по околна среда, както и с други централни и регионални органи и техните специализирани структури, с научни институции /организации, резултатите, от които се прилагат към доклада.

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 2 и 3 от ЗООС, респективно чл. 9. ал.1 и 7 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда бяха извършени консултации за обхвата, съдържанието и формата на ДОВОС. Обобщени са в таблица 42. Копия от всички получени документи в рамките на проведените консултации са представени в Приложение (Текстови приложения).

7.1.Консултации по Заданието за обхвата, съдържанието и формата на ДОВОС.

| ИНСТИТУЦИЯ/ ВЕДОМСТВО ИЗХ.№ НА СТАНОВИЩЕ | ПРЕПОРЪКИ | ОТРАЗЕНИ В ДОВОС |
| --- | --- | --- |
| Писмо №4333/10.06.2015г. на РИОСВ-Бургас | І. Във връзка с внесеното уведомление за инвестиционното предложение „Изграждане на 20 вилни сгради в поземлен имот №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен, община Созопол” по чл.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС) изразява следното становище: 1. Приема представената информация като Уведомление на компетентния орган, по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. 2.Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона аз защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е „Бакърлъка” BG0002077 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите/ДВ бр.49/2010г./, изм. Заповед № РД-563/22.07.14г.ДВ, бр.67/12.08.2014г.на Министъра на околната среда и водите. 3.След прегледа на внесената информация относно намерението на възложителя и на основание чл.39, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона поради следните мотиви: 1. предлага се промяна на предназначението на 23,461 дка земеделска земя „нива”, представляваща имот, който е извън границите на защитени територии и защитени зони. При това няма да се засегнат приоритетни за охрана хабитати в България, включени в Приложение №1 към чл.6, ал.1, т.1 от Закона за биологично разнообразие. 2. Площта е в непосредствена близост с жилищната регулация на с. Росен. С реализиране на предложението не се очаква намаляване на числеността или промяна на видовия състав на дивите птици. 3.За всички видове птици, включени в предмета на опазване на защитена зона „Бакърлъка” BG0002077 за опазване на дивите птици не се очаква снижаване на съществуващия праг, определящ природозащитното им състояние. 4. Не се очаква да бъдат унищожени пряко или косвено местообитания на видове птици, предмет на опазване на защитената зона. 5. Предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение се предполага, че не може да възникне неблагоприятно въздействие върху предмета на опазване на на-близко разположената защитена зона. ІІ. По-нататъшните действия, които следва да се предприемат, са: -Да се осигури изработване на задание за обхват и съдържание на ОВОС за инвестиционното предложение, което да бъде съобразено с изискванията по чл.10, ал.3 от НУРИОВОС, -Да се проведат консултации по заданието с компетентния орган-РИОСВ-Бургас, със специализираните ведомства и обществеността. -Да се възложи изработване на доклад за ОВОС на колектив от експерти, съгласно чл.83, ал.4 от ЗООС. Докладът следва да бъде изготвен въз основа на съдържащите се в заданието констатации. Възложителят и експертите , изготвящи доклада, могат да проведат консултации с Басейнова дирекция „Черноморски район”-Варна, с Регионална здравна инспекция-Бургас, с Изпълнителна агенция по околна среда, както и с други централни и регионални органи и техните специализирани структури, с научни институции /организации, резултатите, от които се прилагат към доклада. | ДА |
| Писмо изх. №55-М-34/16.12.2015г. на РЗИ-Бургас | Съгласно изискванията на чл.95, ал.3 т.4 от Закона за опазване на околната среда(Обн. ДВ бр.91 от 25 Септември 2002г.) и чл.9 ал.4 и чл.10 ал.3 и ал.7 от наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РЗИ-Бургас с Решение №50/14.12.2015г. прави следните предложения и препоръки по отношение и обхват на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната и работната среда и риска за човешкото здраве към инвестиционното предложение и обхвата на доклада по ОВОС: 1.Пълна, изчерпателна и добре онагледена информация(с картен материал)относно местоположението и точните отстояния от най-близко разположени обекти, излъчващи вредности в околната среда. При наличие на такива обекти, да се представи информация за очакваните вредности(шум, прах, химични агенти в околна среда и др.), доказани на база математическо моделиране и да се предвидят мерки за тяхното намаляване и отстраняване. 2.Данни за евентуално наличие на водоизточници за питейно-битови цели и санитарно-охранителни зони около тях в близост до инвестиционното намерение-от Басейнова дирекция. | ДА Басейнова дирекция „Черноморски район” с писмо изх.№94-00-633(2)/23-12-2015г. уведомява възложителя, че ИП НЕ попада в границите на санитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване или за добив на минерални води, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения. |
| Писмо с изх. №94-00-633(2) 23-12-2015г. на БДЧР-Варна | Във връзка с представено в БД”ЧР” задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС на инвестиционното предложение „Изграждане на 20 вилни сгради в поземлен имот №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен, община Созопол” и в съответствие с изискванията на чл.2, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, изразявам следното становище: 1.Описанието и анализа на компонентите на околната среда-част „Води” да се изготви съобразно информацията за водите и водните тела в Плана за управление на речните басейни в Черноморски район(ПУРБ). Предвидените дейности попадат в обхвата на повърхностно водно тяло BG2IU200R004, определено вумерено състояние и подземно водно тяло BG2G0000K2035, определено в добро състояние. 2. ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване или за добив на минерални води, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения. 3. В Доклада следва да бъдат разгледани възможните въздействиявърху количеството и качеството на повърхностните и подземните води при реализация и експлоатация на ИП. 4.Необходимо е да бъдат оценени вероятните отрицателни въздействия върху водите, произтичащи от реализацията на ИП. 5.Да се вземат предвид районите, с потенциален риск от наводнения на територията на ИП, съгласно направената Предварителна оценка на риска от наводнения, както и картите на заплаха и картите на риска от наводнения, публикувани на интернет страницата на БД”ЧР”. 6.Необходимо е да бъдат разписани конкретни мерки за недопускане или намаляване на отрицателните въздействия върху водните тела-повърхностни и подземни, от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите. 7. Водоснабдяването на имота ще се осъществи от водопроводната мрежа на населеното място, чрез изграждане на нов водопровод и водопроводно отклонение. Съгласно изискванията на чл.198о от Закона за водите присъединяването да се извърши, след сключване на писмен договор между инвеститора и ВиК оператора. 8. Предвидено е формираните битови отпадъчни води да се събират в самостоятелни водоплътни черпателни резервоари, тъй като поземления имот се намира извън регулационните граници на населеното място и в района няма изградена канализационна система. Този вариант е неприемлив и поради това е необходимо, за всеки УПИ да се предвиди изграждане на локални пречиствателни съоръжения с осигурено най-малко първично пречистване на отпадъчните води, спазвайки изискванията на чл.46, ал.4, т.1 от ЗВ. 9. След изграждане на канализационна мрежа в района, отделните УПИ следва да бъдат включени към нея, след сключване на писмен договор между възложителя и ВиК оператор. | ДА |
| Писмо с изх. №7-94-М-138/1/10.12. 2015г. на | Във връзка с Ваше искане за разглеждане на информация с цел провеждане на консултации по изготвено Задание за изготвяне на Задание за ОВОС за ИП” „Изграждане на 20 вилни сгради в поземлен имот №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен, община Созопол”, обл. Бургас изразяваме следното становище: 1. Задание за ОВОС за ИП „Изграждане на 20 вилни сгради в поземлен имот №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен, община Созопол” за обхват и съдържание е в изискуемата цялост; 2.Община Созопол е издала Становище № 94-11-220/05.08.2009г. за местоположението на ПИ №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен и предвижданията на ОУП на Община Созопол/ТУП/. Имотът попада в устройствена зона Ов1-„Рекреационно устройствена зона за вилен отдих”. Съгласно ЗУЧК попада извън охранителна зона „Б” и в непосредствена близост да регулационната граница на с. Росен. 3. От приложените схеми по ВиК е видно, че имота ще ес захранва с питейна вода от съществуващ уличен водопровод с необходимите питейни качества. Водоснабдяването на с. Росен е чрез деривация „Ясна Поляна”. 4.За ел. захранването на имота е предвидено изграждане на ТП, видно от становище на ЕВН №0112086407/2010г. 5. В с. Росен е налице организирано сметосъбиране и сметоизвозвани от Община Созопол. 6. Строителните отпадъци ще се управляват съгласно План за управление на строителните отпадъци, неразделна част от работните проекти под прякото наблюдение на Община Созопол. | ДА |
| ЗАПОВЕД №Z-457/18.03. 2009г. на Кмета на Община Созопол | На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с правомощия по чл.133, ал.8 от ЗУТ и при следните мотиви: 1.Предвидена процедура, съгласно разпоредбата на чл.133, ал.7 и ал.8 от ЗУТ и получени в тази връзка указания от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. 2.Възложен от МРРБ и разгледан от Общински експертен съвет /Протокол №5/14.03.2007г./ проект за изменение на действащ устройствен план на територията на Община Созопол. 3. Молба от Милка Георгиева Атанасова, гр. Бургас, к-с „Зорница” бл.37 вх.А ет.6 вх.№94-М-364/1/11.11.2008г., относно искане за промяна предназначението на земеделска земя, в обхват на поземлен имот №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен, общ. Созопол. 4. Положително становище на ОЕС по чл.40 от Протокол №6/25.02.2009г. 5. Заповед Z-386/08.05.2007г. на Кмета на Община Созопол, за определяне на общи правила по процедура по допускане, изработване и одобряване на подробни устройствени планове. Одобряването със Заповед на подробни устройствени планове по реда на чл.133 от ЗУТ, ще ес извършат след влизане в сила на изменението на Общия устройствен план и на основание чл.124, ал.2 и ал.3 от ЗУТ. ДОПУСКАМ: Изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване в обхват напоземлен имот №126031, местност „Айва дере”, землище на с. Росен, общ. Созопол, попадащ по предвижданията на проекта за изменение на ОУП в територия за рекреационни устройствени зони за вилен отдих, с цел промяна предназначението на имоти, извън граници на населени места за изграждане на вилни сгради. Да бъдат спазени следните изисквания: »в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, »преди издаването на виза от гл. архитект на Община Созопол, инвеститорът да информира РИОСВ-гр. Бургас за инвестиционното намерение. Заданието на новия подробен устройствен план да се състави при спазване на изискванията на чл.125 от ЗУТ и следва да се състави при спазване на изискванията на чл.125 от ЗУТ и следва да отговаря на предвижданията на проекта за изменение на общия устройствен план, във връзка с което да се съгласува с проектантски колектив на изменения ОУП на Община Созопол. Проекта за ПУП предварително да се съгласува от възложителя с: »МОСВ-РИОСВ-гр. Бургас/чл.125, ал.6 от ЗУТ/, »”ВиК”-ЕАД-гр. Бургас, »”Електроразпределение”, »Проектанта на ОУП/ТУП/-ЕТ „Форум Александрови”,гр. София, по реда на чл.121 ал.2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване. При изработване на ПУП да се спазят следните показатели: »плътност на застрояване макс.20%, »Кинт. макс.=0,8, »Кота корниз Нмакс=7.00метра, »озеленяване мин 50%,, като половината от площта да бъде осигурена за дървестна растителност. | ДА |

8. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., бр. 103 от 2009 г.) Заключение в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5 от ЗООС

Законодателят изисква от експертите, членове на колектива и ръководителят, изготвили оценките по чл. 81, ал. 1, да  дават заключение, ръководейки се от принципите за предотвратяване на риска за човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие съобразно действащите в страната норми за качество на околната среда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Алтернативата за осъществяване на инвестиционното намерение се основава на най-добрите практики за проектиране и при спазване на нормативните документи в периода на проектиране и съгласуване на инвестиционното предложение в процеса до ДОВОС.

Разглежданото инвестиционно предложение не е свързано със замърсяване на компонентите на околната среда и на средата за обитаване на населението от района на село Росен и не води до риск от допълнителни заболявания на населението.

Предвидените смекчаващи мерки на база нормативни изисквания не дават основание за отрицателно въздействие  върху околната среда и населението.

Компетентният орган-РИОСВ Бургас се е произнесъл по отношение местоположението на инвестиционното предложение:

1.Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона аз защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона  е „Бакърлъка” BG0002077 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите/ДВ бр.49/2010г./, изм. Заповед № РД-563/22.07.14г.ДВ, бр.67/12.08.2014г.на Министъра на околната среда и водите.

2.След прегледа на внесената информация относно намерението на възложителя и на основание чл.39, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона поради следните мотиви:

1. предлага се промяна на предназначението на 23,461 дка земеделска земя „нива”, представляваща имот, който е извън границите на защитени територии и защитени зони. При това няма да се засегнат приоритетни за охрана хабитати в България, включени в Приложение №1 към чл.6, ал.1, т.1 от Закона за биологично разнообразие.

2. Площта е в непосредствена близост с  жилищната регулация на с. Росен. С реализиране на предложението не се очаква намаляване на числеността или промяна на видовия състав на дивите птици.

3.За всички видове птици, включени в предмета на опазване на защитена зона „Бакърлъка” BG0002077 за опазване на дивите птици не се очаква снижаване на съществуващия праг, определящ природозащитното им състояние.

4. Не се очаква да бъдат унищожени пряко или косвено местообитания на видове птици, предмет на опазване на защитената зона.

5. Предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение се предполага, че не може да възникне неблагоприятно въздействие върху предмета на опазване на на-близко разположената защитена зона

По време на строителството на вилните сгради в основите на всяка сграда се очаква минимално въздействие върху биоразнообразието (унищожаване на растителната покривка и наземната фауна и тези видове живеещи в горният почвен слой) и почвите (промяна предназначението на земята и засягане на приповърхностния слой на земните недра) и в малка степен върху водите и въздуха в резултат на емисии от ФПЧ.

Не се очакват нарушения в устойчивостта на ландшафтите и независимо от антропогенизацията на територията от ниската застройка-до Н=7.00метра  ще се постигне ново екологично равновесие чрез предвиденото озеленяване мин. 50% .

Предвид малката територия на ПИ и това, че тя не представлява консервационно значимо място или място с висок биологичен потенциал, в т.ч. не включва и защитени територии и защитени зони, въздействието ще бъде незначително и разумно допустимо.

Въздействието по време на строителството е в рамките на имота, то е временно и краткотрайно и е в рамките на нормативните градоустройствени изисквания.   Не се очаква въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и здравето на хората, живеещи в с. Росен.

При строителството на вилните сгради ще се изпълняват предвидените смекчаващи мерки описани в т. 7, в резултат на което въздействието както върху атмосферния въздух и атмосферата, така върху останалите компоненти и фактори на околната среда ще бъде незначително.

По време на експлоатацията на вилните сгради не се очаква въздействие върху земните недра, почвата, подземните и повърхностни води, ландшафтите и биоразнообразието, тъй като се предвижда да се вземат всички мерки за опазване на околната среда, включващи:

-Система за събиране, отвеждане и третиране на формираните отпадъчни води чрез изграждане във всяко УПИ(предложение на БДЧР)на локални пречиствателни съоръжения с осигурено най-малко първично пречистване на отпадъчните води, спазвайки изискванията на чл.46, ал.4, т.1 от ЗВ.Следователно дейностите, свързани с експлоатацията на вилните сгради и третирането на формираните битово-фекални води няма да доведат до отрицателно въздействие, както върху повърхностните и така и на подземни води и няма да се явяват дифузен замърсител на почвите.

-Осигуряване на мин. 50% от площта на ПИ от зелената площ с дървесна и храстова растителност. Ограждане на имота със зелен пояс, който ще се предвиди в проекта за благоустрояване и озеленяване. Предвидените в част “Благоустрояване” мероприятия гарантират връщане на хумусния слой и запазване на качеството на почвата, в свободната от застройка част от имота;

-Озеленяването, което ще се предвиди с Дендрологичния проект ще се осъществява само с местни видове растения;

-Експлоатацията на обекта няма да доведе до неконтролирано генериране на смесени битови отпадъци, отпадъци от опаковки, пластмаса и стъкло и до съответното неблагоприятно въздействие от тях;

Генерираните отпадъци ще се третират съгласно разпоредбите на ЗУО, Наредбата на община Созопол и План за управление на отпадъците на общината;

Ще се осигури бетонирана площадка под навес за контейнерите за разделно събиране и временно съхранение до извозване на генерираните битови отпадъци от дейността на обитателите на вилните сгради.

Община Созопол е с изградена система за сметосъбиране и сметоизвозване. Поради тази причина не се очаква ненавременното изнасяне на битовите отпадъци от УПИ и поява на  въздействие от неприятно миришещи вещества.

Очаква се въздействие от шум по време на транспортирането на генерираните битови отпадъци, но това въздействие се оценява като незначително и с малък териториален обхват.

Експлоатацията на вилните сгради няма да доведе до промяна на шумовото натоварване на района и в частност на с. Росен.

-Проекта в част: Енергийна ефективност ще предвиди шумоизолиращи дограми и изолации на вилните сгради.

-Предвиденият ТП за ел. захранването на обекта ще се ситуира на необходимото отстояние от вилните сгради върху подходящ под, предотвратяващ появата на вибрации.

-Ще се осигури мониторинг на почвата в ПИ.

-За водоснабдяването на вилните сгради ще се ползва вода с питейни качества от язовир “Ясна Поляна”.

-Реализирането на инвестиционното намерение няма да доведе до загуба на местообитания на видове предмет на защита в най-близко разположената ЗЗ”Бакърлъка” поради това, че имота е значително отдалечен от територията й.

Реализирането на инвестиционното намерение няма да доведе до фрагментация на популации, на видове предмет на защита в ЗЗ „Бакърлъка” поради това, че на терена предвиден за осъществяването му не са регистрирани видове от популации, за които реализирането му представлява потенциал за фрагментацията им.

Оценката за въздействие върху околната среда  е извършена в съответствие с изискванията на действаща нормативна уредба, почиваща на широка научна основа. Изследвани са всички компоненти на околната среда, факторите и взаимовръзките между тях, преките и непреките, вторичните и кумулативните въздействия и са предложени съответните мерки за тяхното смекчаване, намаляване и отстраняване.

ПРЕДЛАГАМЕ НА УВАЖАЕМИЯ ЕКСПЕРТЕН ЕКОЛОГИЧЕН СЪВЕТ ПРИ РИОСВ–БУРГАС, ПРИ УСЛОВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПУП-ПРЗ И ПРЕДЛОЖЕНИТЕ В ДОКЛАДА ЗА ОВОС  МЕРОПРИЯТИЯ И СМЕКЧАВАЩИ СЪОТВЕТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ МЕРКИ, ДА СЪГЛАСУВА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Изграждане на 20 вилни сгради в поземлен имот №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен, община Созопол”,

`	9. Нетехническо резюме;

Приложено отделно.

10. Описание на трудностите (технически причини, недостиг или липса на данни) при събирането на информация за изработване на доклада за ОВОС;

При изготвянето на ДОВОС колективът от независими експерти не е срещал трудности при набавянето и анализа на необходимата информация.

11. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) друга информация по преценка на компетентния орган или оправомощено от него длъжностно лице.

Компетентният орган РИОСВ-Бургас не е поставил условия за осигуряване на друга информация освен произнасянето му по отношение на препоръката за провеждане на консултации и с други органи и организации, която ще се приеме по преценка на колектива разработващ ДОВОС .

12. Състав на експертите от Колектива:

Докладът за ОВОС е разработен от „АРЕАЛ КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД, гр. Бургас.

Независимите експерти по ОВОС като автори на ДОВОС отговарят на изискванията на чл.83, ал.1 и ал 2 на Закона за опазване на околната среда(Обн. ДВ, бр.91 от 25.09.2002г., посл изм.от 25.09.2015 г.).В приложение №12 са приложени съответните декларации.

ПРИЛОЖЕНИЯ

| № ПО РЕД | ВИД НА ДОКУМЕНТА | ИЗДАДЕН ОТ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Писмо с изх. № 4333(2009г.)/15.07.2013г. | Директор на РИОСВ-Бургас |
| 2. | Писмо с изх. № 4333/10.06.2015г. | Директор на РИОСВ-Бургас |
| 3. | Виза скица № Ф02220/14.07.2009г., М 1:2000 на имота с номер 126031 по плана на местност „Айва дере”, землище с. Росен | Гл. Архитект на Община Созопол |
| 4. | Становището на ЕВН България | КЕЦ Приморско |
| 5. | Становище изх. №94-11-220/05.08.2009г. | Дирекция „Устройство на територията, строителството, кадастър, екология” при община Созопол |
| 6. | ЗАПОВЕД № Z-457/18.03.2009г. | Кмет на Община Созопол |
| 7. | ПУП-ПРЗ: | Проектант |
| 7.1. | Извадка от КВС на района | Проектант |
| 7.2. | Координати на подробните точки на УПИ-Част: Геодезия(3 листа) | Проектант |
| 7.3. | Трасировъчен чертеж | Проектант |
| 7.4. | План за регулация | Проектант |
| 7.5. | План за застрояване | Проектант |
| 7.6. | ВиК схема-външно ВиК | Проектант |
| 7.7. | ВиК схема-вътрешно ВиК | Проектант |
| 8. | Писмо №94-00-633(2) 23-12-2015г. | БДЧР |
| 9. | Писмо №55-М-34/16.12.2015г. | РЗИ-Бургас |
| 10. | Становище №7-94-М-138/10.12.2015г. | Община Созопол |
| 11. | Обявление в ежедневник за процедура –изготвяну на Задание | Ало Бургас |
| 12. | Приложение №9 за емисионното натоварване на атмосферния въздух в района на РДНБО-м. „Чуплака” | Год. Доклад за изпълнение условия на Комплексно разрешително № 204-НО-ИО-А1 / 2013 |
| 13. | Приложение №9 за резултати от мониторинга на почви в района на РДНБО-м. „Чуплака” | Год. Доклад за изпълнение условия на Комплексно разрешително № 204-НО-ИО-А1 / 2013 |
| 14. | Списък на екипа, разработил ДОВОС |

# Footnotes

ПМС 320/07.09.1974 г.

Най- представителните Созополски къщи, паметници на културата от XVIII-XIX в., са "Къща на Мариета Стефанова", "Къща на Креаноолу", "Къща на Тодор Загоров", "Къща на Куртиди - Тракийски хан", "Къща на Димитър Ласкаридис" и др.

Средновековните църковни храмове на Созопол са разрушени от османските турци през XV - XVIII в. Върху техните основи християнското население издига малки параклиси - около 20 бр. Някои от тях са запазени - "Св. Атанас", "Св. Димитър", "Св. Никола", "Св. Неделя", "Св. Марина", "Исус Христос", "Възнесение" и др.

"Св. Богородица" (XV в.) - паметник на културата под закрила на ЮНЕСКО, "Св. Св. Кирил и Методий" (XIX в.) - строена от Уста Генчо, действащите църкви "Св. Георги" (XIX в., най-голямата созополска църква) и "Св. Зосим" (XIX в.)

Останки от антични и средновековни жилищни и занаятчийски комплекси - "Античният кладенец", "Портата", "Стената"; Античен и средновековен християнски комплекс до църквата "Св.Георги"; некропол на Аполония Понтийска и др.

"Св. Йоан Продром", съществувал от VI до XVII, най-големият манастирски комплекс на Черноморското крайбрежие